## Slide 2
第五章 8086微机系统原理和结构
5.6 8086 CPU的存储器扩展
5.1 8086 CPU结构与功能
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构
5.3 8086 存储器组织
5.4 8086 CPU时序
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
5.7 8086 CPU的中断系统
Notes: 8086／8088与8080的最重要的区别是采用了流水线技术。尽管在这方面还不能与现在新型的CPU(如Pentium、K7等)相比，但由于是它首先在微处理器中采用流水线结构技术的，从而使它成为CPU发展史上的一个里程碑。
在程序执行过程中，CPU有规律地重复执行以下步骤：
①从存储器中取一条指令；
②指令译码；
③读取操作数(如果需要)；
④执行指令；
⑤存放结果(如果必要)。

## Slide 3
8086 CPU概述
1977年，Intel率先推出了16位微处理器8086，能并行处理16位数据，它需要16位的存储器，16位DB，16位外设。1979年Intel研制了8088，称为准16位机。
引脚功能复用
单总线、累加器结构
可控三态电路
总线分时复用
5.1 8086 CPU结构与功能
Notes: 8086／8088与8080的最重要的区别是采用了流水线技术。尽管在这方面还不能与现在新型的CPU(如Pentium、K7等)相比，但由于是它首先在微处理器中采用流水线结构技术的，从而使它成为CPU发展史上的一个里程碑。
在程序执行过程中，CPU有规律地重复执行以下步骤：
①从存储器中取一条指令；
②指令译码；
③读取操作数(如果需要)；
④执行指令；
⑤存放结果(如果必要)。

## Slide 4
5.1 8086 CPU结构与功能
一、结构特点
指令流水线
存储器的分段结构
支持用于浮点运算的协处理器及多微处理器系统
指令方面和结构设计支持使用该微处理器构成一个共享总线的多微处理器系统
Notes: 8086／8088与8080的最重要的区别是采用了流水线技术。尽管在这方面还不能与现在新型的CPU(如Pentium、K7等)相比，但由于是它首先在微处理器中采用流水线结构技术的，从而使它成为CPU发展史上的一个里程碑。
在程序执行过程中，CPU有规律地重复执行以下步骤：
①从存储器中取一条指令；
②指令译码；
③读取操作数(如果需要)；
④执行指令；
⑤存放结果(如果必要)。

## Slide 5
二、 功能结构
BIU功能：
地址形成
取指令
指令排队
读/写操作数
总线控制
EU功能：
指令译码
执行指令
5.1 8086 CPU结构与功能
Notes: 执行部件EU和总线部件BIU.左边是EU,仅负责指令的执行;右边是BIU,负责从存储器或I/O中取指令或数据.
1. 总线接口单元BIU----执行所有总线操作,按EU的要求与存储器或I/O交换数据,即负责取指令送队列中排队,取操作数送EU参与运算,有:
一组段寄存器----寄存段地址.
一个指令指针IP----寄存指令的偏移地扯.
地址加法器----将段地扯和偏移地址相加,形成20位的物理地址.
指令队列缓冲器----寄存指令(80884个, 80866个).
2.执行部件EU----负责指令的执行,有:
16位的算术逻辑单元ALU----执行基本运算和处理.
一组通用寄存器组----暂存操作数及中间结果.
一标志寄存器----寄存CPU的状态和控制标志.
EU控制系统----队列控制和时序控制.

## Slide 6
三、 寄存器结构
5.1 8086 CPU结构与功能

## Slide 7
通用寄存器 :
数据寄存器都是16位寄存器，但又可将高8位和低8位分别作为两个独立的8位寄存器使用.
① AX：常用于存放算术逻辑运算中的操作数。所有的I/O指令都使用累加器与外设接口传送信息。
② BX：常用来存放访问内存时的基地址。
③ CX：在循环和串操作指令中用做计数器。
④ DX：在寄存器间接寻址的I/O指令中存放I/O端口的地址.
⑤ 在做双字长乘、除法运算时，DX与AX合起来存放一个双字长数(32位)，其中DX存放高16位，AX存放低16位。
5.1 8086 CPU结构与功能
Notes: 它们的高8位记为AH、BH、CH、DH，低8位记为AL、BL、CL、DL。这种灵活的使用方法给编程带来极大的方便，既可以处理16位数据，也能处理8位数据。

## Slide 8
指针和变址寄存器:
SP：在堆栈操作中用来存放栈 顶的偏移地址，永远指向堆栈的栈顶。
BP：基地址指针寄存器。一般也常用来存放访问内存时的基地址。但它通常是与SS寄存器配对使用(BX通常是与DS寄存器配对使用)。
SI、DI：它们常常在变址寻址方式中作为索引指针。在字符串操作指令中，要求用SI作为源变址寄存器，存放源操作数的偏移地址；DI作为目标变址寄存器，存放目标操作数的偏移地址。
5.1 8086 CPU结构与功能
Notes: 作为通用寄存器，SP和BP也可以存放数据。但实际上，它们更重要的用途是存放内存单元的偏移地址，特别是在访问堆栈时作为指向堆栈的指针(因为它们默认的段寄存器都是堆栈段寄存器SS)。
以上8个16位寄存器作为通用寄存器都具有相同的功能，即存放操作数及运算结果，除此之外，在不同的场合它们各自又有自己独特的用法。

## Slide 9
段寄存器:
CS：代码段存放的是当前执行程序的指令代码。CS的内容是代码段的段基地址，它和指令指针IP一起决定下一条所要执行指令的物理存储地址。
DS：数据段通常用来存放数据和字符。DS存放当前数据段的段基地址。
ES：附加段是一个附加数据段。主要用在字符串操作时作为目标地址使用。ES的内容就是附加段的段基地址。
SS：堆栈是在存储器中开辟的一个特殊存储区，用于存放当前暂时不用但又需要保存的数据和地址。如在子程序调用或响应中断时需要保存返回主程序的地址和进入子程序后将要改变其值的寄存器的内容。
5.1 8086 CPU结构与功能
Notes: 存储器是分段管理的。每一个存储单元的地址都是由它所在逻辑段的段基地址和段内的偏移地址两部分构成。CPU在访问存储器时，首先要找到访问单元所在的段，也就是确定单元所在的段基地址。段寄存器就是用来存放段基地址的，即逻辑段起始地址的高16位。8086共有4个16位段寄存器，分别是代码段寄存器CS(Code Segment)、数据段寄存器DS(Data Segment)、附加段寄存器ES(Extra Segment)和堆栈段寄存器SS(Stack Segment)。
堆栈的操作遵循先进后出的原则，操作的地址由SS(堆栈段基地址寄存器)和SP(堆栈指针寄存器)的内容指定。

## Slide 10
指令指针寄存器:
IP用来存放下一条要执行指令的偏移地址。CPU取指令时总是以CS的内容为段基地址，以IP为段内偏移地址。当CPU从CS段偏移地址为(IP)的内存单元中取出指令代码的一个字节后，IP自动加1，指向指令代码的下一个字节。
遇到过程调用、转移及返回等指令时，系统将根据程序确定新的IP的内容，使其不再加1。
***用户程序不能直接访问IP(指令的操作数不能是IP)。
5.1 8086 CPU结构与功能

## Slide 11
5.1 8086 CPU结构与功能
序号 | 内存访问类型 | 默认段寄存器 | 替换段寄存器 | 段内偏移地址来源
1 | 取指令 | CS | 无 | IP
2 | 堆栈操作 | SS | 无 | SP
3 | 源串 | DS | CS、ES、SS | SI
4 | 目的串 | ES | 无 | DI
5 | BP用作基址寻址 | SS | CS、ES、DS | 按寻址方式计算得到的有效地址
6 | 一般数据存取 | DS | CS、ES、SS | 按寻址方式计算得到的有效地址
8086对段地址与偏移地址的指定：

## Slide 12
标志寄存器：也称程序状态字(PSW)，是一个16位寄存器，但只使用了其中的9位，包括6个状态标志位和3个控制标志位。
5.1 8086 CPU结构与功能
Notes: 状态标志位记录了算术和逻辑运算结果的一些特征。例如，结果是否为0、是否有进位或借位、结果是否溢出等。不同的指令对状态标志位具有不同的影响。
CF(Carry Flag) 进位标志位。在进行加(减)法运算时，若最高位向更高位有进(借)位时CF=1，否则CF=0。
PF(Parity Flag) 奇偶标志位。当运算结果的低8位中“1”的个数为偶数时PF=1，为奇数时PF=0。
AF(Auxiliary Carry Flag) 辅助进位标志位。在加(减)法操作中，若b3向b4有进位(借位)时AF=1，否则AF=0。用DAA和DAS指令可测试这个标志位，以便在BCD加法或减法之后调整AL中的值。
ZF(Zero Flag) 零标志位。当运算结果各位均为零时ZF=1，否则ZF=0。
SP(Sign Flag) 符号标志位。当运算结果的最高位(字节操作时是b7，字操作时是bl5)为1时SF=1，否则SF=0。即它和运算结果的最高位相同。因为在补码运算时最高位为符号位，SF=1表示结果为负；SF=0表示结果为正。
OF(Over flow Flag) 溢出标志位。当算术运算的结果超出了带符号数的范围，即溢出时OF=1，否则OF=0。8位带符号数的范围是-128~+127，16位带符号数的范围是-32 768~+32 767。

## Slide 13
(1) 条件标志(6个)：反映指令执行后运算结果特征.
CF(进位标志): CF=D7CY或D15CY
执行算术运算指令后，结果的最高位(字节时为D7CY或字为D15CY)向更高位产生进位/借位，则CF=1，否则CF=0。该标志主要用于多字节加、减运算。
例: 3FH+0B4H 0BFH+0B4H
0011 1111 1011 1111
+ 1011 0100 + 1011 0100
1111 0011;CF=0 1 0111 0011;CF=1
注:对CF操作有三条专用指令: STCCF=1; CLCCF=0; CMCCF=~CF
5.1 8086 CPU结构与功能

## Slide 14
例: 38H+49H 0011 1000 + 0100 1001 1000 0001 ;AF=1;若视为BCD运算，则应调整。
PF(奇偶校验标志): PF=D7… D0
运算结果的低8位中“1”的个数为偶数，则PF=1，否则 PF=0。该标志主要用于检测数据通信中是否发生错误。
AF(辅助进位标志): AF=D3CY
字节运算中，低4位向高4位有进位或借位时,则AF=1,否则AF=0。该标志主要用于BCD码运算的调整指令中。
5.1 8086 CPU结构与功能

## Slide 15
ZF(零标志): ZF=D7+…+D0或D15+…+D0
运算结果为0，则ZF=1，否则ZF=0。
结果非0，则ZF=0。
SF(符号标志) SF=D7或D15
运算结果为正数，则SF=0；为负数,则SF=1。
如:3FH+0B4H=0F3H的SF=1
而:0BFH+B4H=173H的SF=0
5.1 8086 CPU结构与功能

## Slide 16
OF(溢出标志): OF=D7CYD6CY或D15CY  D14CY
当有符号数运算结果超出了机器所能表示的范围时，则OF=1，否则OF=0。
如:3FH+0B4H=0F3H中OF=0
而:0BFH+0B4H=173H中OF=1
注意：实际上机器把所有数都当无符号数运算，把结果都 当有符号数来设置标志。
以上6个标志为指令执行后的结果标志，可作为控制转移的条件。
5.1 8086 CPU结构与功能

## Slide 17
例： 假设执行一条加法指令，计算5439H+476AH后各状态标志位的状态为何?
解：
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
+ 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 l 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
5.1 8086 CPU结构与功能
则执行这条加法指令后标志寄存器的状态为：CF=0，PF=1，AF=1，ZF=0，SF=1，OF=1。

## Slide 18
CF和OF的进一步讨论：
CF表示无符号数运算结果是否超出范围； OF表示有符号数运算结果是否超出范围。
处理器对两个操作数进行运算时，按照无符号数求得结果，并相应设置进位标志CF；同时，根据是否超出有符号数的范围设置溢出标志OF
程序员决定标志位的使用。如果将参加运算的操作数认为是无符号数：CF；认为是有符号数：OF。
判断运算结果是否溢出：当两个相同符号数相加，而运算结果的符号与原数据符号相反时，产生溢出。其它情况下，则不会产生溢出。
5.1 8086 CPU结构与功能

## Slide 19
(2) 控制标志----控制CPU的状态。
DF(方向标志): 控制 字符串操作中地址的步进方向。
DF=0，地址增址；DF=1，地址减址。
专门用于DF的指令: CLDDF=0； STDDF=1
IF(中断允许标志): 控制CPU是否开中断。IF=1，允许CPU响应外部可屏蔽中断。IF=0，禁止CPU响应外部可屏蔽中断。
两条关于IF的专用指令:CLIIF=0； STIIF=1
TF(跟踪标志): TF=1，CPU处于单步工作方式，即CPU每执行一条指令就自动地发生一个内部中断，CPU转去执行一个中断程序，常用于程序调试，又称为陷井标志。TF=0，CPU正常执行程序。
5.1 8086 CPU结构与功能

## Slide 20
CPU的引脚：
  地址线
  数据线
  控制与状态线
  电源与定时线
一、 8086 CPU的引脚
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构
Notes: 8086和8088都是具有40条引出线的、采用双列直插式封装的集成电路芯片，其外部引脚如图所示。为减少芯片的引脚数，以减少体积，8086的许多引脚都具有双重定义和功能，采用分时复用方式工作，即在不同时刻，引脚上的信号具有不同的意义。引脚定义的方法大致可分为这样几种：
①每根引脚只传送一种信息，如读信号线。
②引脚电子的高低代表不同的信号，如，在为低电平时，表示当前访问的是存储器；为高电平时，则表示访问输入／输出接口。
③不同的时间引脚传送不同的信息，即分时复用。如AD0~ADl5，在某一时刻传送地址的低16位信号；另一时刻则传送16位数据。
④在引脚作为输入端或输出端时传送不同的信息。如端，作为输入端时，输入的是总线请求信号；为输出端时，则输出总线请求允许信号。
⑤当CPU工作在不同模式时，引脚具有不同的名称和定义。8086微处理器有两种工作模式，最大模式和最小模式。两种工作模式下的引脚定义有一些区别，图3.6所示右边括号中的引脚名称就是CPU工作在最大模式时对应引脚的含义。如第29根引脚，在最小模式下的定义是写信号，而在最大模式下的定义则为总线封锁信号。

## Slide 21
8086的两种工作模式
最小模式：单微处理器模式，CPU仅支持由少量设备组成的单微处理器系统，小系统所需要的全部控制信号都由CPU直接提供。
最大模式：多微处理机模式，系统中除了有8086 CPU之外，还可以接另外的处理器构成多微处理器系统。
当MN/~MX =1时，8086工作在最小模式；当MN/~MX =0时，8086工作在最大模式。两种工作模式下的部分引脚具有不同的功能。
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构
Notes: 8086和8088都是具有40条引出线的、采用双列直插式封装的集成电路芯片，其外部引脚如图所示。为减少芯片的引脚数，以减少体积，8086的许多引脚都具有双重定义和功能，采用分时复用方式工作，即在不同时刻，引脚上的信号具有不同的意义。引脚定义的方法大致可分为这样几种：
①每根引脚只传送一种信息，如读信号线。
②引脚电子的高低代表不同的信号，如，在为低电平时，表示当前访问的是存储器；为高电平时，则表示访问输入／输出接口。
③不同的时间引脚传送不同的信息，即分时复用。如AD0~ADl5，在某一时刻传送地址的低16位信号；另一时刻则传送16位数据。
④在引脚作为输入端或输出端时传送不同的信息。如端，作为输入端时，输入的是总线请求信号；为输出端时，则输出总线请求允许信号。
⑤当CPU工作在不同模式时，引脚具有不同的名称和定义。8086微处理器有两种工作模式，最大模式和最小模式。两种工作模式下的引脚定义有一些区别，图3.6所示右边括号中的引脚名称就是CPU工作在最大模式时对应引脚的含义。如第29根引脚，在最小模式下的定义是写信号，而在最大模式下的定义则为总线封锁信号。

## Slide 22
8086在两种工作模式下的公用引脚：
地址／数据总线：8086有20位地址线，16位数据线，采用分时复用方式，共同占用20根引脚。
AD0~ADl5 地址、数据分时复用的双向信号线，三态。当ALE=1时，这些引脚上传输的是地址信号；当~DEN=0时，这些引脚上传输的是数据信号。
A16~Al9/S3~S6 分时复用的地址/状态信号线，三态输出。在8086访问存储器时，读/写总线周期的第一个机器周期T1，从这4个引脚上送出最高4位地址A16~Al9。而在总线周期的其它机器周期，这4个引脚送出状态信号S3~S6。
S4 | S3 | 当前正在使用的段寄存器
0 | 0 | ES
0 | 1 | SS
1 | 0 | CS或未使用任何段寄存器
1 | 1 | DS
S5：取中断允许标志的状态 S6：0，表明8086在总线上；否则为1 |  | 
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构
Notes: 8086和8088都是具有40条引出线的、采用双列直插式封装的集成电路芯片，其外部引脚如图所示。为减少芯片的引脚数，以减少体积，8086的许多引脚都具有双重定义和功能，采用分时复用方式工作，即在不同时刻，引脚上的信号具有不同的意义。引脚定义的方法大致可分为这样几种：
①每根引脚只传送一种信息，如读信号线。
②引脚电子的高低代表不同的信号，如，在为低电平时，表示当前访问的是存储器；为高电平时，则表示访问输入／输出接口。
③不同的时间引脚传送不同的信息，即分时复用。如AD0~ADl5，在某一时刻传送地址的低16位信号；另一时刻则传送16位数据。
④在引脚作为输入端或输出端时传送不同的信息。如端，作为输入端时，输入的是总线请求信号；为输出端时，则输出总线请求允许信号。
⑤当CPU工作在不同模式时，引脚具有不同的名称和定义。8086微处理器有两种工作模式，最大模式和最小模式。两种工作模式下的引脚定义有一些区别，图3.6所示右边括号中的引脚名称就是CPU工作在最大模式时对应引脚的含义。如第29根引脚，在最小模式下的定义是写信号，而在最大模式下的定义则为总线封锁信号。

## Slide 23
2) 控制总线：共有16根，其中两种工作模式共用的有8根引脚。
MN/~MX：工作方式控制输入。为高电平时，CPU工作在最小模式；为低电平时，CPU处于最大模式。
~RD：读选通信号，三态，低电平有效。有效时，表示CPU正在对存储器或I/O接口进行读操作。
READY：“准备好”信号输入引脚，高电平有效。有效时，表示存储器或I/O设备已准备好，CPU可以进行数据传送。
INTR：可屏蔽中断请求输入信号，高电平有效。CPU在每条指令的最后一个周期采样该信号，以决定是否进入中断响应周期。可用软件屏蔽。
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构
Notes: 若存储器或I/O设备未准备好，则READY信号为低电平。CPU在T3周期采样READY信号，若其为低电平，CPU自动插入等待周期Tw(1个或多个)，直到READY变为高电平后，CPU才脱离等待状态，完成数据传送过程。

## Slide 24
~TEST：测试信号输入引脚，低电平有效。当CPU执行WAIT指令时，每隔5个时钟周期对此引脚进行一次测试。若为高电平，CPU则继续处于空转状态进行等待，直到引脚变为低电平后，CPU才结束等待状态，继续执行下一条指令。
NMI：非屏蔽中断请求输入信号，上升沿触发。这个引脚上的中断请求信号不能用软件屏蔽，CPU在当前指令执行结束后就进入中断过程。
RESET：系统复位输入信号，高电平有效。为使CPU完成内部复位过程，该信号至少要在4个时钟周期内保持有效。当RESET返回低电平时，CPU将重新启动。
标志寄存器FR | 0000H
指令寄存器IP | 0000H
代码段寄存器CS | FFFFH
数据段寄存器DS | 0000H
堆栈段寄存器SS | 0000H
附加段寄存器ES | 0000H
指令队列 | 空
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构
Notes: 若存储器或I/O设备未准备好，则READY信号为低电平。CPU在T3周期采样READY信号，若其为低电平，CPU自动插入等待周期Tw(1个或多个)，直到READY变为高电平后，CPU才脱离等待状态，完成数据传送过程。

## Slide 25
~BHE/S7：分时复用的控制/状态信号线，三态输出。在总线周期的第一个时钟周期输出信号，其它时钟周期输出状态信号S7(S7的意义目前没有定义)。信号~BHE的意义是：当~BHE=0时，表示可使用高8位数据线AD8~ADl5；否则只使用低8位数据线AD0~AD7。
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构
Notes: P141,BHE=0, A0=1，读或写奇地址的一个字节，不是一个字。
对比p149

## Slide 26
最小模式下引脚24~31的功能定义：
~INTA：中断响应输出端。
ALE：地址锁存允许信号，三态输 出，高电平有效。
~DEN ：数据允许信号，三态，低电 平有效。
DT/~R： 数据传送方向控制信号， 三态。
M/~IO：输入／输出／存储器控制信 号，三态。
~WR：写信号输出，三态。
HOLD：总线保持请求(其它部件共 享总线)信号输入，高电平有效。
HLDA：总线保持响应信号输出，高电平有效。
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构
Notes: 中断响应输出端。当CPU响应从端输入的中断请求时，由端输出两个连续的负脉冲，可用做外部中断源的中断向量码的读选通信号。
地址锁存允许信号，三态输出，高电平有效。当它为高电平时，表明CPU地址线上有有效地址。可利用它的下降沿将地址信号A0~A19和信号锁存到地址锁存器中。
数据允许信号，三态，低电平有效。该信号有效时，表示数据总线上有有效数据。它在每次访问内存或I／O接口以及在中断响应期间有效。它常用做数据总线驱动器的片选信号。
用于确定数据传送的方向。高电平时，CPU向存储器或I／O端口发送数据；低电平时，CPU从存储器或I／O接口接收数据。此信号用于控制总线收发器的传送方向。
用来区分当前操作是访问存储器还是访问I／O端口。引脚输出为高电平时，表示访问存储器；为低电平时，则表示访问I／O端口。
。当某一总线主控设备要占用系统总线时，通过此引脚向CPU提出请求。
此引脚输出为低电平时，表示CPU正在对存储器或I/O端口进行写操作。
这是CPU对HOLD请求的响应信号，当CPU收到有效的HOLD信号后，就会对其做出响应：一方面使CPU的所有三态输出的地址信号、数据信号和相应的控制信号变为高阻状态(浮动状态)；同时还输出一个有效的HLDA，表示处理器现在已放弃对总线的控制。当CPU检测到HOLD信号变低电平后，就立即使HLDA变低电平，同时恢复对总线的控制。

## Slide 27
最大模式下引脚24~31的功能定义为：
QSl、QS0： 指令流队列状态输出。提供指令流队列的状态，以便外部逻辑跟踪CPU内部的指令流队列。
~S2、~S1 、~S0 ：总线周期状态信号输出，低电平有效，三态。这3个信号连接到总线控制器的输入端，译码后可产生系统总线所需要的各种控制信号。
~LOCK：总线封锁信号输出，低电平有效。
~RQ/~GT1、 ~RQ/~GT0 ：总线请求/总线响应信号引脚。具有双向功能，既是总线请求输入，也是总线响应输出；但 ~RQ/~GT0比~RQ/~GT1具有更高的优先权。
QSl | QS0 | 操 作
0 | 0 | 无操作
0 | 1 | 队列中操作码的第一个字节
1 | 0 | 队列空
1 | 1 | 队列中非第一个操作码字节
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构

## Slide 28: 二、 8086系统配置
8086具有两种工作模式：
最小模式：CPU仅支持由少量设备组成的单微处理器系统而不支持多处理器结构，小系统所需要的全部控制信号都由CPU直接提供。
最大模式：系统中除了有8086 CPU之外，还可以接另外的处理器(如8087数学协处理器)，构成多微处理器系统。此时CPU不直接提供读/写命令等控制信号，而是将当前要执行的传送操作类型编码成3个状态位输出，由总线控制器译码后产生相应控制信号。其它的控制引脚则直接提供所需要的控制信号。
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构

## Slide 29
8086最小模式系统
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构

## Slide 30
1.地址锁存器
将CPU发出的动态地址锁存，即锁存器。
地址和数据（0～15）与状态（16～19）分时复用，先输出地址，后输出数据/状态，然后利用这些稳定的地址，选择某个存储单元或I/O口来读/写。
Intel 8282锁存器：8位锁存器（8个D锁存器），三态输出。
74LS373：8D锁存器，三态输出。
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构

## Slide 31
2. 双向总线驱动器（数据缓冲器）
增加8086的输出数据的驱动能力，隔离系统数据总线与CPU数据线（DMA期间需要隔离），实现双向收发。
Intel 8286：收发器（8位总线收发器）；
74LS245 ： 8总线传送器，非反相三态门。
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构

## Slide 32
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构
3. 时钟信号发生器
向系统提供符合定时要求的时钟信号CLK，准备好信号READY，复位信号RESET
Intel 8284：时钟产生、复位、准备就绪电路
以PC为例：8284内部一晶体震荡器，外接石英晶体，便产生和晶体相同振荡频率的时钟OSC，经三分频成CLK时钟信号，再二分 频成PCLK，作为某些外设时钟（主要是8253计数器）
加电或按CTRL-ALT-DEL键时，开关电源产生电源的~RES信号送8284，内部复位逻辑便产生系统复位信号RESET。当等待状态逻辑电路产生的准备就绪RDY及地址允许信号~AEN有效时，使8284和时钟同步产生准备就绪READY信号。

## Slide 33
8086最大模式系统
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构

## Slide 34
5.2 8086 CPU的引脚及其总线结构
总线控制器8288
最大模式时，总线控制信号（如ALE、存储器读/写、I/O读写等）不能由8086直接提供，它只提供状态信号S0～S2，8086对此译码转换为总线控制信号。
电路组成：
状态译码：对S0～S2译码；
命令信号发生器：产生命令信号；
控制信号产生器：产生总线控制信号；
控制逻辑：控制8288工作方式。

## Slide 35
一、 物理存储系统
位(Bit)：存储器的最小最基本单位，存放一个二进制数0或1。整个存储器由许许多多存储位构成。
字节(Byte)：8个Bit组成一个字节，存放相邻的8位二制数。字节的长度是固定的。
字(Word)：计算机内部进行数据处理的基本单位，通常与计算机内部的寄存器、ALU宽度一致。计算机的每一个字所包含的二进制位称为字长。如:Z80微机为8位机；8086，80286微机为16位机；386，486，Pentium微机为32位机。
5.3 8086存储器组织

## Slide 36: 注:目前为了表示数据的方便，常把2个字节称为一个字，双字即为32位。
存储容量：表示存放二进制代码的个数，用包含多少个存储单元，而每个单元又包含多少位来表示。微机中常以:字(节)数*字(节)的位数来表示，如:1024*81k*81KB
PC系列微机存储器结构----以字节编址，即8位为一个单元。每个单元有一个唯一的地址代号。如PC微机的物理地址:00000H～0FFFFFH。
5.3 8086存储器组织

## Slide 37: 数据存放规律:
00010H 11
00011H 33
00012H 22
00013H FC
14H FF
15H 89
16H C3
17H 41
18H 42
19H 43
字节数据：一个数存放在一单元，如: 11H00010H单元
字数据：用二个连续单元存放，规定由2个单元中地址较小的一个确定。如:2233H00011H
“低对低,高对高”的存放规律
如:-400013H
机器指令(机器码)：按字节顺序存放。如:MOV BX，AX
89C3H00015H
字符串：从低地址开始，以ASCII码顺序存放，如:‘ABC’00017H
5.3 8086存储器组织

## Slide 38: 二、存储器的分段结构
内部寄存器都是16位，不能直接输出20位地址，所以分段管理。
把1M分成许多个段，每一段最多可寻址216=64K个单元。
规定每个段地址的低4位为0，即能被16整除。段地址和偏移地址都是16位无符号数，所以分段并不是唯一的，可以相互重迭。
CPU内部仅有四个段寄存器，所以在某个特定时刻仅能访问四个段。
5.3 8086存储器组织
Notes: 注:后续微机的发展仍是分段法,只是基地址不是直接指定,而是间接指定.

## Slide 39
8086/8088存储器的分段结构：逻辑段长216=64k字节
5.3 8086存储器组织

## Slide 40: 三、逻辑地址、物理地址及物理地址的形成
1.每个存储单元都可用地址的两种形式来表示
物理地址：用唯一的20位二进制数表示，CPU访问时用物理地址。
逻辑地址：段地址:偏移地址，程序中使用逻辑地址。如:03C0:0010
段基址（即段起始地址）=段地址<<4
20位物理地址=段地址<<4+偏移地址
5.3 8086存储器组织

## Slide 41
例：若逻辑地址为3A00H:12FBH，对应的物理地址是3B2FBH；若逻辑地址是8000H:1200H，则对应的物理地址为81200H。
一个物理地址所对应的逻辑地址不是唯一的。 物理地址3B2FBH的逻辑地址可以是3A00H:12FBH，
3000H:B2FBH，3B00H:02FBH等。
5.3 8086存储器组织

## Slide 42
序号 | 内存访问类型 | 默认段寄存器 | 替换段寄存器 | 段内偏移地址来源
1 | 取指令 | CS | 无 | IP
2 | 堆栈操作 | SS | 无 | SP
3 | 源串 | DS | CS、ES、SS | SI
4 | 目的串 | ES | 无 | DI
5 | BP用作基址寻址 | SS | CS、ES、DS | 按寻址方式计算得到的有效地址
6 | 一般数据存取 | DS | CS、ES、SS | 按寻址方式计算得到的有效地址
2. 8086对段地址与偏移地址的指定：
5.3 8086存储器组织
Notes: 每次需要生成物理地址时,都有相应的段地址及偏移地址被指定

## Slide 43
例:某可执行程序为2KB，已知CS=1063H，IP=0000H，求该程序的末地址(物理地址)。
末地址＝长度-1
＝2K-1=211-1
=0800H-1=07FFH
解, 程序存放:
1063:0000
：
1063:07FF
所以末地址为:10630H+07FFH=10E2FH
5.3 8086存储器组织

## Slide 44
数据对准：
当CPU读/写一个字时，若字单元地址从偶地址开始，只需访问一次存储器；若字单元地址从奇地址开始，则需访问两次存储器。
四、数据的存取
5.3 8086存储器组织

## Slide 45
2. 堆栈的概念：
堆栈(STACK)是由若干个连续存储单元组成的、操作时遵循先进后出(FILO)原则的一个存储器区，主要用于暂存中断和子程序调用时的现场数据及返回地址。
堆栈操作具有如下特点：
①操作只能在栈顶进行，入栈和出栈都必须是双字节数据(16位)。进行一次入栈操作，SP减2；进行一次出栈操作，SP加2；
②操作遵循“先进后出(FILO)”的原则。最后压入堆栈的数据会最先被弹出。
5.3 8086存储器组织
Notes: 将堆栈操作设计为“先进后出”是由堆栈的功能决定的。我们知道，在程序运行中，常碰到子程序的调用或响应中断而进人中断服务程序，此时就需要暂时终止程序的顺序执行，而转去执行子程序或中断服务程序，且在执行完后需能返回到原程序被中断处继续执行。为
保证返回，就要求在转子程序前必须保存返回地址(也称断点)，即调用子程序(或中断服务
程序)的那条指令的下一条指令的CS和IP的内容。另外，要使返回后不影响原程序的正常执行，还要保存现场数据，即子程序中要用到的寄存器和存储器单元原来的值。
另外，在执行子程序(或中断服务程序)的过程中，有可能又会需要调用子程序(或中断服务程序)，称为子程序的嵌套，如图5.12所示。这样就需要保护多个断点，并保证要能够逐个正确返回，于是就要求后保存的先取出，这就是为什么堆栈的操作是“先进后出”。

## Slide 46
5.3 8086存储器组织
Notes: 将堆栈操作设计为“先进后出”是由堆栈的功能决定的。我们知道，在程序运行中，常碰到子程序的调用或响应中断而进人中断服务程序，此时就需要暂时终止程序的顺序执行，而转去执行子程序或中断服务程序，且在执行完后需能返回到原程序被中断处继续执行。为
保证返回，就要求在转子程序前必须保存返回地址(也称断点)，即调用子程序(或中断服务
程序)的那条指令的下一条指令的CS和IP的内容。另外，要使返回后不影响原程序的正常执行，还要保存现场数据，即子程序中要用到的寄存器和存储器单元原来的值。
另外，在执行子程序(或中断服务程序)的过程中，有可能又会需要调用子程序(或中断服务程序)，称为子程序的嵌套，如图5.12所示。这样就需要保护多个断点，并保证要能够逐个正确返回，于是就要求后保存的先取出，这就是为什么堆栈的操作是“先进后出”。

## Slide 47
5.4 8086 CPU时序
微处理器是在统一的时钟信号CLK控制下，按照一定的时序来工作的。
8086时钟频率为5 MHz，一个时钟周期等于200 ns。
CPU的时序分为两种：时钟周期和总线周期。
8086CPU与内存或I/O接口间的通信都是通过总线来进行的。通过总线对存储器或I/O接口进行一次访问所需的时间叫做一个总线周期，一个总线周期包括多个时钟周期。
CPU每执行一条指令至少要访问一次存储器(取指令)，即至少要进行一次读存储器操作，占用一个读总线周期。

## Slide 48
一条指令的执行需要若干个总线周期才能完成。而一个总线周期又由若干个时钟周期构成。
每个时钟脉冲的持续时间就称为一个时钟周期。8086 CPU的一个读(或写)总线周期至少包括4个时钟周期。
时钟周期越短，CPU执行的速度就越快。
5.4 8086 CPU时序

## Slide 49
系统的复位和启动操作时序
5.4 8086 CPU时序

## Slide 50
最小模式下的工作时序
5.4 8086 CPU时序

## Slide 51
最大模式下的工作时序
5.4 8086 CPU时序

## Slide 52
最小模式下的总线保持
5.4 8086 CPU时序
Notes: HOLD 总线保持请求信号输入，高电平有效。
HLDA 总线保持响应信号输出，高电平有效。

## Slide 53
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
一、 汇编语言概述
编程语言分为：
机器语言：计算机能直接识别并执行某种操作的二进制代码串.
汇编语言：用指令助记符、符号地址和标号等书写程序的语言.
高级语言：
汇编语言程序优点：
（1）占用空间小
（2）运行速度快
（3）有直接控制硬件的能力

## Slide 54
开发环境：
DOS环境
开发工具：
MICROSOFT ： MASM（宏汇编）
INTEL： ASM （小汇编）
BORLAND： TASM
需要的最基本的软件：
文本编辑器（EDIT.EXE） 编辑成*.ASM
ML.EXE： 汇编成*.OBJ
LINK.EXE： 连接成*.EXE
DEBUG.EXE： 调试
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 55
开发过程:
（1）编辑源程序生成*.ASM EDIT *.ASM
（2）汇编生成目标程序*.OBJ： ML *.ASM
（3）连接生成可执行程序*.EXE： LINK *
（4）调试: DEBUG *.EXE
（5）执行： 可执行文件名
或者（1）-（5）全在debug中完成，只能编写小程序，数据、代码、堆栈全在同一段内。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 56
源程序：文件名.ASM
目标模块：文件名.OBJ
可执行文件：文件名.EXE
应用程序
文本编辑器，如EDIT
编辑
汇编程序，如ML.EXE
汇编
链接程序，如LINK.EXE
链接
调试程序，如DEBUG.EXE
调试
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 57
汇编语言程序举例：
语句格式：
[标号] 助记符 [操作数1,[操作数2]];注释
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 58: 二、 操作数寻址方式
立即数操作数： 立即寻址
寄存器操作数： 寄存器寻址
存储器操作数： 直接寻址
寄存器间接寻址
寄存器相对寻址
基址变址寻址
相对基址变址寻址
寻址方式：指令中给出操作数的方法。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 59: 1．立即寻址
(1) 格式：操作数以常数的形式直接表示在指令中。
MOV AL，5 ；AL5
MOV AX，1234H ；AX1234h
；AH=12H，AL=34H
立即寻址指令：是在指令中的源操作数是参加操作的一个立即数，由指令直接给出。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 60
(2) 讨论：
适用于给寄存器或存储单元赋初值。立即数在内存的代码段内，指令执行时不需再存取存储器；
不能直接对段寄存器用立即数赋值；
立即数不能作目的操作数；
给存储器操作数(默认段寄存器为DS)用立即数赋值时，要指明WORD/BYTE PTR。
MOV BYTE PTR [300H]，5FH
以A~F打头的数字出现在指令中时，前面要加数字0，以免与变量名等符号混淆。
MOV BX, 0F77H
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 61: 2．寄存器寻址
(1) 格式：操作数是通用寄存器或段寄存器中的内容。
寄存器可以是
通用寄存器：AX，BX，CX，DX，SP，BP，SI，
DI，AH，AL，BH，BL，CH，CL，DH，DL
段地址寄存器：CS，SS，DS，ES
标志寄存器：PSW
INC CX ；CXCX+1
MOV SS，AX ；SSAX
ADD CL，BH ；CLCL+BH
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
寄存器寻址指令：指令的操作数为CPU 的内部寄存器。

## Slide 62
(2) 讨论：
操作数在CPU内的寄存器中，执行时间短；只访问寄存器，不访问内存。
CS一般不要求用户赋值。否则语法无错，执行错。
两个操作数的长度必须一致。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 63: 存储器寻址：
操作数在内存中除代码段以外的存储区中。
物理地址=段寄存器<<4bit+EA（有效地址或偏移地址）。
确定物理地址的关键：从指令中找出EA（由若干部分合成），
再确定用哪个段寄存器。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 64: 3. 直接寻址
(1) 格式：操作数表示成[立即数]、[变量名]或变量名
（变量名称符号地址，DEBUG中不能用变量名）
MOV AX，[3000H]
MOV AX，VALUE 或MOV AX，[VALUE]
MOV AX，[VALUE+2] 或MOV AX，[VALUE]+2
也可指明段寄存器（称段超越）：
MOV AX，ES：[2000H] ;“：”称修改属性运算符
MOV AX，CS：VALUE
(2) 物理地址：
PA=DS（或段超越指定的段寄存器）<<4+立即数或变量的偏移.
直接寻址指令：是在指令中直接给出操作数的16位偏移地址.
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 65
MOV AX，[1234H] ；DS=4000H
(3) 讨论：不能两个操作数都用存储器寻址（对各种寻址方式）
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 66: 4. 寄存器间接寻址
（1）格式：操作数表示成[BX]、[BP]、[SI]或[DI]，
寄存器内容是操作数的有效地址
MOV BX，[DI]
MOV [SI]，DS
MOV [BP]，AX
MOV ES：[DI]，AX
MOV DX，DS：[BP]
（2）物理地址：（缺省的情况）
PA=DS<<4bit+BX（或SI，DI）
或 PA=SS<<4+BP
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
寄存器间接寻址指令：是指令中指定的寄存器的内容不是操作数，而是操作数的偏移地址。
Notes: BX:基址寄存器；BP:基址指针寄存器；SI:源指针寄存器；DI：目的指针寄存器
DS:BX,SI,DI SS:BP

## Slide 67
MOV AX，[BX]；DS=4000H, BX=1200H
（3）讨论：
可用于：不知道内存单元的确切地址；存取一维数组或表格中的元素；只有4个寄存器可用。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 68: 5. 寄存器相对寻址
（1）格式：操作数表示成[BX/BP/SI/DI+立即数/变量名]，
（变量的值是偏移地址）
是直接寻址和寄存器间接寻址的组合。
MOV BX，[SI+1003H]
MOV AL，[DI+TABLE]
MOV AL，TABLE[BX]
MOV AL，[BP]+TABLE
MOV BX，ES：[SI+1003H]
MOV TABLE[BP]，AX
（2）物理地址：
PA=DS<<4+（BX/SI/DI）+立即数或变量的偏移
PA=SS<<4+（BP）+立即数或变量的偏移
寄存器相对寻址指令：存放于主存中的操作数的偏移地址等于间址寄存器的内容加上指令中给出的一个8 位或16 位的地址位移量，位移量紧随操作码一起存放在代码段中。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
Notes: BX:基址寄存器；BP:基址指针寄存器；SI:源指针寄存器；DI：目的指针寄存器
DS:BX,SI,DI SS:BP

## Slide 69
（3）讨论：存取一维数组或表格中的元素。
MOV AL，[BX＋05]；DS=4000H, BX=1200H
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 70: 6. 基址变址寻址
（1）格式：操作数表示成[BX/BP+SI/DI]
MOV AX，[BX][DI]
MOV CL，[BP+DI]
MOV ES：[BX][SI]，AH ；或 MOV [SI][BX]，AH
（2）物理地址：（段寄存器缺省的情况）
PA=DS<<4+BX+SI/DI
PA=SS<<4+BP+SI/DI
基址变址指令：由一个基址寄存器(BX 或BP)的内容和一个变址寄存器(SI 或DI)的内容相加而形成操作数在主存中的偏移地址。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
Notes: BX:基址寄存器；BP:基址指针寄存器；SI:源指针寄存器；DI：目的指针寄存器
DS:BX,SI,DI SS:BP

## Slide 71
(3) 讨论：适用一维或二维数组或表格查找；
不允许将两个基址寄存器或两个变址寄存器组合在一起寻址.
MOV AX, [BP+SI] ；SS=2000H，BP=1000H，SI=0006H
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 72: 7. 基址-变址-相对寻址
（1）格式：操作数表示成[BX/BP+SI/DI+立即数/变量名]
MOV AX，COUNT[BX][SI]
MOV AX，COUNT[SI][BX]
MOV AX，[BX+COUNT][SI]
MOV AX，[BX+SI+COUNT]
MOV AX，[BX]COUNT[SI]
ADD VALUE[BX][DI]，DX；
（2）物理地址：（缺省情况）
PA=DS<<4+BX+SI/DI+立即数或变量的偏移
PA=SS<<4+BP+SI/DI +立即数或变量的偏移
基址-变址-相对寻址指令：指定了一个基址寄存器和一个变址寄存器，同时还给出一个8 位或16 位的位移量，将三者相加就得到操作数在主存中的偏移地址。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 73
MOV AX, [BX+DI+06H]
；DS=2000H，BX=1000H，DI=2000H
(3) 讨论：适用堆栈处理，访问二维数组中某个元素；
不允许将两个基址寄存器或两个变址寄存器组合在一起寻址
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 74: 8．I/O端口寻址
(1) 直接寻址：指令中直接给出8位端口地址，只能寻址256个端口。
IN AL/AX，8位立即数(PORT)
OUT 8位立即数(PORT)，AL/AX
(2) 间接寻址：将16位端口地址放入DX
MOV DX，16位立即数
IN AL/AX，DX
OUT DX，AL/AX
IN AL, 20H ; [20H]AL
MOV DX, 210H
OUT DX, AL ;AL[210H]
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 75: 9．隐含寻址
在有些指令的操作码中，不仅包含了操作的性质，还隐含了部分操作数的地址。如乘法指令MUL，在这条指令中只需指明乘数的地址，而被乘数以及乘积的地址是隐含且固定的。这种将一个操作数隐含在指令码中的寻址方式就称为隐含寻址。
例： 指令“MUL BL”的功能是把AL中的内容与BL中的内容相乘，乘积送到AX寄存器。即(AL)×(BL)→AX。这条指令隐含了被乘数AL及存放结果的累加器AX。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 76
例：假设DS=2000H，ES=2100H，SS=1500H，SI=00A0H，DI=0，BX=0100H，BP=0010H，数据变量VAL在数据段中的偏移地址为0050H，指出下列指示的源操作数是什么寻址方式，写出它的物理地址。（5-10自己练习）
（1） MOV AL,0ABH
（2） MOV AX,VAL
（3） MOV AX,VAL[DI]
（4） MOV AX, VAL[BX][SI]
（5） MOV AX,BX
（6） MOV AX,[100H]
（7） MOV AX,[BX]
（8） MOV AX,ES:[BX]
（9） MOV AX,[BP]
（10） MOV AX,[SI+10H]
立即，无
直接，20050H
寄相，20050H
相基变，201F0H
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 77
例：DS=3000H，BX=1100H，CS=0062H，
SI=0002H，[31100H]=52H，[31101H]=8FH，
[31162H]=6BH，[31163H]=99H，[31103H]=F6H，[32200H]=AAH，[32201H]=B6H，[32800H]=55H，
[32801H]=77H，写出下列指令执行后AX的内容。
[(3—6) 自己练习]
（1）MOV AX，1100H[BX]
（2）MOV AX，[2800H]
（3）MOV AX，BX
（4）MOV AX，[BX]
（5）MOV AX，[1160H+SI]
（6）MOV AX，4200H
AX=[DS：1100+BX]=[32200H]=B6AAH
AX=[DS：2800]=[32800H]=7755H
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 78
1. MOV 3, SI
2. MOV CH, 1234H
3. MOV [BX], 33H
4. MOV AX, CL
5. MOV AX, [DX]
例：找错
6. MOV X, [100H]
7. MOV [100H], [DI]
8. MOV DS, 1000H
9. MOV CS, AX
10. MOV [AX], BX
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
Notes: 给立即数赋值；
2. 数据类型不一致；
3. 数据类型不一致不确定；MOV BYTE PTR [BX],33H; MOV WORD PTR [BX],33H， ？立即数对存储器操作，可以吗？2017.4.17
4. 数据类型不一致；
5. 寄存器间接选址 ，DX不能作为间接寻址寄存器；
6. 存储器对存储器操作；
7. 存储器对存储器操作；
8. 不能对段寄存器用立即数赋值；
9. 用户一般不能对CS段寄存器修改；
10. 寄存器间接寻址，AX不能作为间接寻址寄存器；

## Slide 79: 三、 转移地址寻址
用于控制程序流程的指令：转移(JMP,JZ等）、循环(LOOP)、
过程调用(CALL)、中断(INT)
1. 段内直接转移
2. 段内间接转移
3. 段间直接转移
4. 段间间接转移
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 80
1．段内直接(相对)转移寻址：
短转移：8位偏移
近转移：16位偏移
（1）格式：操作码 [SHORT 或NEAR PTR] 近标号。
JMP NEXT ；NEXT是一个短标号或近标号
CALL SUB ；SUB是一个段内子过程名
在DEBUG中不能用标号和过程名：
JMP 110H ; 执行CS:110处的指令
（2）转移的目标地址：
CS不变；IP=当前IP+指令中的8/16位偏移量
（3）注意：条件转移只能段内直接短转移
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 81
2．段内间接转移寻址：
（1）格式：操作码 16位通用寄存器操作数/字类型存储器操作数
JMP BX
JMP AX
JMP SI
JMP TABLE[BX] ；TABLE是字变量
JMP WORD PTR[BP][DI]
JMP [BX] ；缺省表示是字
（2）转移的目标地址：
CS不变；IP=寄存器或连续2字节存储单元的内容
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 82
下午8时26分
3．段间直接转移寻址：
(1) 格式：操作码 [FAR PTR] 远标号
JMP LABEL ；LABEL为远标号
(2) 转移的目标地址: CS=标号的段地址；IP=标号的偏移地址
4．段间间接转移寻址：
(1) 格式：操作码 FAR [PTR]或DWORD PTR 存储器操作数
JMP DWORD PTR [BP][SI]
JMP VAR ；VAR是双字变量
(2) 转移的目标地址：
CS=高2字节存储单元的内容；IP=低2字节存储单元的内容。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
Notes: 82

## Slide 83
序号 | 内存访问类型 | 默认段寄存器 | 可指定段寄存器 | 段内偏移地址来源
1 | 取指令 | CS | 无 | IP
2 | 堆栈操作 | SS | 无 | SP
3 | 源串 | DS | CS、ES、SS | SI
4 | 目的串 | ES | 无 | DI
5 | BP用作基址寻址 | SS | CS、ES、DS | 按寻址方式计算得到的有效地址
6 | 一般数据存取 | DS | CS、ES、SS | 按寻址方式计算得到的有效地址
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 84: 四、 指令的格式与编码
1. 指令的格式
零操作数指令：只有操作码OP而没有操作数。这种指令一般有两种：一是不需要任何操作数。如空操作指令NOP、暂停指令HLT等；二是操作数是隐含的，即指令有默认的操作数。如字符串操作指令MOVSB，该指令表示将源地址中的字节数传送到目标地址中去。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 85
单操作数指令：操作数只有一个。
操作数既表示运算数据的地址，也表示存放运算结果的地址。如加1指令：INC AX，该指令执行的结果是将累加器AX中的内容加1然后再送回AX；
操作数是源操作数，而目标操作数被隐含了（双操作数指令），运算的结果也默认存放在隐含的操作数地址中。如乘法指令：MUL BL，该指令的执行是将累加器AL的内容与BL内容相乘，结果送AX。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 86
双操作数指令：操作数有两个。
最常见的指令格式，微处理器的基本指令系统中多数指令都是双操作数指令。
例如：加法指令：ADD AX，BX。指令中的源操作数是BX，表示参加运算的操作数之一是BX的内容，AX为目标操作数，它既表示参加运算的另一数据是AX的内容，同时也表示运算的结果存放在AX中。该指令执行的结果是将AX的内容加上BX的内容，结果送AX中。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 87
2. 指令的编码
d：表示寄存器寻址的标志，双操作数指令有效。d=0，源操作数为寄存器；d=1，目标操作数为寄存器。
w：字标志操作位。w=0，表示当前指令进行字节操作；w=1，表示当前指令进行字操作。
s：符号扩展位，部分指令有效。s=0，对操作数不进行符号扩展；当s=1，w=1时，对8位立即数操作数进行符号扩展，得到16位操作数。
Mod：方式字段。指示操作数是在存储器中还是在寄存器中。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
Notes: 1.Reg域用来规定一个操作数为寄存器操作数，至于它是源操作数，还是目标操作数，则由操作码来确定；
2.Mod域用来规定另一个操作数是寄存器操作数，还是存储器操作数，并在必要时规定后面的位移量长度；
3.当Mod域确定另一个操作数是寄存器操作数时，它负责给出寄存器号。若是存储器操作数，则指出如何求得存储单元的有效地址。
R/M：与Mod 字段组合，说明操作数所在的寄存器或存储器单元地址的计算方法

## Slide 88
R/M：与Mod字段组合，说明操作数所在的寄存器或存储器单元地址的计算方法，即寻址方式，见表所示。
Mod R/M | 00 | 01 | 10 | 11 | 
 |  |  |  | w=0 | w=1
000 | DS:[BX+SI] | DS:[BX+SI+disp8] | DS:[BX+SI+disp16] | AL | AX
001 | DS:[BX+DI] | DS:[BX+DI+disp8] | DS:[BX+DI+disp16] | CL | CX
010 | SS:[BP+SI] | SS:[BP+SI+disp8] | SS:[BP+SI+disp16] | DL | DX
011 | SS:[BP+DI] | SS:[BP+DI+disp8] | SS:[BP+DI+disp16] | BL | BX
100 | DS:[SI] | DS:[SI+disp8] | DS:[SI+disp16] | AH | SP
101 | DS:[DI] | DS:[DI+disp8] | DS:[DI+disp16] | CH | BP
110 | DS:disp16 | DS:[BP+disp8] | DS:[BP+disp16] | DH | SI
111 | DS:[BX] | DS:[BX+disp8] | DS:[BX+disp16] | BH | DI
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
Mod与R/M字段组合编码及有关地址计算
Notes: R/M：与Mod 字段组合，说明操作数所在的寄存器或存储器单元地址的计算方法

## Slide 89
R/M：与Mod字段组合，说明操作数所在的寄存器或存储器单元地址的计算方法，即寻址方式，见表所示。
Mod R/M | 00 | 01 | 10 | 11 | 
 |  |  |  | w=0 | w=1
000 | DS:[BX+SI] | DS:[BX+SI+disp8] | DS:[BX+SI+disp16] | AL | AX
001 | DS:[BX+DI] | DS:[BX+DI+disp8] | DS:[BX+DI+disp16] | CL | CX
010 | SS:[BP+SI] | SS:[BP+SI+disp8] | SS:[BP+SI+disp16] | DL | DX
011 | SS:[BP+DI] | SS:[BP+DI+disp8] | SS:[BP+DI+disp16] | BL | BX
100 | DS:[SI] | DS:[SI+disp8] | DS:[SI+disp16] | AH | SP
101 | DS:[DI] | DS:[DI+disp8] | DS:[DI+disp16] | CH | BP
110 | DS:disp16 | DS:[BP+disp8] | DS:[BP+disp16] | DH | SI
111 | DS:[BX] | DS:[BX+disp8] | DS:[BX+disp16] | BH | DI
立即数操作数： 寄存器操作数： 存储器操作数：
立即寻址 寄存器寻址 直接寻址 寄存器间接寻址
寄存器相对寻址 基址变址寻址
相对基址变址寻址
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 90
表中的段寄存器是指无段超越的情况下所使用的隐含的段寄存器。如果指令中指定段超越前缀，则在机器语言中使用放在指令之前的一个字节来表示，其格式为：
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 91
Reg/操作码：第二字节的D3~D5位既可以是寄存器字段，也可以是操作码。如果是操作码，用于单操作数指令（或含两个操作数，但有一个操作数隐含在操作码中）；如果是寄存器字段，用于双操作数指令，规定一个寄存器操作数，如表所示。
Reg | w=0（字节操作） | w=1（字操作）
000 | AL | AX
001 | CL | CX
010 | DL | DX
011 | BL | BX
100 | AH | SP
101 | CH | BP
110 | DH | SI
111 | BH | DI
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
Notes: Reg域用来规定一个操作数为寄存器操作数，至于它是源操作数，还是目标操作数，则由操作码来确定；
Mod域用来规定另一个操作数是寄存器操作数，还是存储器操作数，并在必要时规定后面的位移量长度；

## Slide 92
例：ADD DX, 02H
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 93
例：MOV AX, BX
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 94
例：MOV ES:[BX+SI+1200H], 3456H
例：HLT
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
Notes: Mod = 10

## Slide 95: 五、 指令介绍
1、数据传送
2、算术运算
3、逻辑运算与移位
4、字符串处理
5、控制转移
6、处理器控制
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 96
指令类型 |  | 助记符
数据传送 | 一般数据传送 | MOV，PUSH，POP，XCHG，XLAT，CBW，CWD
 | 输入/输出 | IN，OUT
 | 地址传送 | LEA，LDS，LES
 | 标志传送 | LAFH，SAFH，PUSHF，POPF
算术运算 | 加法 | ADD，ADC，INC
 | 减法 | SUB，SBB，DEC，NEG，CMP
 | 乘法 | MUL，IMUL
 | 除法 | DIV，IDIV
 | 十进制调整 | DAA，AAA，DAS，AAS，AAM，AAD
逻辑运算和移位 |  | AND，OR，NOT，XOR，TEST，SHL，SAL，SHR，SAR，ROL，ROR，RCL，RCR
串操作 |  | MOVS，CMPS，SCAS，LODS，STOS
控制转移 |  | JMP，CALL，RET，LOOP，LOOPE，LOOPNE，INT，INTO，IRET，各类条件转移指令
处理器控制 |  | CLC，STC，CMC，CLD，STD，CLI，STI，HLT，WAIT，ESC，LOCK，NOP
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 97: 1、数据传送指令
通用数据传送： MOV, PUSH, POP, XCHG
累加器专用传送： IN, OUT, XLAT
目的地址传送： LEA, LDS, LES
标志寄存器传送： LAHF, SAHF, PUSHF, POPF
对标志位有影响
数据传送指令：是将数据、地址或立即数传送到寄存器或存储单元中。
又可分为通用数据传送指令、输入输出指令、目的地址传送指令和标志传送指令等四组。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 98: 1）、MOV（数据传送指令）
（1）格式：MOV DST（目的操作数），SRC（源操作数）
（2）执行：DSTSRC
（3）操作数类型：立即数，寄存器操作数和存储器操作数
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 99
（4）注意：
（A）两个操作数不能全为存储器；
（B）两个操作数不能全为段寄存器；
（C）目的操作数不能为IP，段寄存器不能为CS；
（Ｄ）DST不能是立即数；
（Ｅ）不能将立即数直接传送给段寄存器，段地址必须通
过通用寄存器赋值；
（Ｆ）源和目的类型必须一致。
（5）不影响标志位
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 100
（1）格式： PUSH SRC（字）
POP DST（字）
（2）执行：
PUSH： SP-2SP
        SRC（SS：SP）
POP： （SS：SP）DST
SP+2 SP
（3）操作数类型：16位寄存器操作数或16位存储器操作数
（除立即数、字节寄存器、CS以外的各种寻址方式）
PUSH DS
POP VAL[SI]
2）、PUSH和POP（堆栈操作指令）
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 101
讨论：
（1）堆栈是一个存储器区域，存取数据是“先进后出，后进先出”， 只有一个出入口。
（2）新的数据进栈时，栈中原存的信息不受破坏，而只改变栈顶位置；数据从堆栈中弹出时，弹出的是栈顶位置的数据，弹出后自动调整栈顶位置。
（3）每次传送的数据为16位，16位数据在堆栈中的存放顺序按照“高高低低”原则。
（4）用于保护数据：PUSH和POP指令保护和恢复寄存器和内存内容；CALL和RET或INT和IRET指令自动保护和恢复主程序断点处的段和偏移地址
（5）不影响标志位。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 102: 3）、XCHG（数据交换指令）
（1）格式：XCHG OPR1, OPR2（字节/字）
（2）执行：OPR1OPR2
（3）操作数类型：
XCHG AX, [BX+DI]
（4）注意：
不能两个都是存储器；不能有段寄存器
（5）不影响标志位。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 103: 4）、XLAT（换码或查表指令）
（1）格式：XLAT [OPRD]
（2）执行：（（BX）+（AL））（AL）
（3）操作数：由隐含的BX和AL寻址的内存字节单元和AL
（4）不影响标志位
XLAT 指令可以根据表中元素序号，查出表中相应元素的内容
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 104: 5）、IN和OUT（输入输出指令）
（1）格式： IN AX/AL，端口地址（8位直接/DX间接）
OUT 端口地址（8位直接/DX间接），AX/AL
（2）端口操作数类型：立即数（0-255），DX（0-65535）
MOV DX, 210H
IN AL, DX
OUT 20H, AX
（3）执行： OUT
AL/AX （端口）
IN
（4）注意： 寄存器只能采用AX/AL，DX
（5）不影响标志位
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 105: 6）、LEA（取有效地址）
（1）格式： LEA REG，SRC
（2）执行：SRC的EAREG（取内存的偏移地址）
（3）操作数类型：SRC必须是内存操作数；
REG必须是字通用寄存器。
（4）不影响标志位
LEA SI, VAL
LEA BX, [100H] ;BX=100H
LEA AX, [BX+SI+62H] ;AX=BX+SI+62H
LEA BX, ASCII ;等价于下一条指令
MOV BX, OFFSET ASCII
LEA指令将一个近地址指针写入到指定的寄存器。
指令中的目标操作数必须是一个16 位的通用寄存器，源操作数必须是一个存储器操作数，指令的执行结果是把源操作数的有效地址，即16 位的偏移地址传送到目标寄存器。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 106: 7）、LDS和LES
（1）格式： LDS REG，SRC
LES REG，SRC
（2）操作数类型：SRC必须是双字内存操作数；
REG必须是字通用寄存器
（3）执行：
（SRC）REG，（SRC+2）DS
（SRC）REG，（SRC+2）ES
LDS SI，[10H]
执行前（DS）=C000H,（C0010H）=0180H,
（C0012H）=2000H
执行后（SI）=(C000H+10H)=0180H,(DS=2000H)（4）不影响标志位
LDS和LES指令都是用于写入远地址指针。
源操作数可以是任意存储器，目标操作数是任意16位通用寄存器。LDS/LES都传送32 位远地址指针，LDS将前16位数(偏移量)送到指定寄存器，将后16位数送数据段寄存器DS。LES将前16位数(偏移量)送到指定寄存器，将后16位数(段基值)送到附加段寄存器ES。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 107: 8）、LAHF和SAHF（字节）
（1）格式： LAHF
SAHF
LAHF
（2）执行： 标志寄存器的低字节 AH
SAHF
（3）操作数：FLAG和AH（隐含）
（4）SAHF影响标志位的SF,ZF,AF,PF,CF
LAHF指令将FLAG中的五个标志位传送到寄存器AH的对应位。
SAHF指令的传送方向与LAHF相反，将寄存器AH中的第7、6、4、2、0 位分别传送到标志寄存器FLAGS对应位的状态，但其余状态标志位即OF、DF、IF 和TF不受影响。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 108: 9）、PUSHF和POPF（字）
（1）格式： PUSHF
POPF
PUSHF
（2）执行： 标志寄存器 堆栈
POPF
（3）操作数：FLAG和堆栈隐含
（4）POPF影响标志位
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
标志压入/弹出堆栈指令
PUSHF指令先将SP减2，然后将标志寄存器FLAG的内容(16位)压入堆栈。
POPF指令的操作与PUSHF相反，它将堆栈内容弹出到标志寄存器FLAGS，然后SP加2。

## Slide 109: 2、算术运算指令
加法 ADD ADC INC DAA AAA
减法 SUB SUBB DEC NEG CMP DAS AAS
乘法 MUL IMUL AAM
除法 DIV IDIV CBW CWD AAD
上述指令基本上都影响标志位
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 110: 1）、ADD和ADC
（1）格式：ADD/ADC DST，SRC（字节/字）
（2）执行：ADD：DST=DST+SRC
ADC：DST=DST+SRC+CF
（3）操作数类型：
ADD AX, [30H]
ADD BP, 20H
ADD VAL, DX
ADD BYTE PTR [SI+10H], 5
（4）对标志位C，O，P，S，Z和A有影响。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 111
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 112: 2）、SUB和SBB
（1）格式： SUB/SBB DST，SRC
（2）执行： SUB：DST=DST-SRC
SBB：DST=DST-SRC-CF
（3）操作数：
（4）影响标志A,C,O,P,S,Z。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 113: 3）、CMP
（1）格式： CMP OPR1，OPR2
（2）执行： OPR1-OPR2 影响标志位A,C,O,P,S,Z， 不改变操作数
（3）操作数：同SUB
（4）影响标志A,C,O,P,S,Z。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 114: 4）、INC和DEC
（1）格式：INC/DEC OPRD
（2）执行：INC： OPRD+1OPRD
DEC：OPRD-1OPRD
比ADD/SUB的机器码字节少，执行的时钟周期少。
（3）操作数类型：通用寄存器、存储器
INC SI
INC VAL
DEC BX
（4）影响标志位A,O,P,S和Z，但不影响C。
（5）主要用于在循环程序中修改地址指针和循环次数计数等。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 115: 5）、NEG（取补，符号取反）
（1）格式：NEG OPR
（2）执行：OPR=0-OPR=10000H（100H）-OPR
或OPR= ~OPR+1
加负号
正数 负数
取绝对值
（3）操作数：通用寄存器、存储器
MOV AX, 93A4H
NEG AX ;AX=6C5CH
NEG AX ;AX=93A4H
（4）影响 A，C，O，P，S，Z。
只有对-128或-32768求补（结果128或32768）时OF=1。
只有对0求补时CF=0。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 116: 6）、DAA（加法的BCD码调整）
（1）格式：DAA（紧跟在ADD/ADC/INC后）
（2）执行：（AL）（AL）
转成压缩BCD码
表示上一条加法指令是当成十进制运算。
具体调整过程：if ((AL&0FH)>9 )|| (AF=1), then
AL+6AL; 1AF
if ((AL&0F0H )>90H)|| (CF=1), then
AL+60HAL; 1CF
（3）操作数隐含为AL
MOV AL，28H
ADD AL，68H ；（AL）=90H
DAA ；（AL）=96H，C=0，A=1，S=1
（4）影响A，C，P，S，Z，对O未定义
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 117: 7）、AAA（加法的ASCII码调整）
（1）格式： AAA
（2）执行：（AL）（AL） 转成非压缩BCD码
（AH）+CF（AH）
（3）对标志寄存器的AF=CF有影响，其它无定义。
可用于将一位16进制数转换成非压缩的BCD码
（4）例1： MOV AX，6
ADD AX，7 ；AX=0DH
AAA ；AX=0103H
例2： MOV AX，0A535H
ADD AL，39H ；AX=A56EH
AAA ；AX=A604H，AF=CF=1
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
Notes: BCD码：用四个二进制位表示一个十进制数字；最常用的是8421 BCD码； 压缩型BCD码：一个字节可存放一个两位十进制数，其中高四位存放十位数字，低四位存放个位数字。如：56的压缩型8421 BCD码是0101 0110； 非压缩型BCD码：一个字节可存放一个一位十进制数，其中高字节为0，低字节的低四位存放个位

## Slide 118: 8）、DAS（减法的十进制调整）
（1）格式： DAS
（2）执行：（AL） （AL）
转成压缩BCD码
（3）操作数隐含为AL
（4）影响A，C，P，S，Z，对O未定义
（5）例： MOV AL，86H
SUB AL，7 ；（AL）=7FH，C=0，A=1
DAS ；（AL）=79H，C=0，A=1
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 119: 9）、AAS（减法的ASCII码调整）
例：
MOV AX，0A535H
SUB AL，39H ；AX=A5FCH
AAS ；AX=A406H
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
（1）格式： AAS
（2）执行：（AL）（AL） 转成非压缩BCD码
（AH）- CF（AH）
（3）可用于将一位16进制数转换成非压缩的BCD码
Notes: 如果 (AL)∧0FH＞9，或(AF)＝1
则 AL←(AL)－06H
AH←(AH)－l
AF←1
CF←(AF)
否则 AL←((AL)∧0FH)

## Slide 120: 10）、MUL（无符号乘）和IMUL（有符号乘）
（1）格式： MUL/IMUL SRC（字/字节）
（2）执行：（AL）*SRC(AX)
（AX）*SRC（DX，AX）
（3）操作数：SRC可以是通用寄存器，存储器操作数（不能立 即数）；另一乘数是累加器。
MOV AL,0B4H
MOV BL,11H
MUL BL ;AX=0BF4H,CF=OF=1
如果换成 IMUL BL ;AX=FAF4H,CF=OF=1
（4）影响CF，OF，其它未定义
MUL结果的高半！=0，则CF=OF=1，可判断结果的范围
IMUL结果的高半是符号扩展（全0或1），则CF=OF=0。
（5）注意：如果用存储器操作数必须指明类型
例：MUL BYTE PTR[DI]
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
Notes: 0B4-- 4C
4CX11-50C
50C--FAF4

## Slide 121: 11）、DIV（无符号除）和IDIV（有符号除）
（1）格式： DIV/IDIV SRC（字/字节）
（2）执行： （AX）/SRC（AL，AH）
（DX，AX）/SRC（AX，DX）
AL/AX为商，AH/DX为余数
IDIV：4个均有符号，余数与被除数符号相同。
（3）操作数： SRC可以是通用寄存器，存储器操作数；被除数缺省为AX和DX。
MOV DX,1234H
MOV AX,5678H
MOV BX,3456H
DIV BX ;AX=590BH,DX=30C6H
（4）标志位未定义
（5）注意：商超过寄存器表示的范围或除以0，则溢出， 自动执行0#中断，显示：DIVIDED OVERFLOW
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 122: 12）、CBW和CWD（字节/字扩展指令）
（1）格式： CBW
CWD
（2）执行： CBW： AL AX
符号扩展
CWD： AX （DX，AX）
（3）操作数隐含为AL，AX，DX
MOV AL,4
CBW ;AX=0004
MOV AL,84H
CBW ;AX=FF84H
（4）不影响标志
（5）用途：有符号加法的溢出保护；有符号除法之前被除数的符号扩展或溢出保护
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 123: 13）、AAM（乘法的ASCII码调整）
（1）格式：AAM
（2）执行：AL/10→AH（商）和AL（余数）
例： MOV AL，6
MOV AH，7
MUL AH ；AX=02AH
AAM ；AX=0402H
（3）可单独用于将16进制数转换成ASCII码（未压缩的BCD码）
例： MOV AX，3EH
AAM ；AX=0602H
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 124: 14）、AAD（除法的ASCII码调整）
（1） 格式：AAD（除法指令前）
（2） 执行：AH*10+ALAL，0AH，60个时钟周期
（3） 例：MOV AX，0602H
MOV BL，8
AAD ；AX=3EH
IDIV BL ；AX=0607H，62/8=7…6
（4）可单独用于将ASCII码（未压缩的BCD码）转换成16进制数
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 125: 3、逻辑操作指令
逻辑运算: AND OR XOR NOT TEST
算术移位: SAL SAR
移位 逻辑移位: SHL SHR
循环移位: ROL ROR
带借位的循环移位: RCL RCR
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 126: 1）、AND、OR和XOR
（1）格式： AND/OR/XOR DST，SRC
（2）执行： DST=DST & SRC
DST=DST | SRC
DST=DST ^ SRC
（3）操作数
（4）影响S、Z、P，O=C=0，A未定义。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 127
例1：AND屏蔽位 AND AL，11111101B ；BIT1=0
例2：OR置位 OR AL，00000010B ；BIT1=1
例3：XOR位取反 XOR AL，00000010B ；BIT1=!BIT1
例4：XOR清0 XOR AL，AL ；AL=0
例5：AND，ASCII二进制
AND AX，0FH
例6：OR，二进制ASCII
OR AX，30H
例7：XOR比较相等
XOR AX，42EH ；等效于CMP
JZ MATCH
例8：AND，OR，设置奇校验位，例：奇校验
AND AL，7FH
JNP NEXT
OR AL, 80H
NEXT: ……
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 128: 2）、TEST
（1）格式： TEST OPR1，OPR2
（2）执行： OPR1 & OPR2，结果仅影响标志
（3）操作数：
TEST AL,00000010B
JZ ZERO1
（4）影响S、Z、P，O=C=0，A未定义。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
Notes: TEST 指令的操作实质上与AND 指令相同，即把目标操作数和源操作数进行逻辑“与”。
二者的区别在于：TEST 指令不把逻辑运算的结果送回目标操作数 ，因此两个操作数的内容
均保持不变，即目标操作数将不被破坏

## Slide 129: 3）、NOT
（1）格式： NOT OPR
（2）执行： OPR=～OPR
（3）操作数：通用寄存器，存储器
（4）不影响标志
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
NOT AH ; 8位寄存器数取反
NOT CX ; 16位寄存器数取反

## Slide 130: 4）、SAL，SAR，SHL，SHR，ROL，ROR，RCL和RCR
（1）格式： 助记符 OPR（字/字节），1/CL
（2）操作数：8/16位通用寄存器，存储器
（3）执行：
（4）前4个影响C、O（最高位变化，O=1）、S、Z、P；
后4个影响C、O（最高位变化，O=1）
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 131: 4、串操作指令
MOVS （MOVSB MOVSW）、 CMPS（CMPSB CMPSW）
LODS（LODSB LODSW）、STOS（ STOSB STOS W）、SCAS（ SCASB、 SCASW）
前缀 REP REPZ/REPE REPNZ/REPNE
（1） SRC的缺省地址：DS：SI
（2） DST的缺省地址：ES：DI
（3） SI和DI自动增（若DF=0）或减（若DF=1）
1（若字节操作）或2（若字操作）
（4） 可在前面加重复操作前缀
传送或比较前准备工作：
（1）源串首址DS和SI，或源内容AL/AX
（2）目的串首址ES，DI
（3）串长CX
（4）设置DF（CLD或STD指令）
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 132: 1）、MOVS
（1）格式：
MOVS DST，SRC （字/字节）
[REP] MOVSB （字节）
MOVSW （字）
（2）执行：
[IF CX！=0]
（ES：DI）=（DS：SI）
DI=DI±2/1
SI=SI±2/1
[CX=CX-1]
（3）不影响标志
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 133
例：字节串STR1在数据段，STR2也在数据段，100字节，
传送STR1 STR2
MOV AX, DS
MOV ES, AX
LEA SI，STR1
LEA DI，STR2
MOV CX，100
CLD
REP MOVSB ；REP MOVS STR2，STR1
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 134: 2）、CMPS
（1）格式：
CMPS SRC，DST
[REPZ/REPE/REPNZ/REPNE] CMPSB
CMPSW
（2）执行：
[IF CX！=0且ZF=1/0]
（DS：SI）-（ES：DI）标志
DI=DI±2/1
SI=SI±2/1
[CX=CX-1]
第一次循环不检测ZF，所以无须初始化ZF
（3） 影响标志
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 135
例：比较数据段的串STR1和串STR2，100字节，相同则BX=FFFFH，否则不同处的偏移地址BX。
MOV BX，0FFFFH ；用初始化的方式减少分支
CLD
MOV AX, DS
MOV ES, AX
LEA SI，STR1
LEA DI，STR2
MOV CX，100
REPZ CMPSB
JZ SAME ；或JCXZ SAME
ERROR：DEC SI
MOV BX，SI
SAME：…..
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 136: 3）、LODS
（1）格式： LODS SRC （字/字节）
LODSB （字节）
LODSW （字）
（2）执行：
AX/AL（字/字节）=（DS：SI）
SI=SI±2/1
（3）不影响标志
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 137: 4）、STOS
（1）格式：
STOS DST （字/字节）
[REP] STOSB （字节）
STOSW （字）
（2）执行：
[IF CX！=0]
（ES：DI）=AX/AL（字/字节）
DI=DI±2/1
[CX=CX-1]
（3）不影响标志
（4）用于初始化内存区
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 138: 5）、SCAS
（1）格式：
SCAS DST
[REPZ/REPE/REPNZ/REPNE] SCASB
SCASW
（2）执行：
[IF CX！=0且ZF=1/0]
AX/AL-(ES：DI)标志
DI=DI±2/1
[CX=CX-1]
（3）影响标志
（4）用于从串中查找需要的字符或字
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 139
例：从0000：2000H开始的100字节内查找‘A’，偏移地址DX
CLD
MOV DI，0
MOV ES，DI ; 赋附加段基址
MOV DI，2000H ; DI=偏移地址
MOV CX，100 ; CX=字符串长度
MOV AL，‘A’ ;
REPNZ SCASB ; CX≠0且ZF＝0重复
JNZ NOFOUND ;
MOV DX，DI ;
DEC DX ;
NOFOUND：….
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 140: 5、控制转移指令
无条件跳转 JMP
条件跳转 JZ/JE JNZ/JNE JS JNS JO JNO
JP/JPE JNP/JPO
(无符号数比较) JC/JB/JNAE JNC/JNB/JAE JBE/JNA JNBE/JA
(有符号数比较) JL/JNGE JNL/JGE JLE/JNG
JNLE/JG JCXZ
循环 LOOP
过程调用和返回 CALL RET
软件中断和返回 INT IRET
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 141: 1）、JMP
（1）格式：
JMP 短标号/近标号/远标号/字寄存器/字存储器/双字存储器
（2）不影响标志
例： JMP SHORT LABEL ; 段内直接转移
JMP 2100H ; 段内直接转移，IP←IP+1200H
JMP BX ；段内间接转移 ，IP←BX
JMP [BX] ；段内间接转移 ，IP←(BX)
JMP FAR PTR LABEL ; 段间间接转移
JMP DWORD PTR [BX] ; 段间间接转移
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 142
JMP WORD PTR [BX+DI]
；(DS)=2000H，(BX)=1000H，(DI)=2006H
；(23006H)=6E00H，则指令执行后，(IP)=6E00H
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 143
JMP DWORD PTR[BX]
；(DS)=3000H
；(BX)=3000H
；(33000H)=12H；
；(33001H)=00H
；(33002H)=00H
；(33003H)=80H
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 144: 2）、 条件转移
（1）格式： 助记符 [SHORT] 短标号（8位相对距离）
（2）助记符 测试条件（标志位） 用于数的比较
JZ/JE Z=1 A=B
JNZ/JNE Z=0 A! =B
JS S=1
JNS S=0
JO O=1
JNO O=0
JP/JPE P=1
JNP/JPO P=0
JC/JB/JNAE C=1 A<B
JNC/JNB/JAE C=0 A≥B 无符号数
JBE/JNA C|Z=1 A≤B
JNBE/JA C|Z=0 A>B
JL/JNGE S⊕O=1 A<B
JNL/JGE S⊕O=0 A≥B 有符号数
JLE/JNG （S⊕O）| Z=1 A≤B
JNLE/JG （S⊕O）| Z=0 A>B
JCXZ CX=0
A：ABOVE B：BELOW G：GREAT L：LESS
E：EQUAL NE：NOT EQUAL
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统
Notes: P336
等于/零转移 JE/JZ (ZF)＝1
不等于/非零转移 JNE/JNZ (ZF)＝1
负转移 JS (SF)＝1
正转移 JNS (SF)＝0
偶转移 JP/JPE (PF)＝1
奇转移 JNP/JPO (PF)＝0
溢出转移 JO (OF)＝1
不溢出转移 JNO (OF)＝0
进位转移 JC (CF)＝1
不进位转移 JNC (CF)＝0

## Slide 145
 | ZF | CF
A>B | 0 | 0
A=B | 1 | 0
A<B | 0 | 1
大小关系 | 判断条件
A=B | ZF=1
A<B | CF=1
A>B | ZF¦CF=0
A≤B | ZF¦CF=1（ZF⊕CF=1）
A≥B | CF=0
无符号数相减的判断
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 146
有符号数相减的判断
A | B | 大小关系 | SF | ZF | OF
A>0 | B≥0 | A>B | 0 | 0 | 0
A≥0 | B>0 | A<B | 1 | 0 | 0
A≥0 | B<0 | A>B | 0 | 0 | 0（无溢出）
 |  |  | 1 | 0 | 1（溢出）
A<0 | B≥0 | A<B | 1 | 0 | 0（无溢出）
 |  |  | 0 | 0 | 1（溢出）
A<0 | B≤0 | A<B | 1 | 0 | 0
A≤0 | B<0 | A>B | 0 | 0 | 0
 |  | A=B | 0 | 1 | 0
大小关系 | 判断条件
A=B | ZF=1
A<B | SF⊕OF=1
A>B | (SF⊕OF)¦ZF=0
A≤B | (SF⊕OF)¦ZF=1
A≥B | SF⊕OF=0
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 147
例：比较2个双字有符号数(DX，AX)和(BX，CX)大小，大于跳到标号X，小于等于跳到标号Y。
CMP DX，BX
JG X
JL Y
CMP AX，CX
JA X
Y： …. ；A<B
JMP EXIT
X： ….. ；A>B
EXIT： ……
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 148: 3）、LOOP，LOOPZ/LOOPE，LOOPNZ/LOOPNE
（1）格式： 助记符 段内短标号
（2）执行：
CX=CX-1
IF CX！=0 [&& ZF=1/0]，重复
如果初始化CX=0，循环65536次; 至少循环一次。
（3）CX的减不影响标志
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 149: 4）、CALL (过程调用指令)
（1）格式：
CALL 段内子过程名/段间子过程名/字寄存器/字/ 双字存储器
（2）执行：
[SP=SP-2，CS入栈]
SP=SP-2， IP入栈
[CS=子过程的段地址/双字内存的高字内容]
IP=子过程的偏移地址/字寄存器内容/字内存内容
/双字内存的低字内容
（3）不影响标志
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 150: 5）、RET (过程返回指令)
（1）格式：
RET （段内/段间直接返回）
RET 常数表达式 （段内/段间带立即数返回）
（2）执行：
IP出栈，SP=SP+2
[CS出栈，SP=SP+2]
[SP=SP+常数]
（3） 带参数返回用于堆栈传递参数的情况
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 151: 6）、INT
（1）格式： INT TYPE（0~255）
（2）执行：
SP=SP-2，FLAG进栈
SP=SP-2 ，CS进栈
SP=SP-2 ，IP进栈
IP=（TYPE*4）
CS=（TYPE*4+2）
类似段间间接调用
（3） 主要用于调用BIOS，DOS功能调用
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 152
（4）中断概念：
计算机在执行正常程序的过程中，由于某些事件发生，需要暂时中止当前程序的运行，转到中断服务程序去为临时发生的事件服务，中断服务程序执行完毕后，又返回正常程序继续运行，该过程称中断。
引起中断的原因（称中断源）有：
外部中断（硬件中断），从8086的NMI（不可屏蔽中断引脚）或INTR（可屏蔽中断引脚）引入。
内部中断（软件中断）：CPU运算过程中发生的意外情况或由INT指令产生。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 153
响应中断的过程：
将CS、IP和FLAG送到堆栈保护；
根据中断接口电路送入的或INT指令中指定的中断类型号，查中断向量表，找到中断服务程序入口地址，转到相应的中断服务程序；
服务程序结束后通过执行IRET，从堆栈中恢复原标志和断点，返回正常程序继续执行。
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 154
中断向量表：
内存00000—003FFH的1K大小的空间
每个入口地址4字节，一共可以放256个中断向量
各中断向量在表中排序为中断类型号
专用中断：
除法错中断（0）
单步中断（1）
不可屏蔽中断（2）
断点中断（3）
溢出中断（4）
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 155
中断响应过程
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 156: 7）、IRET (中断返回指令)
（1）格式： IRET
（2）执行：
SP=SP+2，IP出栈
SP=SP+2，CS出栈
SP=SP+2，FLAG出栈
（3）影响标志
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 157: 6、处理器控制指令
标志位操作: CLC STC CMC CLD STD CLI STI
空操作: NOP
外同步操作: HLT WAIT ESC LOCK
CLC CF=0
STC CF=1
CMC CF=~CF
CLD DF=0
STD DF=1
CLI IF=0
STI IF=1
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 158: 7、 指令周期
8086指令的执行速率是由晶振控制产生的时钟决定的，每条指令执行都需要几个时钟周期。
8086CPU的工作频率5MHZ，一个时钟周期T=1/5MHZ=0.2µs
指令执行的时钟周期举例：
MOV 寄存器，寄存器 2T
MOV 寄存器，立即数 4T
MOV 内存，寄存器 9T+EA
ADD 内存，立即数 17T+EA
MUL 16位寄存器 118T-133T
SHL 寄存器，CL 8T+4T/位
其中EA是计算EA的时间：
直接寻址： 6T
寄存器间接寻址：5T
寄存器相对寻址：9T
基址变址寻址： 7T-8T
相对基址变址寻址：11T-12T
5.5 8086 CPU寻址方式和指令系统

## Slide 159
连接部分主要由三个部分组成:
  1.地址线 2.数据线 3.控制线
连接中需要考虑的问题:
  CPU总线的负载能力
  CPU的时序和存储器存取速度之间的配合
  存储器的地址分配和片选
  控制信号的连接
5.6 8086 CPU的存储器扩展

## Slide 160: 1. 线性选择方式
只有存储芯片的片选信号CS有效，才能对该芯片进行操作
连接方式（书图5.37）：
  将CPU地址总线低13位与存储芯片地址线相连
  CS端与某一位高位地址线（A13）相连
  1＃芯片地址：0000～1FFFH、4000 ～5FFFH、……
  2＃芯片地址：2000～3FFFH、6000 ～7FFFH、……
5.6 8086 CPU的存储器扩展
Notes: p214
0000～1FFFH与4000 ～5FFFH是等效的
2000～3FFFH与6000 ～7FFFH是等效的

## Slide 161
5.6 8086 CPU的存储器扩展

## Slide 162: 2. 全译码
所有的系统地址线均参与对存储单元的译码寻址;
包括低位地址线对芯片内各存储单元的译码寻址（片内译码），高位地址线对存储芯片的译码寻址（片选译码）;
采用全译码，每个存储单元的地址都是唯一的，不存在地址重复;
译码电路可能比较复杂、连线也较多.
5.6 8086 CPU的存储器扩展

## Slide 163: 译码和译码器
译码：将某个特定的“编码输入”翻译为唯一“有效输出”的过程
译码电路可以使用门电路组合逻辑
译码电路更多的是采用集成译码器
常用的2-4译码器74LS139
常用的3-8译码器74LS138
常用的4-16译码器74LS154
5.6 8086 CPU的存储器扩展

## Slide 164
5.6 8086 CPU的存储器扩展

## Slide 165: 部分译码
只有部分（高位）地址线参与对存储芯片的译码
每个存储单元将对应多个地址（地址重复），需要选取一个可用地址
可简化译码电路的设计，但系统的部分地址空间将被浪费
5.6 8086 CPU的存储器扩展

## Slide 166: 例：1#~7#接存储器，试确定寻址范围。
8000H~87FFH
8800H~8FFFH
9000H~97FFH
A000H~A3FFH
A400H~A7FFH
A800H~ABFFH
AC00H~AFFFH
5.6 8086 CPU的存储器扩展

## Slide 167: 片选端译码小结:
存储芯片的片选控制端可以被看作高位地址线单独选用或经译码而得
在系统中，与地址相关的有：地址空间的选择（接系统的M/IO～信号）和高位地址的译码选择（与系统的高位地址线相关联）
对一些存储芯片通过片选无效可关闭内部的输出驱动机制，起到降低功耗的作用
5.6 8086 CPU的存储器扩展

## Slide 168: 存储芯片数据线的处理
若芯片的数据线正好16根：
  一次可从芯片中访问到16位数据
  全部数据线与系统的16位数据总线相连
若芯片的数据线不足16根（例5.4）：
  一次不能从一个芯片中访问到16位数据
  利用多个芯片扩充数据位
  这种扩充方式简称为位扩充
5.6 8086 CPU的存储器扩展

## Slide 169: 存储芯片的读写控制
芯片~OE与系统的读命令线相连
  当芯片被选中、且读命令有效时，存储芯片将开放并驱动数据到总线
芯片~WE与系统的写命令线相连
  当芯片被选中、且写命令有效时，允许总线数据写入存储芯片
5.6 8086 CPU的存储器扩展

## Slide 170
中断的概念
  CPU在正常执行程序的过程中，由于某种原因，使CPU暂停当前程序的执行，
  转去处理临时发生的事件，
  处理完毕再返回继续执行暂停的程序。
  ——该过程称中断
当前程序
中断处理
返回
一、中断的概念与分类
5.7 8086 CPU的中断系统
Notes:     与子程序调用有区别被动

## Slide 171
中断源
  引起程序中断的事件
    外部中断
    内部中断
中断响应
  CPU在每条指令的最后一个周期检测中断信号引脚，当条件满足时，CPU响应中断，向外设发中断响应信号，并保护断点，转向中断服务程序
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 172
中断向量表
  中断服务程序的入口地址存放处
中断优先级
  为每个中断源分配一个优先级，CPU总是优先响应优先级高的中断
中断屏蔽
  通过软件设置，使CPU不能响应中断源的申请
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 173: 中断的分类
中断类型号
  8086/8088可以处理256种中断，每一种中断都规定一个唯一的中断类型号N，即中断向量
256种中断分为两类
  外部中断——由外部硬件的请求产生的中断，又称硬件中断
  内部中断——是由指令的执行所引起的中断，又称软件中断
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 174
内部中断
外部中断
外部中断
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 175: 外部中断
非屏蔽中断请求
  由引脚NMI引入，边沿触发，上升沿之后维持两个时钟周期高电平有效，中断类型号N＝2；
  不受中断标志位IF影响；
  引起原因：
    RAM奇偶校验错误；
    I/O通道扩展板奇偶校验错误；
    协处理器8087中断请求。
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 176
可屏蔽中断请求
  引脚INTR引入，电平触发，高电平有效；
  中断标志位IF＝1时允许中断；IF＝0时禁止中断；
    可用STI指令置位IF状态（开中断），CLI指令复位（关中断）；
  引起原因：
    外部设备的中断请求。
5.7 8086 CPU的中断系统
外部中断（续）
Notes: NMI的优先权高于INTR，所以NMI通常用来处理系统的重大故障，如掉电处理，内存或I/O总线的奇偶错等；INTR通常用于各种外设，如硬盘，软盘，键盘，显示器，打印机等

## Slide 177: 内部中断
INT n 指令中断
  CPU执行INT n 指令后，产生中断类型号N＝n 的中断；
  中断向量表地址＝4×n。
  例如：INT 21H，产生中断类型号为21H的中断，并从中断向量表的4*21H（即0:84H）单元取出中断服务程序的入口地址，转去执行。
5.7 8086 CPU的中断系统
Notes:   INT n为双字节指令，其中n为一字节

## Slide 178: 内部中断（续）
除法错中断
  除数为0或商超出寄存器范围。中断类型号N=0。
溢出中断指令INTO
  在算术运算指令之后紧跟INTO指令，可检查溢出标志OF 。中断类型号N=4。
  例如：测试加法的溢出
  MOV AX,0009H MOV AX,9000H
  ADD AX,0080H ADD AX,8000H
  INTO INTO
  ： ：
  无溢出,不中断,顺序  溢出,中断,转移
5.7 8086 CPU的中断系统
Notes: CPU运算错误引起的中断

## Slide 179
单步中断
  当标志位TF＝1时，每执行一条指令，CPU便产生中断类型号N＝1的单步中断。单步中断用于Debug调试程序。
断点中断
  当程序设置了断点时，CPU执行到断点处便产生中断类型号N＝3的断点中断，并显示寄存器及单元内容，供Debug调试程序使用。
5.7 8086 CPU的中断系统
内部中断（续）
Notes: 为调试程序设置的中断

## Slide 180
中断服务程序
可屏蔽中断处理流程
二、中断的处理过程
CPU响应可屏蔽中断的条件：
1 外设提出中断申请
2 本中断位未被屏蔽
3 中断允许
CPU硬件完成
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 181
可屏蔽中断请求INTR的响应
  CPU响应可屏蔽中断
  CPU转入中断服务过程
5.7 8086 CPU的中断系统
Notes: CPU响应可屏蔽中断的条件
  外设提出中断请求
  本中断位未被屏蔽
  中断允许

## Slide 182
CPU响应可屏蔽中断
  当中断屏蔽触发器未被屏蔽时，外设发出中断请求信号；
  CPU在每条指令的最后一个机器周期的最后一个T状态采样中断请求INTR引脚，若有中断请求信号且CPU内部中断允许触发器是开放的（IF＝1），则CPU响应中断；
  CPU向外设接口发两个中断响应信号INTA；
  外设收到第二个INTA，往数据线送中断类型号.
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 183
CPU转入中断服务过程
  从数据总线读取由外设输入的中断类型号；
  标志寄存器PSW的值入栈；
  PSW中的中断允许标志IF和单步标志TF清0
  保护断点，下一条指令的段地址CS和指令指针IP的值入栈；
  取中断向量表的中断入口地址，转入中断服务子程序；
  中断处理程序结束后，从堆栈依次弹出IP、CS和PSW，返回主程序断点处继续执行。
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 184
非屏蔽中断请求NMI
  CPU检测有NMI，不必判断IF标志，内部自动产生中断类型号N＝2，并转入相应中断服务过程
软件（内部）中断INT n
  由软件设定，不受IF标志影响，CPU内部形成中断类型号N＝n ，并转入相应中断服务过程
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 185
8086/8088中断响应过程
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 186: 中断向量表
中断向量表
  也称中断服务程序入口地址表
  中断向量表安排在内存的前1KB，即00000H~003FFH
  每个服务程序入口地址CS:IP占用4个字节（256*4＝1KB），高字节存放段地址CS，低字节存放段内偏移IP，按中断类型号顺序存放。
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 187: 8086/8088中断向量表
专用中断 5个
系统用27个
用户用224个
256种中断类型的分配
 0～4为专用中断
 5～31为系统使用中断
□ 08H～0FH：8259A中断 向量
□ 10H～1FH：BIOS中断 向量
 32～255由用户定义中断
□ 20H～3FH：DOS中断 调用
□ 40H～FFH：用户使用
5.7 8086 CPU的中断系统
Notes: 0～7系统专用，
8～FH八级硬件中断，
10H～1FH BIOS调用，
20H～3FH DOS使用，
40H～0FFH可由用户程序使用。

## Slide 188: 中断操作过程示例
指令INT 68H执行过程
取中断类型号68H
计算中断向量地址
取中断入口地址
低地址⇒IP
高地址⇒CS
转中断服务程序
中断返回到INT 68H的下一指令
类型69H中断向量
A0
00
20
50
类型67H中断向量
1A4
1A2
1A0
0:19C
INT 68H
STI PUSH DS … IRET
A000:2050
中断处理程序

向量地址
68H×4＝1A0H

2050
IP
A000
CS



5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 189: 中断类型号的获取
除数出错，单步断点，NMI，断点中断和溢出中断
  ⇒中断类型号0～4
用户自己确定的软件中断INT n
  ⇒中断类型号由n决定
外部可屏蔽中断INTR
  ⇒中断类型号由硬件电路设计产生
外部可屏蔽中断INTR
  ⇒中断类型号由可编程控制器8259A获得
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 190: 主程序的编程
主程序中的初始化
  设置中断向量；
  设置8259A的中断屏蔽寄存器的中断屏蔽位；
  设置CPU中断允许位标志IF。
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 191
硬件（外设接口）和CPU自动完成
  外设向CPU的INTR端发中断请求；
  执行完当前指令CPU发两个中断响应信号INTA；
  CPU取中断类型号n；
  CPU将当前PSW、CS、IP入栈保护；
  清IF、TF，禁止外部中断和单步中断；
  从中断向量表取[4n]→IP，[4n＋2]→CS；
  转向中断服务子程序。
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 192: 中断服务子程序
中断服务子程序的编写
  保护现场，用PUSH指令将各寄存器值入栈;
  若允许中断嵌套，则用STI开中断（置IF＝1）;
  执行中断处理程序;
  用CLI关中断（清IF＝0）,
  给中断命令寄存器送中断结束命令EOI;
  恢复现场，用POP指令将各寄存器值退栈恢复;
  用中断返回指令IRET返回主程序.
5.7 8086 CPU的中断系统
Notes: 中断处理程序编写示例（略）

## Slide 193: 中断响应时序
8086/8088中断响应总线周期时序图
第1个INTA周期
第2个INTA周期
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 194: 三、中断优先级和中断嵌套
开中断以便响应更高优先级中断
单级中断流程
多级中断流程
5.7 8086 CPU的中断系统
Notes: 多中断源的中断流程增加了屏蔽本级和低级中断和开中断以允许嵌套

## Slide 195: 1. 中断优先级
中断优先级
高 低
内中断（除法错、INTO、INT n）
非屏蔽中断（NMI）
可屏蔽中断（INTR）
低 单步中断
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 196: 可屏蔽中断的优先级设定
软件查询中断优先级
  软件查询状态位的次序决定外设中断优先权
5.7 8086 CPU的中断系统
Notes:   将各外设的中断信号相“或”后接CPU的INTR端，并将它们的中断请求状态位组成一个端口，赋以端口号
  有中断请求时，软件读取端口内容，逐位查询，查到一个就转入其相应的中断服务程序
  软件查询的次序决定外设中断优先权
  优点：硬件实现简单
  缺点：由询问转中断服务程序的入口时间长 ，尤其是在中断源较多的情况下
  实现方法：移位法或屏蔽法

## Slide 197
硬件查询优先方式——菊花链法
  越靠近CPU的外设，优先级越高
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 198
矢量中断优先级
  由优先级管理逻辑判别最高优先级中断请求
5.7 8086 CPU的中断系统
Notes: 外设可以有8 个中断请求IR0～IR7，送入中断请求寄存器，中断屏蔽寄存器可由用户
设置屏蔽某几位的中断请求。中断优先级管理逻辑电路判别出最高优先级中断请求，将其中
断级转换成3 位码，送到中断类型寄存器的低3位及当前中断服务寄存器。此后，中断优先
级控制器向CPU 发出中断请求信号，当CPU 开放中断时，CPU 发出中断响应信号，开始
一个中断处理过程，中断处理结束引起中断服务寄存器对应位清0，级别较低的中断请求才
能得到响应。
8259A就是这种结构

## Slide 199: 2. 中断嵌套
高优先级的中断源能中断低优先级的中断处理
:
:
:
:
主程序
IR2和IR4中断请求
STI
:
(EOI)
:
IRET
IR2处理程序
STI
:
:
(EOI)
IRET
IR1处理程序
:
STI
:
(EOI)
IRET
IR4处理程序
:
STI
:
:
(EOI)
IRET
IR3处理程序
IR1中断请求
IR2中断清除
IR3中断请求
IR4中断清除
IR1中断清除
开中断
IR3中断清除
开中断
5.7 8086 CPU的中断系统

## Slide 200
END
第五章 8086微机系统原理和结构

## Slide 201
第五章 8086微机系统原理和结构
第五章作业
24, 27, 28, 29,31
32, 34, 37, 38, 39
第七周 周三 递交作业