## Slide 2
第二章 CPU与指令系统
  2.1 CPU基本概念
  2.2 指令的执行过程
  2.3 指令的流水执行
  2.4 指令系统

## Slide 3: 2.1 CPU基本概念
CPU的基本功能
指令控制
操作控制
数据运算
异常和中断处理
CPU的扩展功能
存储管理
数据缓存
总线管理
功耗管理
Notes: 1.指令控制：对程序运行的控制。程序由一个指令序列构成，这些指令在逻辑上的相互关系不能改变。指令之间的逻辑关系包括数据的依赖性和控制依赖性，即数据流的相关性和控制流的相关性。CPU必须对指令的执行流程进行控制，确保指令序列执行结果的正确性。
2.操作控制：对指令的各个操作步骤进行控制，即指令内操作步骤的控制。即一条指令的功能一般需要几个操作步骤来实现，CPU必须控制这些操作步骤的实施。操作控制包括对各种操作的时间控制，即对各种操作进行时间上的控制。因为各种操作信号在时间上有严格限制。
3.数据运算：即对数据进行算术运算、逻辑运算等各种运算。这是CPU的最基本的功能，由各种运算器的功能部件实现。
4.异常处理和中断处理。对CPU内部出现的意外情况进行处理，如处理数据运算中的溢出等错误情况，以及处理外围设备的服务请求等。

## Slide 4: 2.1 CPU基本概念
CPU的基本构成：
  控制器，运算器，寄存器 [cache、MMU]
寄存器：用于（临时）存放各种信息。
  指令寄存器（IR）：存放当前执行的指令，为指令译码器提供指 令信息。
  程序计数器（PC）：存放指令的地址，从存储器取指令时根据PC 值进行。
  数据寄存器（DR）：存放操作数和运算结果，以减少访问存储器 的次数。
  地址寄存器（AR）：存放操作数的地址。
  状态寄存器（SR）：存储运算中的状态，作为控制程序的条件。
数据通路：寄存器与ALU之间传递信息的线路。通常有2 种建立方法：
  用数据总线（单总线，双总线，多总线）
  用专用通路（如MIPS）
Notes: 在 CPU 中可以有多种寄存器，以存放各种信息。如在 CISC（复杂指令集）系统中一般
有五种类型的寄存器：
在计算机执行指令的过程中，需要不断地在寄存器和 ALU 之间传递数据。通常把寄存
器与 ALU 之间传递信息的线路称为数据通路。

## Slide 5: 数据总线结构
在各寄存器以及ALU之间建立一条或几条公共的数据总线，寄存器间的数据传输通过这些总线完成。
一条总线可以连接多个部件，总线连接方式可以减少线路的数量。
总线上可以有多个部件同时接收数据，但任一时刻只能有一个部件向同一条总线发送数据。
常用的是单总线结构，即数据通路只用一条总线构成，一次传输一个数据。

## Slide 6: 时间概念
指令周期:
  从一条指令的启动到下一条指令的启动的时间间隔。
机器周期:
  指令周期中包含若干个基本操作步骤，如访问存储器和运算等。每个基本操作的时间称为机器周期。
  机器周期基本上是根据存储器的速度及ALU执行周期的基本时间确定的。
时钟周期:
  是计算机时钟主频的周期。
  一个机器周期可以包含若干个时钟周期。
Notes: 2.1.5. 指令的执行和周期概念
从一条指令的启动到下一条指令的启动的时间间隔称为指令周期。指令周期中包含若干
个基本操作步骤，如访问存储器和运算等。每个基本操作的时间称为机器周期。指令中包含
的机器周期数取决于指令的功能。机器周期是指令执行中每一个基本操作所需的时间，它代
表了大多数指令操作步骤的时间。机器周期基本上是根据存储器的速度及 ALU 执行周期的
基本时间确定的。一个机器周期可以包括若干个时钟周期。时钟周期是计算机时钟主频的周
期。因为各种指令的操作功能木同，因此各指令的执行周期数也各不相同。早期的计算机中
一个指令周期一般需要几个机器周期完成，一个机器周期需要几个时钟周期。近年的新型计
算机中采用了硬件并行的技术以及简化的指令系统，使得机器周期一般等于一个时钟周期，
平均指令周期可以等于甚至小于一个时钟周期。在本章后面的例子中，假设访存和运算等操
作都可以在一个时钟周期内完成，因而机器周期等于时钟周期。

## Slide 7: 2.2 指令的执行过程
采用单总线结构：
  如ADD R3, R1, R2
(1) PC→MAR
(2) PC+1→PC
PC
MAR
一、运算指令的执行过程
Notes: MAR：访存接口地址寄存器
MDR：访存接口数据寄存器
2.1.5. 指令的执行和周期概念
计算机程序在运行之前装入到主存储器中。在程序的执行过程中，CPU 从主存中逐条
取出这些指令，依次执行。在没有遇到分支指令（转移指令等）时程序中的指令是按顺序执
行的。CPU 用 PC 寄存器保存指令的地址，当取出一条指令之后，PC 更新为下一个指令字
的地址。存储器的访问操作是按字进行的，当指令的长度大于一个字时，上述过程就需要重
复进行。这个步骤称为指令执行的取指阶段。取指阶段之后则进入执行阶段。首先分析指令，
对指令进行译码，识别指令所要进行的操作，并产生相应的操作信号，如果参与操作的数据
在存储器中，还需要形成操作数的地址并读取操作数据。执行指令时根据指令分析产生操作
控制信号，完成指定的操作。最后将执行结果写回寄存器或存储器。然后再读取下一条指令，
并分析和执行，如此循环。

## Slide 8: 2.2 指令的执行过程
单总线结构：
  如ADD R3, R1, R2
(1) PC→MAR
(2) PC+1→PC
(3) DBUS→MDR
(4) MDR→IR
MDR
IR
指令译码器
一、运算指令的执行过程
Notes: 首先将 PC 的值通过总线送到地址寄存器 MAR，进行读指令操作，同时将 PC＋1 送到 PC（这里
假设指令的长度为一个字，PC 的值为字地址而不是字节地址），使 PC 的内容为下一条指令
的地址，指令读出后通过存储器的数据总线 DBUS 送到数据寄存器 MDR，再通过 CPU 内
部的总线送到指令寄存器 IR。然后对 IR 中的指令进行译码，译码后进入执行阶段。在执行
阶段中，将通用寄存器 R1 中的数据送到 Y 寄存器，将 R2 中的数据送到 ALU，与 Y 中的
数据相加，结果先放入 Z 寄存器，最后将 Z 寄存器中的结果写入 R3。

## Slide 9: 2.2 指令的执行过程
单总线结构：
  如ADD R3, R1, R2
(1) PC→MAR
(2) PC+1→PC
(3) DBUS→MDR
(4) MDR→IR
(5) R1→Y
R1
Y
一、运算指令的执行过程

## Slide 10: 2.2 指令的执行过程
单总线结构：
  如ADD R3, R1, R2
(1) PC→MAR
(2) PC+1→PC
(3) DBUS→MDR
(4) MDR→IR
(5) R1→Y
(6) R2 + Y→Z
R2
Z
一、运算指令的执行过程

## Slide 11: 2.2 指令的执行过程
单总线结构：
  如ADD R3, R1, R2
(1) PC→MAR
(2) PC+1→PC
(3) DBUS→MDR
(4) MDR→IR
(5) R1→Y
(6) R2 + Y→Z
(7) Z→R3
R3
状态寄存器
一、运算指令的执行过程

## Slide 12
流水技术用于提高指令的执行速度和数据运算速度。
流水工作方式:
  将一个计算任务细分成若干个子任务
  每个子任务由专门的部件（流水段）处理
  多个计算任务依次进行并行处理
流水周期
2.3 指令的流水执行
Notes: 流水技术在计算机中用于提高指令的执行速度和数据运算的速度。
计算机的流水工作方式是将一个计算任务细分成若干个子任务，每个子任务由专门的部件（流水段）处理，这些
部件构成一条流水线。计算机流水线中的计算任务可以是一个算术逻辑运算操作，也可以是一条指令的执行。
指令级流水线则是把一条指令的执行过程分多个子过程，由各个部件进行轮流处理后完成执行过程。
这样，不必等到上一条指令的完成就可以开始下一条指令的执行。指令级流水线在高性能的微处理器中被普遍采用。

## Slide 13
计算机流水线中的计算任务可以是一个算术逻辑运算操作，也可以是一条指令的执行。
指令级流水线是把一条指令的执行过程分成多个子过程，由各个部件进行轮流处理后完成执行过程。
不必等到上一条指令的完成就可以开始下一条指令的执行。
指令的流水线在高性能的微处理器中被普遍采用。
2.3 指令的流水执行

## Slide 14: 指令的流水线
指令流水线由一系列串联的流水段组成。
  每个流水段完成指令执行的一个操作步骤。
  各个流水段之间设有缓冲寄存器（流水寄存器），以暂时保存上一个流水段对指令处理的结果。
  流水线中的每个流水段构成流水线的一级。
  在专用通路结构的CPU中，通常采用5个流水段
  （5级流水）
    取指（IF）--Instruction Fetch
    译码（ID）--Instruction Decode
    运算执行（EX）--Execute
    访存（MEM）--Memory
    写回（WB）--Write Back
Notes: 指令的流水执行不能缩短一条指令的指令时间，但是通过指令间的重叠执行方式可以提高指令执行的速率或吞吐率。

## Slide 15
吞吐率(throughput)
  衡量指令流水线的一个重要指标。
  单位时间内流水线能处理的任务数量
  与流水的节拍时间（流水周期）有关。
  指令流水节拍：是指令从一个流水段进入下一个流水段的间隔时间，又称为流水周期
  简单的流水周期可定为各流水段处理时间的最大值，加上流水寄存器的延迟时间。
加速比
  流水方式的工作速度与等效的顺序工作方式时间的比值
流水线的性能
Notes: 指令流水节拍是指令从一个流水段进入下一个流水段的间隔时间，又称为流水周期。

## Slide 16: 时空图-根据流水段来画
5级流水线在执行8条指令时：
建立时间：从第一条指令进入流水线到离开流水线的时间。
排空时间：从最后一条指令进入流水线到离开流水线的时间。
无流水时：5个时间节拍处理1条指令。
有流水时：12个时间节拍处理了8条指令
Notes: 横坐标表示时间，以流水周期为单位，
纵坐标为流水段编号，表示不同的流水部件，流水线中的一个子任务用一个小方块表
示，其中的数字表示任务编号（在指令流水线中就是指令编号）。在指令流水线中，从第一
条指令进入流水线到离开流水线的时间是流水线的建立时间，从最后一条指令进入流水线到
离开流水线的时间是流水线的排空时间。

## Slide 17
由时空图可见：
  对进入流水线的每条指令，其执行时间都没有缩短。
  指令流水通过指令之间的重叠来提高吞吐率。
  在流水线中，当任务饱满时，任务源源不断地输入流水线，不论有多少个流水段，每隔一个流水周期都能输出一个任务。
  在宏观上提高了处理速率。
流水线的作用

## Slide 18
便于分析指令之间的关系
时空图-根据指令序列来画
Notes: 指令流水线的时空图通常根据指令序列来画，以便于分析指令之间的关系。这种时空图
的纵坐标是代表指令序列的，用从上到下的箭头表示。时空图中每一行的小方格代表一条指
令的流水阶段，每个阶段的名称在方格中的文字表示。
指令的流水执行方式是一种时间重叠的并行执行方式。在
钟周期就开始一条指令的执行过程，从而可以在每个时钟周期
令流水线中，可以在每个时
成一条指令的执行。多条指
令在流水线中重叠地执行，就可以大大加快指令的执行速度，提高计算机的性能。要使计算
机的指令流水线具有良好的性能，必须设法使流水线能畅通流动。但是，在指令的并行处理
方式中会出现三种相关性，使得指令的并行执行性能受到限制。这三种相关是资源相关、数
据相关和控制相关。

## Slide 19
1. 资源相关（结构相关）:
  流水执行的多条指令同时使用同一个部件；
  由于硬件资源不够造成的，与硬件结构有关。
2. 数据相关:流水线中指令之间的数据依赖关
  流水执行的多条指令访问相同的数据，使得相关的指令不能并行地执行；
  RAW(写后读)、WAR(读后写)、WAW(写后写)。
3. 控制相关
  转移指令引起的相关
  在指令执行完成之前，无法确定那一条指令是后继指令，使得后继指令不能进入流水线。
指令流水线的相关性
Notes: 多条指令在同一段时间内需要使用同一个流水级，这种现象称为资源相关.
这种相关性是因为硬件资源不够造成的，与硬件结构有关，所以又称结构相关。资源相关使得指令不能同时执行。例如在上述指令流水线中，如果数据和指令存放在同一个存储器中，而且只有一个访问接口，这样便会发生这两条指令需要同时访问存储器的情况。或者两条指令同时需要ALU进行地址或者数据的计算时，也发生了资源相关。解决资源相关的主要方法是增加资源，例如增加运算部件的数量、增加存储器模块。
写后读（RAW）相关：是上一条指令的输出数据与下一条指令的输入数据之间的相关；
读后写（WAR）相关：是上一条指令的输入数据与下一条指令的输出数据之间的相关 ；
写后写（WAW）相关：两条指令的输出数据之间的相关 。

## Slide 20
Addd: 双精度加法指令
F2: 浮点数寄存器
指令流水线的资源相关

## Slide 21
指令流水线的数据相关
写后读（RAW）

## Slide 22
停顿（硬件措施）
编译检测（软件措施）
相关专用通路（硬件措施）
消除数据相关影响的方法

## Slide 23
流水线的停顿：停顿N个节拍
解决数据相关性的方法

## Slide 24
解决数据相关性的方法
编译检测：加入空操作（NOP）

## Slide 25
解决数据相关性的方法
相关专用通道
  在ALU的输出端到它的输入端之间设置一条数据线路，使得RAW相关时，上一条指令的结果能直接送到ALU的输入端。
  使得下一条指令能够及时得到上一条指令的结果，而不用到寄存器中去读取，从而避免了流水线的停顿。

## Slide 26
改进转移指令执行性能的方式
  将转移指令的执行在流水线中提前进行。
指令流水线的控制相关

## Slide 27
流水线分为IF、ID、EX、MEM、WB五个等长的时间阶段
转移指令在第二个阶段被识别
  从而可确定如何取下一条指令
没有相关专用通路
一个时钟周期内只能启动执行一条指令
一个时钟周期内只能写回一条指令
读操作数从指令译码时开始
  读到为止
典型指令流水线的特点

## Slide 28
  指令格式和指令编码
  指令和数据的寻址方式
  指令系统分类
2.4 指令系统

## Slide 29
指令格式 instruction format
操作码[，地址码][,条件码][,下一条指令的地址]
一、操作码 opcode
固定长度操作码：便于译码，扩展性差
可变长度操作码：能缩短指令平均长度
二、地址码 addressing code
零地址指令，如NOP, CLR
一地址指令，如INC R1
二地址指令，如ADD R1, R2
三地址指令，如ADD R1, R2, R3
指令格式和指令编码

## Slide 30
三、指令长度
固定长度：取指快、译码简单。
单字长、双字长、多字长
可变长度：可提高编码效率
四、指令助记符
助记符 mnemonics
  如add R1
伪指令 directive
累加器 accumulator
  存放操作数和操作结果的一个寄存器
通用寄存器 general purpose register
  存放操作数和操作结果的一组寄存器
指令格式和指令编码

## Slide 31
存储器中既存储指令，又存储数据。
在存储器中寻找指令或数据的方法有多种：
  按地址寻找
  按内容寻找
  按顺序寻找
在绝大多数计算机中都采用按地址寻找的方式，指令或数据的寻找问题变成了构成其地址的问题
在按地址寻找存储内容的计算机中，对指令的地址码进行编码，以形成操作数，寻找操作数在寄存器或存储器中地址的方式称为寻址方式。
指令和数据的寻址方式

## Slide 32
1. 数据类型
数值型
  整型
    字节、字、双字
  浮点数
    单精度、双精度
字符型
  ASCII
数据类型在指令中的表达
操作码表达
地址码表达
数据编码表达
指令和数据的寻址方式

## Slide 33
指令和数据的寻址方式
2. 数据存储字节顺序(Endianness)
大数端(Big Endian)
  最低字节存储在高地址
小数端(Little Endian)
  最低字节存储在低地址
例:数据000F4240:

## Slide 34
3. 数据对齐方式(Alignment)
数据类型及其存储方式
指数据的逻辑存储位置与物理访问位置的对齐方式
Notes: 在数据对齐存储方式下，要求一个数据字占据完整的一个字的存储位置，而不是分成两部分，各占据一个字存储位置的一部分.

## Slide 35
    指令的寻址方式
顺序执行
程序计数器(PC)寻址
非顺序执行
转移指令
如: jump $1000
bgt R1
指令2
PC
指令3
指令1
指令和数据的寻址方式

## Slide 36: addressing modes
1. 隐含方式
如: “ADD 、ADC”中的累加器
2. 立即数方式
如: INT #3
3. 寄存器方式
如: INC R1
操作数
R1
操作数寻址方式

## Slide 37
4. 直接寻址方式
  如: INC 1000
操作数
1000
操作数寻址方式

## Slide 38: 5. 间接寻址方式 寄存器间接，如: INC (R1) 存储器间接，如: INC (1000)
A
操作数
A
操作数
R1
1000
操作数寻址方式

## Slide 39: 6. 相对寻址方式 如: INC 8(PC)
操作数
8
操作数寻址方式
Notes: 操作数的地址是程序计数器PC 的值加上一个偏移量，这个偏移量在指令地址码中给出

## Slide 40: 7. 变址和基址寻址方式 如：INC 8(R1)
操作数寻址方式
变址寻址 indexed mode
  -便于数组访问
基址寻址 based mode
  -可扩大寻址范围，可实现程序浮动
I
操作数
R1
8

## Slide 41: 8. 复合寻址方式 如: INC 8(PC+R1) INC (R1)(1000)
操作数寻址方式
R1
8

## Slide 42: 各种常见寻址方式的汇编指令表示
Notes: 立即寻址：立即数寻址

## Slide 43
一、指令集设计原则
  完备性：能够覆盖所需的各种功能
  正交性：无功能完全相同的指令
  可扩充性：保留一定余量的操作码空间以供以后功能扩展。
  有效性：利用该指令系统编写的程序能高效地运行。
  兼容性：机器指令的通用性。
指令系统

## Slide 44: 常见指令类型
数据传送：move, load, store
算术运算：add, sub, mult, div, comp
逻辑运算：and, or, neg, shift

## Slide 45: 移位运算shift
Data shift operations

## Slide 46: 指令类型
数据传送：move, load, store
算术运算：add, sub, mult, div, comp
逻辑运算：and, or, neg, shift
程序控制：jump, branch, jsr, ret, int
输入输出：in, out
堆栈操作：push, pop
字符串：如alpha中CMPBGE, INSWH等
多媒体指令：DSP
系统指令：用于改变计算机系统的工作状态。
Notes: 系统指令：如奔腾机中

## Slide 47
条件转移 vs 无条件转移
相对转移 vs 绝对转移
状态寄存器SR
N
Z
V
C
P
N：符号标志位 Negative
Z：全零标志位 Zreo
V：溢出标志位 Overflow
C：进位/借位标志位 Carry
P：奇偶标志位 Parity
程序流控制-转移指令

## Slide 48
功能
  实现子程序调用
步骤
  将下一条指令的地址(PC的值)存放在一个临时存储位置
  将子程序的起始地址装入PC中
子程序返回指令
  将存放在临时存储位置的指令地址取出
  放回PC
程序流控制-转移指令

## Slide 49
复杂指令系统计算机（CISC）
  Complex Instruction Set Computer
  指令系统复杂：指令数目大于200条，寻址方式多，指令格式多。
  指令串行执行：执行步骤多，需要多个时钟周期。
  各种指令都可访问存储器。
  有较多专用寄存器。
  编译程序难以进行高效的代码优化。
CISC和RISC

## Slide 50
精简指令系统计算机（RISC）
  Reduced Instruction Set Computer
  简化的指令系统
  以寄存器-寄存器方式工作
  采用流水技术
  使用较多的通用寄存器以减少访存
  采用优化编译技术
CISC和RISC

## Slide 51
CISC和RISC
 | CISC Complex Instruction Set Computer | RISC Reduced Instruction Set Computer
指令种类和长度 | 种类多，长度可变 | 种类少，长度固定
指令操作数 | Mem[addr]，Reg，Imm | Reg
寻址方式 | 多 | 少
访存指令 | 无特别限制 | 只有Load/Store指令允许访问存储器
流水设计 | 难 | 容易
硬件设计 | 复杂 | 简单
编译器 | 简单 | 复杂
典型代表 | MCS-51，Intel X86 | MIPS，PowerPC，ARM，MPS430，PIC的MCU

## Slide 52
CISC和RISC
采用RISC设计思想的计算机产品
HP公司的Alpha系列、PA-RISC系列
IBM和Motorola公司的PowerPC系列
SGI公司的MIPS系列
SUN公司的SPARC系列
嵌入式处理器：ARM系列

## Slide 53: 寻址方式

## Slide 54: 数据类型

## Slide 55: 指令类型——数据传输指令

## Slide 56: 指令类型——算术指令

## Slide 57: 指令类型——程序转移指令

## Slide 58: 指令类型
串操作指令
  MOVS 移动字节、字、双字串
  LODS 装入字节、字、双字串
支持高级语言指令
  ENTER 建立一个堆栈框架
  LEAVE 恢复ENTER指令的动作
  BOUND 检查数组的值在上下界之间

## Slide 59: 指令数量统计
CPU | 指令数
8086/8087 | 89/77
I286 | 190
I386 | 204
I486 | 216
Pentium | 222
Pentium Pro | 230
Pentium MMX | 287
Pentium II | 291
Pentium III | 361
Pentium 4 | 505

## Slide 60: Intel Architecture Processors

## Slide 61
END
第二章 CPU与指令系统