## Slide 2
第六章 8086/8088汇编语言程序设计
6.6 程序设计方法
6.1 汇编语言介绍
6.2 汇编语言程序格式
6.3 MASM中的表达式
6.4 伪指令语句
6.5 DOS和BIOS中断调用

## Slide 3
6.1 汇编语言介绍
汇编语言是一种面向机器的程序设计语言，不同类型的CPU，其汇编指令也不尽相同。它是对机器语言的符号化描述，是一门低级语言。
用汇编语言编写的程序叫“汇编语言程序”或“汇编语言源程序”.这种程序较机器语言直观、易懂、便于交流和维护。与其它高级语言一样，汇编语言源程序不能直接被计算机识别并运行，它必须通过汇编程序翻译成机器能够识别的机器语言程序(目标程序)才能运行。
Notes: 强调一下“汇编语言程序”与“汇编程序”的区别

## Slide 4
6.1 汇编语言介绍
汇编程序是系统程序，是用来将用户编写的汇编语言(源)程序转换为机器代码的系统工具程序。
利用汇编程序将汇编语言源程序翻译成机器代码的过程称为汇编。
EDIT *.ASM MASM *.OBJ LINK *.EXE
编辑 源程序 汇编 浮动目标程序 连接 可执行程序
Notes: 4
强调一下“汇编语言程序”与“汇编程序”的区别
编译过程可以不介绍，第三章已经介绍过

## Slide 5
6.1 汇编语言介绍
汇编语言特点：
面向机器，与硬件紧密相关。
编制的程序简洁，高效，实时性好，节省内存，运行快。
编译程序和连接程序，我们目前使用的通常有两种：
1、MicroSoft公司的 MASM.EXE 和 LINK.EXE。
2、Borland 公司的 TASM.EXE 和 TLINK.EXE。
Notes: 5

## Slide 6
6.1 汇编语言介绍
汇编语言程序格式：
例1: 在屏幕上显示并打印字符串“This is a sample program.”
DATA SEGMENT ；数据段
DA1 DB ‘This is a sample program.’
DB 0DH,0AH, ‘$’
DATA ENDS
STACK SEGMENT ；堆栈段
ST1 DB 100 DUP(?)
STACK ENDS
CODE SEGMENT ;代码段
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK
MAIN PROC FAR
START: MOV AX, STACK ;送堆栈段段地址
MOV SS, AX
Notes: 6
6exp1.asm

## Slide 7
6.1 汇编语言介绍
PUSH DS ；返回DOS用
MOV AX,0
PUSH AX
MOV AX, DATA ;送数据段段地址
MOV DS, AX
MOV AH, 9 ；DOS 9号功能调用，显示字符串
MOV DX,OFFSET DA1
INT 21H
RET
MAIN ENDP
CODE ENDS
END START
Notes: 7

## Slide 8
6.2 汇编语言程序格式
  一个汇编语言程序可由若干个(此例有3个)段组成。每个段均以SEGMENT开始以ENDS结束。
  每个段可以包含若干语句，而语句又可以是指令语句或伪指令语句两种。如程序中用到的ASSUME，DB，SEGMENT…ENDS等为伪指令语句。
  每条语句可由标识符、保留字、表达式等元素组成。
Notes: 8

## Slide 9
6.2 汇编语言程序格式
一、 指令性语句
指令性语句与机器指令相对应，汇编程序可将它翻译成目标代码。语句格式为：
标号：指令助记符 操作数，操作数；注释
标 号：符号地址，后跟“：”，使用英文大小写字母、阿 拉伯字母和特殊字符，第一个非数字，≤31个。
助记符：与指令对应，不可省。
操作数：参加运算的数据，用常数、变量、标号、寄存器名 或表达式。
注 释：说明一指令或程序功能。可省略。用“ ；”隔离。
Notes: 9

## Slide 10
6.2 汇编语言程序格式
二、伪指令语句
伪指令语句无对应的机器指令，汇编程序在汇编源程序时对伪指令进行处理，它可完成数据定义，存储区分配，段定义，段分配，指示程序结束等功能。语句格式为：
名字 伪指令指示符 操作数，操作数；注释
名 字：赋予伪指令的名称，名字后不允许带冒号“:”,可省略。
名字常为变量名、段名、过程名、符号名等。
指示符: 汇编程序MASM规定的符号，各种定义语句后详述。
操作数：按伪指令要求可有可无，操作数可以是常数、变量、字
符串、表达式等。
注 释：功能和使用与指令性语句相同。
Notes: 10

## Slide 11
6.2 汇编语言程序格式
三、数据项－常数、变量和标号是三种基本数据项。
1．常数
二进制 (B)、八进制 (Q或O) 、十进制 (D) 、十六进
制(H) 、 ASCll码字符串(用单引号‘abcd ’)。
2．变量
常指存放在M中的数值，程序运行中可修改。
三个属性：
  段值(SEGMENT):变量所在段的段基址。
  段偏移地址(OFFSET):变量地址与所在段首地址之间的地址偏移字节数。
  类型(TYPE):变量中每个元素包含的字节数,有字节变量(BYTE), 字变量(WORD)及双字变量(DWORD)等
Notes: 11

## Slide 12
6.2 汇编语言程序格式
3．标号
表示指令语句的地址的符号，可作为JMP指令和调用指令CALL的目标操作数，以确定程序转向的目标地址。
三个属性：
  段值(SEGMENT): 标号所在段的段基址。
  段内偏移地址(OFFSET): 标号地址与所在段的段首址之间的偏移地址字节数
  类型(TYPE)：指转移指令中标号可转移的距离。近标号(NEAR)，远标号(FAR)。
    NEAR—指针长度2字节
    FAR —指针长度4字节
Notes: 12

## Slide 13
6.3 MASM中的表达式
运算对象
运算符
表达式 汇编运算 结果作为语句中操作数
运算对象：常数、变量、标号
运算结果：常数或存储器地址（变量或标号）
8086汇编语言中的运算符
算术运算符 | 逻辑运算符 | 关系运算符 | 分析运算符 | 综合运算符
+(加法) | AND(与) | EQ(相等) | SEG(求段基址) | PTR
-(减法) | OR(或) | NE(不相等) | OFFSET(求偏移量) | THIS
*(乘法) | XOR(异或) | LT(小于) | TYPE(求变量的类型) | SHORT
/(除法) | NOT (非) | GT(大于) | SIZE(求字节数) | HIGH
MOD(取余) |  | LE(小于或等于) | LENGTH(求变量长) | LOW
SHL(左移) |  | GE(大于或等于) |  | 
SHR(右移) |  |  |  | 
Notes: 13
表达式由运算对象及运算符组成，在汇编时由汇编程序对它进行运算，运算结果作为一 个语句中的操作数去使用。运算对象可以是常数、变量或标号，得到的运算结果可以是一个常数，也可以是一个存储器的地址，在此地址中存放了数据(称为变量)或指令(称为标号）

## Slide 14
6.3 MASM中的表达式
一、算术运算符
所有的算术运算符均可以对数据进行运算，运算对象与运算结果都是整数。若对地址运算，通常是在标号上加／减某一个数字量，对地址乘是没有意义的。
例: 源程序指令格式如下:
DA EQU 300
MOV AX,DA-80
MOV BX,DA MOD 100
MOV CX,DA/100
MOV DH,01100100B SHR 2
汇编时计算表达式形成指令为
DA EQU 300
MOV AX,220
MOV BX,0
MOV CX,3
MOV DH,19H
Notes: 14

## Slide 15
6.3 MASM中的表达式
二 、逻辑运算符
逻辑运算符是按位运算的．只能对常数进行运算，得到结果也是常数。
逻辑运算符与8086指令系统中的指令助记符AND、OR、NOT、XOR符号完全相同， 但二者是不会混淆的。作为MASM的运算符是在汇编过程中进行计算的，而指令助记符是在程序执行时进行运算的。
例：AND DX，PORT AND 0FEH
逻辑运算符汇编时
计算产生一立即数
指令助记符程
序执行时运算
Notes: 15

## Slide 16
6.3 MASM中的表达式
三 、关系运算符
所连接两操作数必为两数据或同一段内的两个存储单元的地址
运算结果：真—0FFFFH，假—0
常与逻辑运算符组合使用
例:
MOV AX,10H GT 16
ADD BL,6 EQ 0110B
MOV CX,((PORT LT 5) AND 100) OR ((PORT GE 5) AND 200)
汇编时形成指令为:
MOV AX,0
ADD BL,0FFH
MOV CX,100 ;PORT<5时
Notes: 16

## Slide 17
6.3 MASM中的表达式
四、数值返回运算符（分析运算符）
操作符号 | 表达式 | 表达式含义
SEG | SEG 变量或标号 | 取出变量或标号的段基址
OFFSET | OFFSET 变量或标号 | 取出变量或标号的偏移地址
TYPE | TYPE 变量或标号 | 取出变量或标号的类型
LENGTH | LENGTH 变量 | 变量中使用DUP时返回变量包含的单元数,其它变量返回1
SIZE | SIZE 变量 | 返回变量包含的总字节数 SIZE=LENGTH*TYPE
Notes: 17

## Slide 18
6.3 MASM中的表达式
 | 类型 | 返回值
变 量 | DB | 1
 | DW | 2
 | DD | 4
 | DQ | 8
标 号 | NEAR | -1 [0FFH]
 | FAR | -2 [0FEH]
表－TYPE运算符返回值
Notes: 18

## Slide 19
6.3 MASM中的表达式
例2：
M1 DW 100 DUP(?)
M2 DW 1,2,3
M3 DB ‘ABCD’
L1: MOV AH,TYPE M1
MOV AL,TYPE M3
MOV BH,TYPE L1
MOV CX,LENGTH M1
MOV BL,LENGTH M2
MOV CX,SIZE M1
MOV BL,SIZE M2
MOV AL,SIZE M3
汇编时形成指令：
MOV AH,2
MOV AL,1
MOV BH,0FFH
MOV CX,64H
MOV BL,1
MOV CX,0C8H
MOV BL,2
MOV AL,1

Notes: 19
6exp2.asm
EMU8086不支持TYPE伪指令

## Slide 20
6.3 MASM中的表达式
五、修改属性运算符（综合或合成运算符）
1. 段操作符
格式: 段前缀：变量或地址表达式
表示某个变量或地址被修改到那个段寄存器提供的段基址中。
例：
MOV AX,ES:[BX]
Notes: 20

## Slide 21
6.3 MASM中的表达式
2. PTR
格式: 类型/距离 PTR 变量或标号
功能：将PTR左边的类型属性赋给右边的变量或标号。PTR本身并不分配存储单元，仅给已分配的存储单元赋予新的属性，这样可以保证运算时操作数类型的匹配，常与类型BYTE、WORD、NEAR、FAR等连用。
例：
DATA1 DB 10H,20H,30H ；数据定义
DATA2 DW 4023H,0A845H
……
MOV BX，WORD PTR DATA1 ；2010H 传送到 BX
MOV AL，BYTE PTR DATA2 ；23H 传送到 AL
MOV WORD PTR[BX],10H ;[BX],[BX+1]←0010H
Notes: 21

## Slide 22
6.3 MASM中的表达式
3. THIS
格式: 变量/标号 EQU THIS 类型/距离
功能:将EQU THIS右边的类型/距离属性，赋给左边的变量/标号，该变量或标号的段地址和偏移地址与下一个存储单元的地址相同。
例:
MY_BYTE EQU THIS BYTE
MY_WORD DW 1122H
……
MOV AL,MY_BYTE ；将22H传送给寄存器AL
MOV BX,MY_WORD ；将1122H传送给寄存器BX
Notes: 22

## Slide 23
6.3 MASM中的表达式
例: THIS 操作符对于建立FAR属性是方便的
START EQU THIS FAR
MOV CX,100
赋予传送指令（MOV）有一个FAR属性的地址START，允许其它段的转移指令（JMP）直接转移到START.
Notes: 23

## Slide 24
6.3 MASM中的表达式
4. SHORT
格式： JMP SHORT 标号
功能：指定转移的距离属性为短，实际转移范围为土127字节。
例:
  JMP SHORT NEAR_LABEL
    ……
NEAR_LABEL: ……
Notes: 24

## Slide 25
6.3 MASM中的表达式
5. HIGH和LOW
分离字节运算符
HIGH——分离高字节
LOW ——分离低字节
例：
K1 EQU 0ABCDH
K2 EQU 1234H
MOV AH,HIGH K1 ;AH←0ABH
MOV BL,LOW K2 ;BL←34H
Notes: 25

## Slide 26
6.3 MASM中的表达式
六、其它运算符
1.圆括号( )
圆括号用来改变运算符的优先级别，( )中的运算符具有最高优先权。
2.方括号[ ]
方括号主要用来表示地址表达式或多重变量的下标值。
M1 DB 10H,20H,30H,40H
M2 DW 1234H,5678H,9ABCH
M3 DW 5 DUP(?)
MOV BX,OFFSET M1
MOV CL,[BX] ;CL←10H
MOV BX,OFFSET M2
MOV DX,[BX+2] ;DX←5678H
MOV AL,M1[3] ;AL←40H
Notes: 26

## Slide 27
6.4 伪指令语句
、数据定义语句
格式1：变量名 助记符 操作数，操作数，.. ;注释
格式2：变量名 助记符 n DUP (操作数，操作数，..);注释
助记符：DB 定义字节 DW 定义字
DD 定义双字 DQ 定义四字
DT 定义十字节
变量名—符号表示，可省略。作其后第一字节符号地址。
操作数—常数，字符串，变量，标号，表达式。
n DUP() —n为整数，表示括号中操作数重复次数。
Notes: 27

## Slide 28
6.4 伪指令语句
注意：
定义多字节字符串用DB，DW只允许包含两个字符。
操作数用?定义不确定值变量，以保留存储空间存放运算结果。
用DW和DD可以将变量或标号逻辑地址存入存储器。当用DD来定义时，原变量或标号的偏移地址存入低位字中，原变量或标号的段基址存入高位字中。
Notes: 28

## Slide 29
6.4 伪指令语句
例3：
DATA SEGMENT
DA1 DB 10H
DA2 DW 1122H
DA3 DD 0A0H
ST1 DB ‘How ’
ST2 DB ‘OK’
ST3 DW ‘OK’
M DW 2 DUP(?)
ADR1 DW ST1
ADR2 DD ST2
DATA ENDS
变量 | MEMORY | EA
DA1→ | 10H | 0000
DA2→ | 22H | 0001
 | 11H | 0002
DA3→ | A0H | 0003
 | 00H | 0004
 | 00H | 0005
 | 00H | 0006
ST1→ | 48H | 0007
 | 4FH | 0008
 | 57H | 0009
ST2→ | 4FH | 000A
 | 4BH | 000B
ST3→ | 4BH | 000C
 | 4FH | 000D
M→ | ? | 000E
 | ? | 000F
 | ? | 0010
 | ? | 0011
ADR1→ | 07H | 0012
 | 00H | 0013
ADR2→ | 0AH | 0014
 | 00H | 0015
 | DATA | 0016
 |  | 0017
Notes: 29
6exp3.asm
EMU8086对ST3中的字符串’OK’的地址分配，有所不同。
ADDR2中的内容，也有所不同。

## Slide 30
6.4 伪指令语句
、表达式赋值语句
1 赋值语句EQU
格式：符号 EQU 表达式
功能：用来给变量，标号，常数，指令，表达式等定义一 个符号名，在同一个程序模块中不能重新定义。
A EQU 7 ；将7赋予符号名 A
B EQU A-2 ；将A-2的值5赋予符号名 B
COUT EQU CX ；将COUT作为寄存器CX的同义名
PURGE语句可以解除对某一标号的赋值，使它在后面可以重新定义。
PURGE COUNT ;COUNT不再代替CX
Notes: 30

## Slide 31
6.4 伪指令语句
2 等号语句 =
等号语句“=”与EQU语句具有相同功能，区别仅在于EQU中左边的标号不允许重新定义，而用“=”定义的语句允许重复定义。
A = 7 ；正确
A = 19 ；正确
A EQU 7 ；正确
A EQU 19 ；再次定义，错误
Notes: 31

## Slide 32
6.4 伪指令语句
、段定义、分配语句
段定义语句
格式：段名 SEGMENT 定位类型 组合类型 ‘分类名’
….
段名 ENDS
段名: 是逻辑段的标识符，不可省略，它确定了逻辑段在存储器中的地址，SEGMENT和ENDS前的段名必须相同。
SEGMENT…ENDS: 是段定义的伪指令助记符，任何一个逻辑段必须以SEGMENT开始，ENDS结束，不可省略，并且必须成对出现，两者之间是本逻辑段的内容。
Notes: 32

## Slide 33
6.4 伪指令语句
定位类型——对该段起始地址定位
PAGE（页）——起始地址可以被256整除（XXX00H）
PARA（节）——起始地址可以被16整除（XXXX0H）
DWORD（双字）——起始地址可以被4整除（XXXXNH）
（N为4的倍数）
WORD（字）——起始地址可以被2整除（XXXXNH）
（N为偶数）
BYTE（字节）——起始地址可以被1整除（XXXXXH）
缺省为PARA
Notes: 33

## Slide 34
6.4 伪指令语句
组合类型——表示段与段之间的连接
NONE: 该段与其它同名段不进行连接，各段独立存在于存储器中，NONE可作为缺省参数。
PUBLIC: 该段与其它模块中的同名段连接时，由低地址到高地址连接起来，组成一个逻辑段，连接次序由连接命令指定，连接时满足定位类型要求。
COMMON: 该段在连接时与其它模块中的同名段有相同的起始地址,采用覆盖的方式在存储器中存放，连接长度为各分段中最大长度。
AT表达式: 定位该段的起始地址在表达式所指定的节(16的整数倍)边界上。一般情况下各个逻辑段在存储器中的位置由系统自动分配，当用户要求某个逻辑段在指定节 的边界上时，就要用AT参数来实现。
Notes: 34

## Slide 35
6.4 伪指令语句
STACK: 指定该段为堆栈段，此参数在堆栈段中不可省略，多个模块只需设置一个堆栈段，各个模块中的堆栈段采用覆盖方式组合．容量为各个模块中所设置的最大堆栈段容量。
MEMORY: 定位该段与其它模块中的同名段有相同的首地址，采用覆盖方式在存储器中组合连接，其功能与COMMON参数类似，区别是第一个带MEMORY参数的逻辑段复盖在其它同名段的最上层，其它带此参数的同名段按照COMMON方式处理。
分类名
必须用单引号‘ ’括起来，分类名可选择不超过40个字符的名称，主要作用是汇编程序连接时将所有分类名相同的逻辑段组成一个段组。
Notes: 35

## Slide 36
6.4 伪指令语句
2 段分配语句
格式：ASSUME CS：段名，DS：段名，SS：段名，ES：段名
功能：--定义4个逻辑段，指明段与段寄存器的关系。
段名：--必须是SEGMENT…ENDS定义过的。
ASSUME…NOTHING取消前面ASSUME指定的段寄存器。
四个段不一定全部定义,代码段和数据段必须定义。
ASSUME只是指定某段分配给何寄存器，并不能将段地址装入段寄存器.仅CS在分配时自动装入。
Notes: 36

## Slide 37
6.4 伪指令语句
四 过程定义语句
      格式：过程名 PROC 属性
      ….
      RET N
      过程名 ENDP
功能：定义一个过程，主程序可以用CALL指令调用它。
过程名: 给所定义的过程取的名字，不可缺省。它是主程序调用的目标操作数。过程名具有三种属性
    段属性：为该过程所在段的段基址。
    偏移地址属性：指该过程第一个字节与段首址之间距离 字节。
    距离属性：为NEAR或FAR。格式中的属性就指距离属 性,NEAR为缺省使用。
Notes: 37

## Slide 38
6.4 伪指令语句
PROC…ENDP: 过程定义伪指令助记符，成对出现，不可缺省。二者前面有相同的过程名，整个过程内容包括在PROC… ENDP之内。
RET N: 过程内部的返回指令。过程内部至少有一条RET指令，它可以在过程的任何位置上，使过程返回到主程序调用它的CALL指令之下一条指令。RET后面跟的N为弹出值，可以缺省，N表示从过程返回以后，堆栈中应有N个字节的值作废(从栈顶开始)，N必须为正偶数。过程内部可以有多个RET，表示此过程具有多个返回出口(在不同条件下，从不同出口返回)。
Notes: 38

## Slide 39
6.4 伪指令语句
例: 两个16位无符号二进制数相乘
DATA SEGMENT ；数据段
D1 DW 1234H
D2 DW 5678H
P1 DD ?
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK ‘STACK’ ；堆栈段
DW 100 DUP(?)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK
MAIN PROC FAR
START: MOV AX,STACK ；初始化SS
MOV SS,AX
Notes: 39
6ex4.asm

## Slide 40
6.4 伪指令语句
PUSH DS ；返回DOS用
SUB AX,AX
PUSH AX
MOV AX,DATA ；初始化DS
MOV DS,AX
L1: MOV AX,D1 ；D1×D2，积→DX AX
MUL D2
MOV BX,OFFSET P1 ；积保存到存储单元P1中
MOV [BX],AX
MOV [BX+2],DX
RET
MAIN ENDP
CODE ENDS
END START
Notes: 40

## Slide 41
6.4 伪指令语句
例: 用过程调用的方法，将内存中N个BCD码相加
DATA SEGMENT ；数据段
ONE DB 22H,33H,44H,55H
TWO DB 55H,66H,77H,88H
SUM DB 20 DUP(?)
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK ；堆栈段
STT DB 100 DUP(?)
TOP EQU LENGTH STT
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK,ES:DATA
MAIN PROC FAR
START: MOV AX,STACK ；初始化SS,SP
MOV SS,AX
MOV SP,TOP
…………
Notes: 41
6ex5.asm

## Slide 42
6.4 伪指令语句
MOV SI,OFFSET ONE ;SI指向第一个加数
MOV BX,OFFSET TWO ;BX指向第二个加数
MOV DI,OFFSET SUM ;DI指向和
CLD ;清方向标志
MOV CX,4
LL: CALL ABC
LOOP LL
RET
MAIN ENDP
ABC PROC NEAR ；完成单字节数据加法运算
LODSB ;[SI]→AL,SI+1→SI
L1: ADD AL,[BX]
DAA
STOSB ;AL→[DI],DI+1→DI
INC BX
RET
ABC ENDP
CODE ENDS
END START
Notes: 42

## Slide 43
6.4 伪指令语句
五 程序开始和结束语句
1 NAME 程序名 ;为源程序目标模块赋名
功能—置于程序开始,则在输出源程序列表文件时,将在每页开头打出程序名.省略则打印源文件名。
2 TITLE 文本名 ;文本名赋予目标模块
功能—同NAME
ORG 表达式
功能—给程序设置地址指针,指定下个语句起始偏移地址。
表达式—给定偏移地址,结果为正整数。
一般情况下，段定义语句(SEGMENT)指出了段的起点，偏移地址为0，段内各个语句或数据的地址由段地址开始依次类推可确定。当用户要求指定某条指令或数据为某个指定地址时，可用ORG语句来改变，ORG语句可以放在程序的任何位置。
Notes: 43

## Slide 44
6.4 伪指令语句
例: 用ORG改变数据段地址
      DATA SEGMENT
      ORG 100H
      A1 DB 10H,20H,30H
      ORG 200H
      A2 DW 3031H,3233H
      DATA ENDS
4 END 标号名 ;标记汇编程序结束
⊿ END在源程序最后一行
⊿ 每个源程序只有一个END
Notes: 44

## Slide 45
6.5 DOS和BIOS中断调用
DOS (Disk Operating System) 是IBM PC机的磁盘操作系统。
DOS是用户和PC机之间的接口。
  内部命令：
    如DIR、TYPE、CD等
  外部命令：
    如PRINT、XCOPY、FORMAT等
Notes: 45

## Slide 46
6.5 DOS和BIOS中断调用
DOS还具有对I/O设备管理及磁盘与文件管理的功能。
  一部分被固化在系统的ROM中，可作为ROM BIOS(Basic Input/Output System)模块。用户使用BIOS中断调用来使用它们。
  另一部分存放在系统磁盘上，在系统启动时被装入内存，用户的应用程序及MS-DOS的大部分命令都将通过软件中断来调用它们。
调用这些软中断时，只要给定入口参数，接着写一条中断指令INT n就可以了。
Notes: 46

## Slide 47
6.5 DOS和BIOS中断调用
DOS常用的软中断命令
Notes: 47

## Slide 48
6.5 DOS和BIOS中断调用
一、常用的软件中断
读写磁盘扇区的软件中断
        INT 25H
        INT 26H
退出程序的软件中断
        INT 20H
        INT 23H
        INT 24H
        INT 27H
Notes: 48

## Slide 49
6.5 DOS和BIOS中断调用
二、DOS系统功能调用
DOS系统功能调用分别实现设备管理、文件读写、文件管理和目录管理等功能。每个子程序对应一个功能号，所有的系统功能调用的格式是一致的，按下面4步进行：
(1)系统功能号送到AH寄存器中
    (2)入口参数送到指定寄存器中
    (3)由INT 21H指令执行功能调用
    (4)根据出口参数分析功能调用执行情况
Notes: 49

## Slide 50
6.5 DOS和BIOS中断调用
1. DOS键盘功能调用
键盘提供了字符键(数字0~9，字母A~Z，a~z，%，$，#)，功能键(Home，End，Del，Ins，PgUp，PgDown…等)和控制键(Ctrl，Alt，Shift)。每个键都有对应的键值，即标准ASCII码值。
通过DOS功能调用可读入键值到AL寄存器或存储器中。
Notes: 50

## Slide 51
6.5 DOS和BIOS中断调用
DOS键盘功能调用
Notes: 51

## Slide 52
6.5 DOS和BIOS中断调用
从键盘输入字符或字符串
1，8，6，7号功能调用从键盘输入一个字符到AL寄存器
  1号和6号功能调用－输入同时在屏幕上显示字符
  8号和7号功能调用－不在屏幕上回显字符
0AH号功能调用从键盘接收字符串到内存缓冲区
要求预先定义一个输入缓冲区，缓冲区的第一个字节指出能容纳的最大字符个数，由用户给出；第二个字节存放实际输入的字符个数，由系统最后填入；从第三个字节开始存放从键盘接收的字符，直到ENTER键结束。
Notes: 52

## Slide 53
6.5 DOS和BIOS中断调用
例: 1号功能调用
交互式程序中用户按下数字键1，2，3，程序转入相应的服务子程序，若按下其它键就继续等待。
    KEY: MOV AH, 1 ;读入键值→AL
    INT 21H
    CMP AL, ‘1’ ;键值为‘1’否?
    JE ONE
    CMP AL, '2' ;键值为'2'否?
    JE TWO
    CMP AL, '3' ;键值为'3'否?
    JE THREE
    JMP KEY ;否则返回，继续等待键盘输入
    ONE: ….. ;程序分支1
    TWO: ….. ;程序分支2
    THREE: … ;程序分支3
Notes: 53

## Slide 54
6.5 DOS和BIOS中断调用
*例6: 0AH号功能调用
BUFF DB 32
DB ?
DB 32 DUP(?)
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV DX,OFFSET BUFF
MOV AH,0AH
INT 21H
输入字符串内(31bytes)：By brooks too broad for leaping
Notes: 54
6ex6.asm

## Slide 55
6.5 DOS和BIOS中断调用
2. DOS显示功能调用
DOS显示功能调用能够显示单字符或字符串，这些功能都自动向前移动光标。
Notes: 55

## Slide 56
6.5 DOS和BIOS中断调用
例: 显示单个字符‘3’
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
START: MOV DL,33H ；将33H给DL
MOV AH,2 ；调用显示功能
INT 21H
MOV AH,4CH ；退回DOS
INT 21H
CODE ENDS ；程序段结束
END START ；程序结束
Notes: 56

## Slide 57
6.5 DOS和BIOS中断调用
例: 输出一串字符
DATA SEGMENT
HM DB 'HELLO,WORLD', 0DH, 0AH, '$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START PROC FAR
MOV AX, DATA ;DS指向数据段
MOV DS, AX
Notes: 57

## Slide 58
6.5 DOS和BIOS中断调用
MOV DX, OFFSET HM ;DX指向串首
MOV AH, 9 ;DOS功能调用9号子功能设置
INT 21H ;显示字符串
MOV AH, 4CH ；返回DOS
INT 21H
RET ;过程结束
START ENDP
CODE ENDS ;程序段结束
END START ;程序结束
Notes: 58

## Slide 59
6.5 DOS和BIOS中断调用
3 DOS打印功能调用
INT 21H的5号功能调用完成将DL寄存器中的字符送到打印机，若需要回车换行，也同样将回车换行的字符码送到DL寄存器。
Notes: 59

## Slide 60
6.5 DOS和BIOS中断调用
例: 完成一串字符打印，遇到‘$’结束。打印开始换页，打印结束换行(2行)。
TEXT DB 0CH，'This is DOS function call!‘,0DH,0AH,0AH,'$'
MOV BX, 0
MOV AH, 5
NEXT: MOV DL, TEXT[BX]
CMP DL, '$'
JE STOP
INT 21H
INC BX
JMP NEXT
STOP:
Notes: 60

## Slide 61
6.5 DOS和BIOS中断调用
特殊的打印命令
字符码 | 功 能
0FH | 设置紧缩方式
0EH | 设置扩展方式
12H | 取消紧缩方式
14H | 取消扩展方式
1BH 30H | 设置每英寸8行
1BH 32H | 设置每英寸6行
1BH 45H | 设置加重打印方式
1BH 46H | 取消加重打印方式
Notes: 61

## Slide 62
6.5 DOS和BIOS中断调用
例: 打印一句标题，设置成紧缩方式，每英寸8行，打印并回车换行
    TEXT DB 0FH,1BH,30H,’TITLE…’,0DH,0AH
    MOV BX,0
    MOV CX,20
    MOV AH,5
    NEXT: MOV DL,TEXT[BX]
    INT 21H
    INC BX
    LOOP NEXT
Notes: 62

## Slide 63
6.5 DOS和BIOS中断调用
三、BIOS功能调用
在存储系统中，从地址0FE000H开始的8K ROM（只读存储器）中装有BIOS (Basic Input/Output System)例行程序。驻留在ROM中的BIOS提供了系统加电自检，引导装入主要I/O设备的处理程序以及接口控制等功能模块来处理所有的系统中断。程序员可直接用指令设置参数，中断调用BIOS中的子程序。
Notes: 63

## Slide 64
6.5 DOS和BIOS中断调用
Notes: 64

## Slide 65
6.5 DOS和BIOS中断调用
DOS与BIOS的关系
BIOS和DOS是两组系统服务程序的集合，它们使程序员能访问和使用组成IBM-PC机的硬件。
在一些情况下，选择DOS中断或选择BIOS中断可以执行同样的功能。
BIOS程序提供了基本的低层服务，所以通过BIOS功能调用比通过相应的DOS功能调用更能提高程序的执行效率。
只有少数的BIOS功能调用没有相应的DOS中断。
Notes: 65

## Slide 66
6.5 DOS和BIOS中断调用
如何进行BIOS调用
中断调用前需要把功能号装入AH中，设置相应的入口参数。中断调用后，或产生一个动作，或设置相应的出口参数。具体请查阅书上BIOS功能调用的相关表格。
举例来说，INT 10H是常用的BIOS功能调用，它是显示器I/O的BIOS功能调用。
置光标位置指令如下:
      MOV AH,02H ;装入功能号
      MOV DH,6 ;定光标所在行
      MOV DL,6 ;定光标所在列
      MOV BH, 0 ;定光标所在页
      INT 10H
Notes: 66
讲解BIOS调用的方法

## Slide 67
6.5 DOS和BIOS中断调用
BIOS键盘中断调用 (INT 16H)
先送功能号到AH中，然后使用INT 16H指令，将键盘输入的ASCII码送到AL寄存器。
Notes: 67
建议讲解BIOS键盘中断调用，其它调用留给学生自学

## Slide 68
6.5 DOS和BIOS中断调用
特殊功能键按下的判断
特殊功能键指不具备ASCII码的键盘按键
特殊功能键包括：
  Shift，Ctrl，Alt，Num，Lock，Scroll，Ins，Caps Lock
在INT 16H功能调用中，如果功能号AH＝2时，AL中返回键盘状态字节。
键盘状态字节表示特殊功能键的状态变换情况
Notes: 68

## Slide 69
6.5 DOS和BIOS中断调用
键盘状态字节
Notes: 69

## Slide 70
6.6 程序设计方法
程序设计基本要求：
—能正常运行，实现要求的功能，且具有以下特点：
  ① 程序结构模块化,简明,易读,易调试,易维护；
  ② 执行速度快；
  ③ 占用存储器空间少。
汇编语言程序设计步骤：
  ① 分析问题，抽象出描述问题的数学模型，确定合理算法；
  ② 绘制程序流程图；
  ③ 分配存储空间及工作单元（各段位置及段寄存器）；
  ④ 根据流程图编写程序；
  ⑤ 静态检查，上机调试；
  ⑥ 程序运行，结果分析。
Notes: 70

## Slide 71
6.6 程序设计方法
程序结构
1 顺序结构
—程序顺序执行，无分支，无循环，无转移。
2 分支结构
—程序在顺序执行中，根据不同的计算结果由计算机自动判断，然后按不同条件选择下一步执行的程序段。
3 循环结构
—在给定条件成立时，反复执行某程序段，直到条件不成立为止。 给定的条件称为循环条件，反复执行的程序段称为循环体。
4 子程序结构
—汇编语言中多次使用的程序段可写成一个相对独立的程序段，将它定义为“过程”或称子程序，需要执行这段程序时，就进行“过程”调用。
Notes: 71

## Slide 72
6.6 程序设计方法
一、顺序结构
例：实现两个32位无符号数乘法。
Notes: 72
程序设计分析：在8086中，寄存器是16位的，也只有16位的运算指令，如果是两个32位数相乘就无法直接用指令实现，但可以用16位乘法指令做4次乘法，然后把部分积相加来实现。

## Slide 73
6.6 程序设计方法
DATA SEGMENT
NUM1 DW 1200H，3400H
NUM2 DW 5600H，7800H
MUT DW 4 DUP（？）
DATA ENDS
STACK SEGMENT PARA STACK 'STACK'
DB 100 DUP（？）
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE，DS:DATA，SS:STACK
BEGIN: PUSH DS
MOV AX，0
PUSH AX
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
Notes: 73

## Slide 74
6.6 程序设计方法
LEA BX，NUM1
MOV AX，[BX] ；B→AX
MOV SI，[BX+4] ；D→SI
MOV DI，[BX+6] ；C→DI
MUL SI ；B*D
MOV [BX+8]，AX ；保存部分积1
MOV [BX+0AH]，DX
MOV AX，[BX+2] ；A→AX
MUL SI ；A*D
ADD [BX+0AH]，AX
ADC [BX+0CH]，DX；带进位加入积2单元中
Notes: 74

## Slide 75
6.6 程序设计方法
MOV AX，[BX] ；B→AX
MUL DI ；B*C
ADD [BX+0AH],AX ；B*C加入积单元
ADC [BX+0CH],DX ；带进位加入积3单元中
ADC WORD PTR[BX+0EH]，0 ；带进位加入积4单元中
MOV AX，[BX+2] ；A→AX
MUL DI ；A*C
ADD [BX+0CH]，AX
ADC [BX+0EH]，DX
MOV AH，4CH ；返回DOS
INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN
Notes: 75

## Slide 76
6.6 程序设计方法
二、分支结构
Notes: 76

## Slide 77
6.6 程序设计方法
Notes: 77

## Slide 78
两数比较 CMP
比较判断 串比较 CMPS
分支的实现步骤 串搜索 SCAS
转移 无条件转移
条件转移
6.6 程序设计方法
Notes: 78

## Slide 79
例: 实现符号函数
要实现符号函数，只要把x从内存中取出来，执行一次“与”或“或”操作，就可以把x的数值特征反映在标志上，再根据标志来转移。
6.6 程序设计方法
Notes: 79

## Slide 80
6.6 程序设计方法
DATA SEGMENT
X DW -5
Y DW ？
DATA ENDS
STACK SEGMENT PARA STACK 'STACK'
DB 100 DUP（？）
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE，DS:DATA，SS:STACK
BEGIN: PUSH DS
MOV AX，0
PUSH AX
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
Notes: 80

## Slide 81
6.6 程序设计方法
MOV AX，X
AND AX，AX ；建立标志
JZ ZERO ；X=0转ZERO执行
JNS PLUS ；X>0转PLUS执行
MOV BX，0FFFFH ；X<0，使BX =-1
JMP DONE
ZERO: MOV BX，0
JMP DONE
PLUS: MOV BX，1
DONE: MOV Y，BX ；存放结果
MOV AH，4CH ；返回DOS
INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN
Notes: 81

## Slide 82
6.6 程序设计方法
三、循环程序结构
循环结构包含四个部分:
⑴初始化:设置循环记数值(次数)和变量初值；
⑵循环体：循环核心，包括循环的全部执行指令；
⑶修改参数：修改源和目的操作数地址；
⑷循环控制：修改记数器值，判断控制条件，决定是否跳转循环。
两种结构形式：
⑴先执行后判断：先执行循环体（至少一次），再判断是否结束，一般适用于次数固定的循环。
⑵先判断后执行：先判断结束条件，再决定是否执行循环体。适用于次数不固定的循环。
Notes: 82

## Slide 83
6.6 程序设计方法
Notes: 83

## Slide 84
6.6 程序设计方法
*例7: 将BX中的16进制数转换为ASCII码，存放到BUF开始的内存单元中去，并在屏幕显示出数值。
先执行,后判断
注意:
① BX中有4位十六进制数；
② HEX数‘0’~’9’和 ‘A’~’F’ 的ASCII码不连续；
③ 显示1位字符用DOS功能2．
Notes: 84
6ex7.asm
结合流程图进行分析，具体程序不必讲解
BX中存放了4位16进制数，要求将其转换为ASCII码。如BX＝4DF9H，对应的ASCII码为：34H 44H 46H 39H
‘0’~’9’对应的ASCII码为30H－39H

## Slide 85
6.6 程序设计方法
MOV SI,OFSET BUF ；设置内存地址
MOV CH,4 ；计数初值＝4
NEXT: MOV CL,4
ROL BX,CL ；最高位移到右边
MOV AL,BL ；一位数转换成ASCII码
AND AL,0FH
ADD AL,30H
CMP AL,3AH ；字符为A～F吗？
JL STORE ；字符为0～9
ADD AL,7 ；字符为A～F
STORE: MOV [SI],AL ；字符存入内存
MOV AH,2 ；调用屏幕显示
MOV DL,AL
INT 21H
INC SI ；修改计数并判断
DEC CH
JNZ NEXT
HLT ；循环结束
Notes: 85
6ex7.asm

## Slide 86
例: AX寄存器中有一个16位二进制数，编程统计其中1的个数，结果放到CL寄存器。 （先判断,后执行 ）
MOV CL,0 ；初始化
L1: AND AX,AX ；控制循环
JZ STOP
SAL AX,1 ；循环体
JNC L2
INC CL
L2: JMP L1
STOP: HLT
6.6 程序设计方法
Notes: 86

## Slide 87
四、子程序结构
⑴子程序必须用过程定义语句定义
  一般采用FAR属性,同一代码段可用NEAR
  调用时属性应与过程属性对应。
⑵使用CALL须注意
①保护断点
②保护寄存器内容
③主子程序之间参数传递
a.寄存器传递:适用参数少,传递速度快
b.存储器传递:适用参数多,须建参数表
c.堆栈传递:参数较多时可用,适于子程
序嵌套和子程序递归调用
6.6 程序设计方法
Notes: 87
建议讲解重点：通过后面的例子，介绍参数传递方法

## Slide 88
⑶子程序说明
①功能描述：名称、功能及性能；
②子程序用到的寄存器及存储器单元;
③入口参数和出口参数；
④子程序调用其它子程序的名称。
6.6 程序设计方法
Notes: 88

## Slide 89
*例8: 数据段定义两个数组，编程实现数据段分别求和(不计溢出) 存储器传递参数.
DATA SEGMENT
ARY1 DW 100 DUP(?) ;定义数组1
SUM1 DW ?
ARY2 DW 100 DUP(?) ;定义数组2
SUM2 DW ?
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK
SA DW 50 DUP(?)
TOP EQU LENGTH SA
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK
6.6 程序设计方法
Notes: 89
6ex8.asm 用MASM汇编编译，EMU8086不能兼容伪指令LENGTH
数组ARY1求和，和送入SUM1; 数组ARY2求和，和送入SUM2
此例讲解的重点是：参数是如何通过存储器来传递的？(见下页彩色部分)

## Slide 90
MAIN PROC FAR
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV AX,STACK
MOV SS,AX
MOV SP,TOP
LEA SI,ARY1 ;数组1首地址，入口参数
MOV CX,LENGTH ARY1 ;数组1长度，入口参数
CALL SUM ;调用求和子程序
LEA SI,ARY2 ;数组2首地址，入口参数
MOV CX,LENGTH ARY2 ;数组2长度，入口参数
CALL SUM ;调用求和子程序
MOV AH,4CH ;返回DOS
INT 21H
RET
MAIN ENDP
6.6 程序设计方法
Notes: 90
彩色部分在进行参数传递

## Slide 91
SUM PROC NEAR ;子程序
XOR AX,AX ;AX清0
L1: ADD AX,WORD PTR[SI] ;加数组元素
INC SI
INC SI
LOOP L1
MOV WORD PTR[SI],AX ;数组和送SUM
RET
SUM ENDP
CODE ENDS
END START
6.6 程序设计方法
Notes: 91
求和子过程，参数通过SI， CX传递

## Slide 92
*例9: 通过堆栈传递参数，实现十进制数数组求和，要求主程序和过程不在同一个代码段中，要进行段间调用
说明：
使用堆栈传递参数，调用前要给过程传递两个参数，主程序中将数组的偏移地址值及数组长度压入堆栈，然后调用过程。
段间过程调用，进入过程时要重新分配CS段，使之指向当前有效代码段PCODE；在过程运行中可直接调用堆栈中参数，完成累加运算，并将结果送回指定的存储单元。
过程返回时用返回指令RET 4，要将堆栈中由 CALL指令之前传递来的 4个字节作废。
6.6 程序设计方法
Notes: 92
讲解重点：参数是如何通过堆栈来传递的？
6ex9.asm

## Slide 93
MDATA SEGMENT
ARY1 DB 20 DUP(?) ;定义数组1
SUM1 DW ?
ARY2 DB 100 DUP(?) ;定义数组2
SUM2 DW ?
MDATA ENDS
…… ……
MCODE SEGMENT
…… ……
MOV AX,OFFSET ARY1
PUSH AX
MOV AX,SIZE ARY1
PUSH AX
CALL FAR PTR PADD
…… ……
MCODE ENDS
6.6 程序设计方法
Notes: 93
注意：在调用子过程前，已向堆栈压入4个字节
MOV AX,OFFSET ARY1
PUSH AX

## Slide 94
PCODE SEGMENT ;子过程
…………..
PADD PROC FAR
PUSH BX
PUSH CX
PUSH BP
MOV BP,SP
PUSHF
MOV CX,[BP+10] ;取数组长度
MOV BX,[BP+12] ;取数组起始地址
…… …… ;数组相加
MOV [BX],AX ;数组和送SUM
POPF
POP BP
POP CX
POP BX
RET 4
…… ……
BP+10
BP+12
6.6 程序设计方法
Notes: 94
进入子过程后，首先要进行一系列的压栈操作，压入BX,CX,BP,PSW
红色部分就是通过堆栈进行参数传递
返回前，PSW, BP, CX,BX出栈
执行RET 4，IP，CS出栈，同时废弃SIZE1，ARY1四个字节

## Slide 95
子程序嵌套和递归调用
主程序 子程序A 子程序B 主程序 子程序A 子程序A
子程序本身又可调用其它子程序，称为子程序嵌套，嵌套的层数不限，只要堆栈空间足够就可以。
注意寄存器的保护及恢复，避免各层子程序之间寄存器使用冲突，造成程序出错。
子程序调用子程序本身，称为子程序递归调用。
6.6 程序设计方法
Notes: 95

## Slide 96
第六章 8086/8088汇编语言程序设计
END