## Slide 2
第七章 典型接口芯片原理和应用
7.1 简单I/O接口电路及其应用
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A

## Slide 3
7.1 简单I/O接口电路及其应用
I/O接口的功能
  1. 采用I/O接口的必要性
    计算机和外设之间的信息交换带来一些问题：
    速度不匹配;
    信号电平不匹配;
    信号格式不匹配;
    时序不匹配.
  因此I/O设备不能直接与CPU的系统总线相连，必须在CPU与外设之间设置专门的接口电路来解决这些问题。
Notes:     速度不匹配：CPU的速度很高、而外设的速度要低得多。
    信号电平不匹配：CPU所使用的信号都是TTL电平，而外设大多是复杂的机电设备，往往不能使用TTL电平：CMOS电平、RS232电平。
    信号格式不匹配：CPU系统总线上传送的通常是8位、16位或32位的并行数据，而外设使用的信息格式各部相同：模拟量、开关量、串行方式…
    时序不匹配:各种外设都有自己的定时和逻辑控制，与计算机的CPU时序不一致。

## Slide 4
7.1 简单I/O接口电路及其应用
  接口的功能：
    设置数据缓冲器以解决两者速度差异所带来的不协调问题
    设置信号电平转换电路
    设置信息转换逻辑以满足对各自格式的要求
    设置时序控制电路来同步CPU和外设的工作
    提供地址译码电路，使CPU在同一时刻只能选中某一个I/O端口。
  I/O接口电路是外设和计算机之间传送信息的交换部件，也称为界面，它使两者之间能很好地协调工作，每一个外设都要通过接口电路才能和主机相连。
CPU
接口
外设
Notes: 4
接口电路是专门为解决CPU与外设之间的不匹配、不能协调工作而设置的，它处在总线和外设之间。
    1、设置数据缓冲器以解决两者速度差异所带来的不协调问题。不协调问题可以通过数据缓冲来解决，也就是事先把要传送的数据准备在那里，在需要的时刻完成传送。经常使用锁存器和缓冲器，并配以适当的联络信号来实现这种功能。
    2、设置信号电平转换电路，例如，计算机和外设之间的串行通信，可以采用MC1488、MC1489、MAX232等芯片实现转换。
    3、设置信息转换逻辑以满足对各自格式的要求，A/D、D/A、串变并、并变串。
    4、设置时序控制电路来同步CPU和外设的工作，以握手联络信号来保证主机和外部I/O操作实现同步。
    5、提供地址译码电路。CPU要与多个外设打交道，一个外设又往往与CPU交换几种信息，因而一个外设接口中通常包含若干个端口，而在同一时刻，CPU只能与某一个端口交换信息。这就需要有外设译码电路，使CPU在同一时刻只能选中某一个I/O端口。

## Slide 5
7.1 简单I/O接口电路及其应用
  随着大规模集成电路技术的发展，出现了许多通用的可编程接口芯片，可用它们来方便地构成接口电路。后续各章将介绍常见的可编程I/O接口芯片的原理、编程方法及与CPU的连接方法。
      可编程外围接口芯片8255A
      可编程计数器/定时器8253
      串行通信和可编程接口芯片8251A
      可编程中断控制器8259A
      A/D和D/A转换芯片。
  本章介绍最常用的简单I/O接口芯片,主要有缓冲器(Buffer)和锁存器(Latch)。
可编程输入输出接口芯片:
Notes: 5

## Slide 6
7.1 简单I/O接口电路及其应用
二、简单的输入输出接口芯片
缓冲器74LS244和74LS245
  连接在总线上的缓冲器都具有三态输出能力
    在CPU或I/O接口电路需要输入输出数据时，在它的使能控制端EN（或G）作用一个低电平脉冲，使它的内部的各缓冲单元接通，即处在输出0或1的透明状态。数据被送上总线。
    当使能脉冲撤除后，它处于高阻态。这时，各缓冲单元像一个断开的开关，等于将它所连接的电路从总线脱开。
  74LS244和74LS245就是最常用的数据缓冲器。除缓冲作用外，它们还能提高总线的驱动能力。
Notes: 6

## Slide 7
7.1 简单I/O接口电路及其应用
（1）74LS244 —单向数据缓冲器
8个三态缓冲单元，分成两组，分别由门控信号1G和2G控制。1G和2G为低电平时，数据传送；高电平时，输出高阻态。
单向缓冲器，只能从A端到Y端。
Notes: 7

## Slide 8
7.1 简单I/O接口电路及其应用
（2）74LS245 —双向数据缓冲器
8个双向、三态缓冲器。
门控信号输入端G。
方向控制端DIR，高电平时，数据从A端传向B端；低电平时，从B端传向A端。
Notes: 8

## Slide 9
7.1 简单I/O接口电路及其应用
2. 锁存器74LS373
OE | G | D | O
低 | 高 | 高 | 高
低 | 高 | 低 | 低
低 | 低 | X | 锁存
高 | X | X | 高阻态
真值表
锁存器具有暂存数据的能力，能将数据锁住，在输出控制信号的作用下将数据传送出去。74LS373是一种常用的8D锁存器，它可以直接挂在总线上，并具有三态总线驱动能力。
两个控制输入端：输入使能端G和允许输出端OE。
OE为低时：G为高时，D端数据到O端；G为低时，O端将是前面锁存的数据，不受D端的变化影响。
OE为高时：输出将呈高阻态。
Notes: 9
由图可知，74LS373是由一个8位寄存器和一个8位三态缓冲器构成，寄存器的每个单元则是一个具有记忆功能的D触发器。
在实际应用中，可根据需要设置74LS373的控制信号。如果只需要使用它的记忆功能，不需要三态缓冲，可直接把OE端接地，仅控制G。
像74LS373这样具有三态输出缓冲功能的锁存器还有74LS374，它们的内部结构几乎相同，唯一不同的是后者必须用G信号的上升沿来触发。
此外，27LS273是不含三态门的8D锁存器，相当于一个8位寄存器，可用在那些仅需要锁存数据，不需要三态缓冲的场合。

## Slide 10
7.1 简单I/O接口电路及其应用
三、I/O端口及其寻址方式
I/O端口
  CPU与外设通信时，传送的信息主要包括数据信息、状态信息和控制信息。
  这些信息分别进入不同的寄存器，通常将这些寄存器和它们的控制逻辑统称为I/O端口（Port），CPU可对端口中的信息直接进行读写。
数据信息
状态信息
控制信息
I/O接口
外设
数据端口
数据端口
状态端口
控制端口
Notes: 10

## Slide 11
7.1 简单I/O接口电路及其应用
数据端口（Data Port）
  用来存放CPU与外设之间交换的数据，长度一般为1-2个字节，主要起缓冲作用。
状态端口（Status Port）
  用来指示外设的当前状态。每种状态用1位表示，由CPU读取。几种最常用的状态位有：
  准备就绪位（Ready）
    针对CPU输入端口：1：数据寄存器已准备好数据，等待CPU读取，取走后，位清0。
    针对CPU输出端口：1：输出数据寄存器已空，可以接收下一个数据；新数据到达后，位清0。
  忙碌位（Busy）
    表明外设是否能接收数据。1：外设忙，暂时不允许CPU送新的数据过来。0：外设已空闲，允许CPU发送下一个数据。
  错误位（Error）
    1：指示在数据传送过程中出现错误。CPU进行相应的处理，如重新传送或中止操作等。
Notes: 11
状态寄存器各位的设置可随设备的种类的要求而定，无统一的规定。

## Slide 12
7.1 简单I/O接口电路及其应用
命令端口（Command Port）
  也称为控制端口（Control Port），用来存放CPU向接口发出的各种命令和控制字，以便控制接口和设备的动作。
  常见的命令信息有启动位、停止位、允许中断位等。
  接口芯片不同，控制字的格式和内容是各不相同的，常见的控制字有方式控制字、操作命令字等。
在微型计算机系统中，CPU通过接口和外设交换数据时，只有输入（IN）和输出（OUT）两种指令，所以只能把状态信息和命令信息当作数据来传送，并且将状态信息作为输入数据，控制信息作为输出数据，于是三种信息都可以通过数据总线来传送。
这三种信息被送入三种不同端口的寄存器，因而能实施不同的功能。
Notes: 12

## Slide 13
7.1 简单I/O接口电路及其应用
2. I/O端口的寻址方法
存储器映像寻址方式(Memory Mapped I/O);
I/O单独编址方式.
CPU对外设的访问实质上是对I/O接口电路中相应端口的访问，因此和存储器一样，也需要由译码电路来形成I/O端口地址。
Notes: 13

## Slide 14
7.1 简单I/O接口电路及其应用
存储器映像寻址方式（Memory Mapped I/O）
  把系统中的每一个I/O端口看作一个存储单元，并与存储单元一样统一编址。访问存储器的所有指令均可用来访问I/O端口，不用设置专门的I/O指令。
  实际上是把I/O地址映射到存储空间，作为整个存储空间的一小部分。
  适用于不包括专门I/O操作指令的CPU。
    优点：简化了指令系统的设计，不必包含I/O操作指令；能用功能强的存储器指令，操作方便灵活；I/O地址空间可调。
    缺点：I/O端口占用存储器的地址空间；译码电路复杂；指令较长，延长了输入输出的操作时间。
Notes: 14

## Slide 15
7.1 简单I/O接口电路及其应用
I/O单独编址方式
  对I/O端口单独编址来构成一个I/O空间，不占用存储空间，用专门的IN和OUT指令来访问端口。
  Intel 8086和8088等采用这种方式。
  在8086中，用地址总线的低16位来寻址I/O口。输入和输出端口可用相同的地址。CPU中的M/IO控制信号用来区分是I/O寻址和存储器寻址。
    优点：将I/O指令和访存指令区分开，使程序清晰，可读性好；I/O指令较短，执行速度快，也不占用内存空间；I/O译码电路较简单。
    缺点：CPU指令系统必须有专门的IN和OUT指令，没有访存指令的功能强。CPU必须提供区分存储器和I/O读写的控制信号（如8086的M/IO信号等）。
Notes: 15

## Slide 16
7.1 简单I/O接口电路及其应用
四、CPU与外设间的数据传送方式
软件实现：程序控制方式、中断方式。
硬件实现：DMA方式。
程序控制方式
  无条件方式（同步传送方式）
    最简单的传送方式，主要用于对简单的外设进行操作，或者外设的定时是固定的或已知的场合。
    程序可以不必检查外设的状态，而在需要进行I/O操作时，直接执行I/O指令。
Notes: 16

## Slide 17
7.1 简单I/O接口电路及其应用
无条件传送方式:
简单输入端口
CPU查询按键开关的状态
开关连接到三态缓冲器，缓冲器输出端接到CPU的数据总线。
  开关断开：高电平输入；
  开关闭合：低电平输入。
执行输入指令，使M/IO、RD和片选信号CS同时变为低电平，经过反向与非门变成有效的低电平开启缓冲器的三态门，使开关的当前状态以二进制的形式被读入CPU。
检查字节各位的内容，就能了解各开关当前状态。
Notes: 17

## Slide 18
7.1 简单I/O接口电路及其应用
无条件传送方式:
控制LED显示器的点灭
简单输出端口
用一个由锁存器构成的输出端口来把LED接到计算机的数据总线上，并串接一个限流电阻，共阴连接。
点亮LED的位是1，灭的是0。
输出指令使M/IO、WR和片选信号CS同时变低，相与后的低电平信号经反相后出发锁存器。
由于锁存器的作用，输出值能一直保持到下一个输出指令到达为止，这段时间内，LED的状态也将保持不变。
Notes: 18

## Slide 19
7.1 简单I/O接口电路及其应用
② 条件传送（查询式传送）
一般情况下，CPU在执行I/O时，很难保证输入设备总是准备好数据，或是输出设备已经处在接收数据状态。CPU必须先确认外设已处于准备传送数据状态，才能进行传送。
CPU必须先执行一条输入指令，从外设的状态口读取当前的状态。如果外设未准备好或处于忙碌状态，则程序要转回去反复执行读状态指令，不断检测外设的状态；直到外设准备就绪为止，然后CPU才可以进行正常的I/O操作。
Notes: 19

## Slide 20
7.1 简单I/O接口电路及其应用
A、查询式输入方式
当输入设备准备好数据后，就向I/O接口电路发一个选通信号。
  将外设的数据打入数据锁存器中。
  使D触发器的Q端置1，表明数据准备好。
CPU先执行IN指令读状态口的信息，三态门开启，Q端的1送到D0位，并被读入累加器。
程序检测到D0为1后，便执行IN指令读数据口。
  开启数据缓冲器，将外设送到锁存器中的数据经缓冲器送到数据总线后进累加器。
  将D触发器清0，一次数据传送完毕。
Notes: 20
接口电路包含状态口和输入数据口两部分，分别由I/O端口译码器的两个片选信号和RD信号控制。
状态口由一个D触发器和一个三态门构成。
输入数据口由一个8位锁存器和一个8位缓冲器构成，他们可以被分别选通。

## Slide 21
7.1 简单I/O接口电路及其应用
A、查询式输入方式
设状态口的地址是PORT_S1,输入数据口的地址是PORT_IN,传送数据的总字节数为COUNT_1:
    MOV BX,0 ；初始化地址指针BX
    MOV CX,COUNT_1 ；字节数
READ_S1:IN AL,PORT_S1 ；读入状态位
    TEST AL,01H ；数据准备好否？
    JZ READ_S1 ；否，循环检测
    IN AL,PORT_IN ；已准备好，读数据
    MOV [BX],AL ；存到内存缓冲区
    INC BX ；修改地址指针
    LOOP READ_S1 ；未传送完，继续传送
    ...
Notes: 21

## Slide 22
7.1 简单I/O接口电路及其应用
B、查询式输出方式
当CPU准备向外设输出数据时，先执行IN指令读状态口的信息。三态门开启，从数据总线D1位读入BUSY状态。
  若BUSY=1，表示外设在接收上一个数据的忙碌状态。
  只有在BUSY=0时，CPU才能向外设输出新的数据。
程序检测到D1(BUSY)为0后，便执行OUT指令输出数据。
  选通数据锁存器，将数据送向外设。
  选通信号的后沿使D触发器翻转，置Q为高电平，将状态口的BUSY置1。
输出设备从接口中取出数据后，就送回一个应答信号ACK，将D触发器清0，即置BUSY为0，允许CPU送出下一个数据。
Notes: 22
接口电路包含状态口和输出数据口两部分，分别由I/O端口译码器的两个片选信号和RD或WR信号控制。
状态口由一个D触发器和一个三态门构成。
输出数据口只包含一个8位锁存器。

## Slide 23
7.1 简单I/O接口电路及其应用
设状态口的地址是PORT_S2,输出数据口的地址是PORT_OUT,传送数据的总字节数为COUNT_2:
MOV CX，COUNT_2 ；传送的字节数
READ_S2: IN AL,PORT_S2 ；读入状态位TEST AL,02H ；忙否？
JNZ READ_S2 ；忙，循环检测
MOV AL,输出数据 ；不忙
OUT PORT_OUT,AL；存到内存缓冲区
LOOP READ_S2 ；未传送完，循环
    ... ；已送完
B、查询式输出方式
Notes: 23

## Slide 24
7.1 简单I/O接口电路及其应用
2、中断方式
用查询方式须反复查询外设的状态。由于许多外设的速度很低，查询等待过程会占去CPU的绝大部分时间，而真正用于数据交换的数据却很少，使CPU的利用率变得很低。为了提高CPU的利用率和进行实时数据处理，CPU常采用中断方式与外设交换数据。
采用中断方式后，CPU平时可以执行主程序，只有当输入设备将数据准备好，或输出设备的数据缓冲器已空时，才向CPU发出中断请求。
CPU响应中断后，暂停执行当前的程序，转去执行管理外设的中断服务程序。其中，用输入或输出指令在CPU和外设之间进行一次数据交换。
等输入输出操作完成之后，CPU又回去执行原来的程序。
Notes: 24

## Slide 25
7.1 简单I/O接口电路及其应用
3、DMA方式
中断方式的缺点：无法实现大容量的快速数据交换
  每进行一次传送，CPU都要执行一次中断服务程序，且都要保护和恢复断点，及保护现场等。这些操作与数据传送并无直接联系。
  保护和恢复断点使执行部件与总线接口部件不能并行工作，这也会造成数据传送效率的降低。
  当CPU与高速I/O设备交换数据，或与外设进行成组数据交换时，中断方式仍显得太慢。
为了解决这些问题，提出DMA传送方式。
Notes: 25

## Slide 26
7.1 简单I/O接口电路及其应用
(1) DMA — Direct Memory Access
DMA方式也要利用系统的总线来传送数据。
  总线由CPU管理，但当外设需要利用DMA方式传送数据时，接口电路可以向CPU要求其出让对总线的控制权，用DMA控制器来取代CPU临时接管总线，控制外设与存储器之间直接进行高速的数据传送，而不要CPU来干预。
  DMA控制器能给出访问内存所需要的地址信息，自动修改地址指针，设定和修改传送字节数，发出相应的读写信号。DMA传送结束后，它能释放总线，把总线的控制权交换给CPU。
  DMA方式不需要进行保护和恢复断点及现场之类的额外操作，一旦进入DMA操作，就可直接在硬件的控制下快速完成一批数据的交换任务，数据传送速度取决于外设和存储器的存取速度。
Notes: 26

## Slide 27
7.1 简单I/O接口电路及其应用
(2) DMA方式控制器的连线和操作
DMA控制器经常与磁盘驱动器、磁带机和数据采集卡等配合使用，来实现这些外设与内存之间的高速数据交换。
Intel 8237A是一种较常用的DMA控制器，被用在PC机中，以提高系统存取软驱的速度。
Notes: 27

## Slide 28
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
0. 概述
1. 8255的外部引脚及内部结构
2. 8255的工作方式
3. 8255的控制字及状态字
4. 8255的应用举例
Notes: 28

## Slide 29
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
0. 概述
并行接口：一次可以同时传送一个数据的所有位;
并行接口的数据传送方向：一是单向传送(只作为输入口或输出口)，另一种是双向传送(既可作为输入口，也可作为输出口);
并行接口的可编程性：
不可编程：简单(如锁存器或三态门);
可编程：复杂，功能完善的并行接口中一般都包括输入/输出数据寄存器、控制寄存器(存放控制命令)、状态寄存器(保存当前工作状态)和总线缓冲器等部件;
8255是Intel公司为80x86系列CPU配套的可编程并行接口芯片。通用性较强；使用灵活；典型的可编程并行接口。
Notes: 29

## Slide 30
1. 8255的外部引脚及内部结构
A1 A0 | 定义
0 0 0 1 1 0 1 1 | 选择A口 选择B口 选择C口 选择控制寄存器
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 30

## Slide 31
内部结构
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 31

## Slide 32
与系统总线的连接示意图
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 32

## Slide 33
2. 8255的工作方式
三种基本的工作方式：
方式0：基本输入/输出方式
方式1：选通的输入/输出方式
方式2：双向传输方式
A口可以工作在方式0、方式1或方式2，B口和C口只能工作于方式0或方式1。
3个端口的工作方式可通过软件编程来设定。
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 33

## Slide 34
方式0
A口、C口的高4位，B口、C口的低4位可分别定义为输入或输出，它们互相独立，故共有16种不同的组合。例如，可定义A口和C口高4位为输入口，B口和C口低4位为输出口。
定义为输出的口均有锁存数据的能力，而定义为输入的口则无锁存能力。
在方式0下，C口有按位进行置位和复位的能力。
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 34

## Slide 35
方式0的应用方式之一
无条件传送方式：传送数据的双方互相了解，不需要发控制信号给对方，也不需要查询对方状态，CPU只需直接执行输入/输出指令便可将数据读入或写出。
在无条件传送方式下，A、B、C 3个口的全部24位都可以用做数据线。
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 35

## Slide 36
方式0的应用方式之二
查询工作方式：需要通信双方互相了解对方的状态，但方式0由于没有规定固定的应答信号，这时常将C口的高4位(或低4位)定义为输入，用来接收外设的状态信号；而将C口的另外4位定义为输出，用来产生控制信号。
此时的A、B口可用来传送数据。
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 36

## Slide 37
方式1：
也称为选通的输入/输出方式;
A、B、C 3个口被分为两组;
A组：A口和C口的高4位。A口可由编程任意设定为输入口或输出口；C口的高4位则用作A口输入/输出操作的控制和同步信号.
B组：B口和C口的低4位。B口可由编程任意设定为输入口或输出口；C口的低4位则用作B口输入/输出操作的控制和同步信号.
A口和B口的输入数据和输出数据都被锁存.
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 37

## Slide 38
方式1（A口、B口都设定为输入口 ）
利用C口的6根线作为A口和B口的控制信号。控制信号线的安排是固定的，不允许改变：A口使用PC3、PC4和PC5，而B口用PC0、PC1和PC2。
输入缓冲器满
输入选通信号
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 38

## Slide 39
工作方式1下的数据输入时序
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 39
INTE: 中断允许信号.

## Slide 40
方式1（A口、B口都设定为输出口 ）
利用C口的6根线作为A口和B口的控制信号。控制信号线的安排是固定的，不允许改变：A口使用PC3、PC6和PC7，而B口用PC0、PC1和PC2。
输出缓冲器满
外设响应信号
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 40

## Slide 41
工作方式1下的数据输出时序
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 41

## Slide 42
方式2：
双向传输方式。只有A口可以工作在这种方式;
外设能利用8位数据线与CPU进行双向通信，此时A口既作为输入口又作为输出口。
利用C口的5根线来提供双向传输所需的控制信号;
当A口工作于方式2时，B口可以工作在方式0或方式1，而C口剩下的3根线可作为零散的输入/输出线使用或用做B口方式1之下的控制信号线。
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 42

## Slide 43
工作方式2下的工作时序
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 43

## Slide 44
3. 8255的控制字及状态字
方式控制字
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 44

## Slide 45
C口的位控制字
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 45

## Slide 46
方式1时的状态字
方式2时的状态字
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 46

## Slide 47
A1 A0 |  | 功能
0 0 0 | 0 1 | 读A口
0 0 1 | 0 1 | 读B口
0 1 0 | 0 1 | 读C口
0 0 0 | 1 0 | 写A口
0 0 1 | 1 0 | 写B口
0 1 0 | 1 0 | 写C口
0 1 1 | 1 0 | 写控制寄存器
1 × × | 1 1 | D0~D7三态
控制信号状态定义
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 47

## Slide 48
4. 8255的应用举例
（1）与系统总线的连接（全译码）
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 48

## Slide 49
（2）初始化及应用举例：查询方式的打印机接口
打印机工作时序
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 49

## Slide 50
8255的初始化程序如下：(8255的地址范围为0FF00H～0FF03H)
INIT: MOV DX, FF03H ;8255的控制寄存器端口地址送DX
MOV AL, 10000001B ;A组方式0：A口、C口高4位输出
;B组方式0：B 口、C 口低4位输入
OUT DX, AL ;方式控制字送控制寄存器
MOV AL, 00001101B ;C 口的按位操作控制字
;使PC6初始状态置为1
OUT DX, AL ;C口位操作控制字送控制寄存器
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 50

## Slide 51
打印一批字符的程序段：
MOV CX, COUNT ;将字符串长度作为循环次数
MOV SI, OFFSET DATA ;取字符串首地址
GOON: MOV DX，0FF02H ;0FF02H为C口的地址
IN AL, DX ;从C口读入打印机的BUSY信号状态
AND AL, 02H ;测试打印机状态(位1)
JNZ GOON ;若BUSY为高电子，则循环等待
MOV AL, [SI] ;否则取一个字符
MOV DX, 0FF00H ;0FF00H为A口的地址
OUT DX, AL ;输出一个字符到A口
MOV DX, 0FF02H ;准备在PC6上生成一个负脉冲
MOV AL, 0
OUT DX, AL ；因仅PC6接打印机，故由C口输出00H将使PC6变低
MOV AL, 40H
OUT DX, AL ;再使PC6变高，在PC6上生成一个STROBE负脉冲
INC SI ;指向下一个字符
LOOP GOON ;若未结束，则继续
HLT
MOV DX, 0FF03H
MOV AL, 00001100B
;PC6复位(=0)
OUT DX, AL
MOV AL, 00001101B
;PC6置位(=1)
OUT DX, AL
7.2 可编程外围接口芯片8255A及其应用
Notes: 51

## Slide 52
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
1. 概述
2. 8253的外部引脚及内部结构
3. 8253的工作方式
4. 8253的控制字
5. 8253的应用举例
Notes: 52

## Slide 53
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
定时信号的产生：
  软件编程的方法
  硬件的方法
软件定时：设计一个延时子程序，子程序中全部指令执行时间的总和就是该子程序的延时时间。
特点：简单，易实现，需要了解延时子程序中每条指令的执行时间；定时时间不太精确；仅适用于延时时间较短、重复次数有限的场合；占用CPU大量的时间，使CPU的利用率降低。
1. 概述
Notes: 53

## Slide 54
硬件的方法：利用专用的硬件定时/计数器，在简单软件控制下产生准确的延时时间。
基本原理：
通过软件确定定时/计数器的工作方式、设置计数初值并启动计数器工作;
当计数到给定值时，便自动产生定时信号;
成本不高，程序简单，几乎不占用CPU资源;
适合长时间、多次重复的定时，也可用于延时时间较短的场合.
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 54

## Slide 55
定时/计数器的计数方式：
加法计数器和减法计数器;
加法计数器是每有一个计数脉冲就加1，当加到预先设定的计数值时，产生一个定时信号;
减法计数器是在送入计数初值后，每来一个计数脉冲就减1，减到0时产生一个定时信号输出;
可编程定时/计数器8253就是一个减法计数器，它是Intel公司专为80x86系列配套开发的16位可编程定时/计数器芯片。
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 55

## Slide 56
2. 8253的外部引脚及内部结构
三通道的16位定时/计数器;
计数器的工作方式及计数常数分别由软件编程选择;
可进行二进制或十进制计数或定时操作;
最高计数频率为2 MHz;
使用单电源+5 V供电;
输入/输出均与TTL电平兼容。
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 56

## Slide 57
计数器的时钟信号输入端
门控信号，用于启动或禁止计数器的减1操作
计数器输出信号
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 57

## Slide 58
 |  |  | A0 A1 | 定义
0 | 1 | 0 | 00 | 写入计数器0
0 | 1 | 0 | 01 | 写入计数器1
0 | 1 | 0 | 10 | 写入计数器2
0 | 1 | 0 | 11 | 写入控制寄存器
0 | 0 | 1 | 00 | 读计数器0
0 | 0 | 1 | 01 | 读计数器1
0 | 0 | 1 | 10 | 读计数器2
0 | 0 | 1 | 11 | 无操作
1 | × | × | ×× | 禁止使用
0 | 1 | 1 | ×× | 无操作
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 58

## Slide 59
内部结构
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 59

## Slide 60
(1) 计数器
计数器0、1和2：三个相同的16位减1计数器;
互相独立按各自的方式进行工作;
每个计数器都包括一个16位的初值寄存器、一个计数执行单元和一个输出锁存器.
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 60

## Slide 61
计数器工作过程
当置入初值后，计数执行单元开始对输入脉冲CLK进行减1计数，在减到0时，从OUT端输出一个信号;
整个过程可以重复进行;
计数器既可按二进制计数，也可按十进制计数;
在计数过程中，计数器还受到门控信号GATE的控制;
在不同的工作方式下，计数器的输入CLK、输出OUT和门控信号GATE之间的关系将会不同.
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 61

## Slide 62
(2) 控制寄存器
存放操作方式控制字;
通过向控制寄存器中写入所需的控制字，决定计数器的工作方式;
控制字是在8253初始化时用输出指令写入控制寄存器的;
该寄存器只能写入，不能读出。
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 62

## Slide 63
8位、双向、三态;
用于8253和CPU数据总线之间的接口;
CPU通过该数据缓冲器对8253进行读/写。
(3) 数据总线缓冲器
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 63

## Slide 64
选片信号有效时，读/写控制逻辑从系统总线接收输入信号，经过逻辑组合，产生对各部分的控制信号；
当选片信号无效(高电平)时，数据总线缓冲器处于高阻态，8253与总线断开，CPU不能对其进行读/写操作。
(4) 读/写控制逻辑
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 64

## Slide 65
8253计数器的计数过程，可以由程序指令启动，称为软件启动；
也可由外部电路信号启动，称为硬件启动。
计数启动方法
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 65

## Slide 66
(1) 软件启动
从CPU写入计数初值到计数结束，实际的CLK脉冲个数比编程写入的计数初值N要多一个，即N+1（不可避免）。
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 66

## Slide 67
写入计数初值后并不启动计数，而是在门控信号GATE由低电平变高后，再经CLK信号的上升沿采样，之后在该CLK的下降沿才开始计数。
由于GATE信号与CLK信号不一定同步，故在极端情况下，从GATE变高到CLK采样之间的延时可能会经历一个CLK脉冲宽度，因此在计数初值与实际的CLK脉冲个数之间也会有一个时钟脉冲的误差。
(2) 硬件启动
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 67

## Slide 68
不自动重复的计数方式：计数器每启动一次只工作一个周期(即从初值减到0)。
自动重复的计数方式：一旦计数启动，只要门控信号GATE保持高电平，计数过程就会自动周而复始地重复下去，这时OUT端可以产生连续的波形输出。
在自动重复计数方式下，达到稳定状态后，因启动造成的实际计数值和计数初值之间的误差就不再存在。
计数方式：
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 68

## Slide 69
3. 8253的工作方式
方式 | 启动计数 | 中止计数 | 自动重复 | 更新初值 | 输出波形
0 | 软件(写入初值) | GATE=0 | 否 | 立即有效 | 延时时间可变的上跳沿
1 | 硬件(GATE正跳变) |  | 否 | 下一轮有效 | 宽度为N×TCLK的单一负脉冲
2 | 软件(写入初值) 硬件(GATE正跳变) | GATE=0 | 是 | 下一轮有效 | 周期为N×TCLK、宽度为TCLK的连续负脉冲
3 | 软件(写入初值) 硬件(GATE正跳变) | GATE=0 | 是 | 下半轮有效 | 周期为N×TCLK的连续方波
4 | 软件(写入初值) | GATE=0 | 否 | 下一轮有效 | 宽度为TCLK的单一负脉冲
5 | 硬件(GATE正跳变) |  | 否 | 下一轮有效 | 宽度为TCLK的单一负脉冲
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 69

## Slide 70
方式0工作波形
(计数结束中断方式)
当控制字写入之后，输出端OUT为低电平，当计数初值写入之后，在下一个CLK脉冲的下降沿将计数初值寄存器内容装入减１计数寄存器，然后计数器开始计数，在计数期间输出OUT维持低电平。当计数值减到0时，OUT输出端为高电平，可作为中断请求信号，并保持到重新写入新的控制字或新的计数值为止。
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 70

## Slide 71
方式1工作波形
(可重复触发的单稳态触发器)
当控制字写入之后，输出端OUT为高电平，并保持该状态，然后写入计数初值，只有在GATE信号的上升沿之后的下一个CLK脉冲的下降沿，才将计数初值寄存器内容装入减１计数寄存器，同时OUT端变为低电平，然后计数器开始减１计数，当计数值减到0时，OUT输出端为高电平。
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 71
采用这种工作方式可输出单个负脉冲信号，脉冲的宽度可通过编程来设定。当写入控制
字后，输出端OUT 变为高电子，并保持高电平状态。然后写入计数初值，只有在GATE 信
号的上升沿之后的下一个CLK 脉冲的下降沿，才将计数初值寄存器内容装入减1 计数寄存
器，同时OUT 端变为低电平，然后计数器开始减1 计数，当计数值减到0 时，OUT 端变为
高电平。
如果在OUT 端输出低电平期间，又来一个门控信号上升沿触发，则在下一个CLK 脉
冲的下降沿，重新将计数初值寄存器内容装入减1 计数寄存器，并开始计数，OUT 端保持
低电平，直至计数值减到0 时，OUT 端变为高电平。
在计数期间CPU 又送来新的计数初值，不影响当前计数过程。计数器计数到0，OUT
端输出高电平。一直等到下一次GATE 信号的触发，才会将新的计数初值装入，并以新的
计数初值开始计数过程。

## Slide 72
方式2工作波形
(频率发生器)
写入控制字后，OUT端变为高电平，若GATE为高电平，当写入计数初值后，在下一个CLK的下降沿将计数初值寄存器内容装入减1计数寄存器，并开始减1 计数，当减1计数寄存器的值为1 时，OUT端输出低电平，经过一个CLK时钟周期，OUT端输出高电平，并开始一个新的计数过程。
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 72
采用方式2，可产生连续的负脉冲信号，负脉冲宽度为一个时钟周期。写入控制字后，
OUT 端变为高电平，若GATE 为高电平，当写入计数初值后，在下一个CLK 的下降沿将计
数初值寄存器内容装入减1 计数寄存器，并开始减1 计数，当减1 计数寄存器的值为1 时，
OUT 端输出低电平，经过一个CLK 时钟周期，OUT 端输出高电子，并开始一个新的计数
过程。
在减1 计数寄存器未减到1 时，GATE 信号由高变低，则停止计数。但当GATE 由低变
高时，则重新将计数初值寄存器内容装入减1 计数寄存器，并重新开始计数。
GATE 信号保持高电平，但在计数过程中重新写入计数初值，则当正在计数的一轮结束
并输出一个CLK 周期的负脉冲后，将以新的初值进行计数。

## Slide 73
方式3工作波形
(方波发生器)
当控制字写入后，OUT输出高电平，当写入计数初值后，在下一个CLK的下降沿将计数初值寄存器内容装入减1 计数寄存器，并开始减1计数，当计数到一半时，OUT端变为低电平。减1计数寄存器继续作减1计数，计数到0时，OUT端变为高电平。之后，周而复始地自动进行计数过程。当计数初值为偶数时，OUT输出对称方波；当计数初值为奇数时，OUT输出不对称方波。
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 73
采用方式3，OUT 端输出方波信号。当控制字写入后，OUT 输出高电平，当写入计数
初值后，在下一个CLK 的下降沿将计数初值寄存器内容装入减1 计数寄存器，并开始减1
计数，当计数到一半时，OUT 端变为低电子。减1 计数寄存器继续作减1 计数，计数到0
时，OUT 端变为高电平。之后，周而复始地自动进行计数过程。当计数初值为偶数时，OUT
输出对称方波；当计数初值为奇数时，OUT 输出不对称方波。
在计数过程中，若GATE 变为低电平，则停止计数；当GATE 由低变高时，则重新启
动计数过程。如果在输出为低电平时，门控信号GATE 变为低电平，减1 计数器停止，而
OUT 输出立即变为高电平。在GATE 又变成高电平后，下一个时钟脉冲的下降沿，减1 计
数器重新得到计数初值，又开始新的减1 计数。
在计数过程中，如果写入新的计数值，那么，将不影响向当前输出周期。但是，如果在
写入新的计数值后，又受到门控上升沿的触发，那么，就会结束当前输出周期，而在下一个
时钟脉冲的下降沿，减1 计数器重新得到计数初值，又开始新的减1 计数。

## Slide 74
方式4工作波形
(软件触发选通)
写入控制字后，OUT端变为高电平，若GATE为高电平，当写入计数初值后，在下一个CLK的下降沿将计数初值寄存器内容装入减1计数寄存器，并开始减1 计数，当减1 计数寄存器的值为0时，OUT端输出低电平，经过一个CLK时钟周期，OUT端输出高电平。
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 74
采用方式4，可产生单个负脉冲信号，负脉冲宽度为一个时钟周期。写入控制字后，OUT
端变为高电平，若GATE 为高电平，当写入计数初值后，在下一个CLK 的下降沿将计数初
值寄存器内容装入减1 计数寄存器，并开始减1 计数，当减1 计数寄存器的值为0 时，OUT
端输出低电平，经过一个CLK 时钟周期，OUT 端输出高电平。
如果在计数时，又写入新的计数值，则在下一个CLK 的下降沿此计数初值被写入减1
计数寄存器，并以新的计数值作减1 计数。

## Slide 75
方式5工作波形
(硬件触发选通)
当控制字写入后，OUT端输出高电平，并保持高电平状态。然后写入计数初值，只有在GATE信号的上升沿之后的下一个CLK脉冲的下降沿，才将计数初值寄存器内容装入减1 计数寄存器并开始减1 计数，当计数值减到0时，OUT端变为低电平，并持续一个CLK周期，然后自动变为高电平。
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 75
方式5 的计数过程由GATE 的上升沿触发。当控制字写入后，OUT 端输出高电平，并
保持高电平状态。然后写入计数初值，只有在GATE 信号的上升沿之后的下一个CLK 脉冲
的下降沿，才将计数初值寄存器内容装入减1 计数寄存并开始减1 计数，当计数值减到0
时，OUT 端变为低电平，并持续一个CLK 周期，然后自动变为高电平。
若在计数过程中，GATE 端又来一个上升沿触发，则在下一个CLK 脉冲的下粒沿，减
1 计数寄存器将重新获得计数初值，并按新的初值作减1 计数，直至减至 0 为止。若在计数
过程中，写入新的计数值，但没有触发脉冲，则当前输出周期不受影响。当前周期结束后，
在再触发的情况下，将按新的计数初值开始计数。若在计数过程中，写入新的计数值，并在
当前周期结束前又受到触发，则在下一个CLK 脉冲的下降沿，减1 计数寄存器将获得新的
计数初值，并按此值作减1 计数操作。

## Slide 76
4. 8253的控制字
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 76

## Slide 77
8253的初始化
写入方式控制字
  三个通道用的控制字端口地址相同;
  三个控制字写入后存入通道对应的寄存器中.
写入计数初始值
读计数值（计时）
  以普通对计数器端口读的方法取得当前计数值;
  锁存计数器的当前计数值.
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 77

## Slide 78
例：某8086微机系统中，8253的三个计数器端口地址分别为3F0H，3F1H，3F2H，控制字寄存器端口地址为3F3H，要求计数器0工作于方式3，且计数初值n = 1234 。则初始化程序为：
MOV AL，00110111B ；控制字
MOV DX，3F3H ；控制端口
OUT DX，AL ；送控制字
MOV DX，3F0H ；计数器0口的地址
MOV AL，34H ；计数值低字节
OUT DX，AL ；写低字节
MOV AL，12H ；计数值高字节
OUT DX，AL ；写高字节
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 78

## Slide 79
例：接上例，8253的三个计数器端口地址分别为3F0H，3F1H，3F2H，3F3H，要求计数器0工作于方式3，且计数初值n = 1234 。读当前计数值的程序为：
MOV AL，00000111B ；控制字
MOV DX，3F3H ；控制端口
OUT DX，AL ；送控制字
MOV DX，3F0H ；计数器0口的地址
IN AL，DX ；读低字节
MOV AH, AL ；保存
IN AL，DX ；读高字节
XCHG AH, AL ；存入AX
MOV CX, 1234+1 ；求计数值
SUB CX, AX ；得到计数值
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 79

## Slide 80
5. 8253的应用举例
（1）IBM PC机中8253的应用
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 80

## Slide 81
PC机系统板上使用了一片8253定时/计数器;
计数器1(CNT1)用于DRAM的定时刷新;
计数器0(CNT0)用来为系统的电子钟提供时间基准，它的输出端作为系统的时钟中断源，接到8259的IR0端，用以产生计时脉冲;
计数器2(CNT2)主要用来作为机内扬声器的音频信号源，可输出不同频率的方波信号;
接口地址采用了部分译码方式，占用外设地址40H~5FH。在编程时，只使用这个地址范围中的40H~43H;
3个计数器的输入时钟频率均为1.19 MHz;
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 81

## Slide 82
计数器0初始化为方式3，产生周期的方波信号，计数初值为0000H。OUT0输出方波信号的频率为1.19MHz/65 536=18.2Hz。由于OUT0在系统主板上与8259的中断请求输入线IR0相连接，所以每秒将会产生18.2次中断请求，该中断请求用于维护系统的日历钟;
计数器1初始化为方式2，计数初值取18，18/1.19 MHz=15μs，即每15μs对动态存储器刷新一次;
计数器2初始化为方式3，控制扬声器发出频率为1kHz的声音，故取计数初值为1190。在IBM PC中，要使扬声器发声，还必须使8255的PB1和PB0输出高电平。8255的B口地址为61H。
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 82

## Slide 83
；CNT0初始化
MOV AL, 36H ；选择计数器0，写双字节计数值
；方式3，二进制计数
OUT 43H, AL ；控制字写入控制寄存器
MOV AL, 0 ；选最大计数值(65536)
OUT 40H, AL ；写低8位计数值
OUT 40H, AL ；写高8位计数值
；CNT1初始化
MOV AL, 54H ；选择计数器1，低8位单字节计数值
；方式2，二进制计数
OUT 43H, AL
MOV AL, 18
OUT 41H, AL ；计数值写入计数器1
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 83

## Slide 84
；CNT2初始化
MOV AL, 0B6H ；选择计数器2，双字节计数值
；方式3，二进制计数
OUT 43H, AL
MOV AX, 1190
OUT 42H, AL ；送低字节到计数器2
MOV AL, AH ；(AH)←高字节计数值
OUT 42H, AL ；高8位计数值写入计数器2
IN AL, 61H ；读8255的B口
MOV AH, AL ；将B口内容保存
OR AL, 03 ；使PB0=PBl=1
OUT 61H, AL ；使扬声器发声
…
MOV AL, AH ；恢复8255B口状态
OUT 61H, AL
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 84

## Slide 85
(2) 脉冲发生器
要求：3个计数器CLK频率均为2MHz。要求计数器0在定时100μs后产生中断请求；计数器1用于产生周期为10μs的对称方波；计数器2每1ms产生一个负脉冲。编写8253的初始化程序。
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 85

## Slide 86
图中地址总线信号A15~A2经译码电路产生片选信号选中8253。根据图中译码器的连接方式可知，该8253的接口地址范围为FF04H~FF07H。FF04H对应于计数器0，FF05H对应于计数器1，FF06H对应于计数器2，FF07H对应于控制寄存器。
根据要求可知，计数器0应工作于方式0，计数初值=100μs/0.5μs=200(CLK的周期=0.5μs)；计数器1应工作于方式3，计数初值=10μs/0.5μs=20；计数器2应工作于方式2，计数初值=1 ms/0.5μs=2000。以下是8253的初始化程序。
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 86

## Slide 87
INIT8253: MOV DX, 0FF07H
MOV AL, 10H ；计数器0，只写计数值低8位，方式0，二进制计数
OUT DX, AL
MOV AL, 56H ；计数器1，只写计数值低8位，方式3，二进制计数
OUT DX, AL
MOV AL, 0B4H ;计数器2,先写高8位,再写低8位,方式2, 二进制计数
OUT DX, AL
MOV DX, 0FF04H
MOV AL, 200 ；计数器0的计数初值
OUT DX, AL
MOV DX, 0FF05H
MOV AL, 20 ；计数器1的计数初值
OUT DX, AL
MOV DX, 0FF06H
MOV AX, 2000 ；计数器2的计数初值
OUT DX, AL
MOV AL, AH
OUT DX, AL
7.3 可编程计数器/定时器8253及其应用
Notes: 87

## Slide 88
1. 串行通信的基本概念
2. 可编程串行通信接口芯片8251A
3. RS-232C串行接口和8251A应用
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
Notes: 88

## Slide 89
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
1. 串行通信的基本概念
串行数据通信系统模型
DTE- Data Terminal Equipment,常常是计算机.
DCE- Data Communication Equipment,常常是MODEM,也可以是计算机.
串行接口 – 主要是8251A,16550,8250等IC, 连接DTE和DCE.
计算机
MODEM
MODEM
计算机
或终端
信道（传输线路）
串行
接口
串行
接口
DTE
DCE
DTE
DCE
Notes: 89

## Slide 90
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
基本概念
数据传送的方向
数据的传输速率
信号的调制与解调
串行通信数据格式
串行通信的数据校验
Notes: 90

## Slide 91
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
1.单工(Simplex)：通信是单向的。
2.半双工(Half duplex)：半双工指A能发信号给B，B也能发信号给A，但这两个过程不能同时进行,A或B发送完后要切换到接受状态。典型的例子就是对讲机。
3.全双工(Duplex)：在A给B发信号的同时，B也可以给A发信号。典型的例子就是打电话。
(1) 数据传送的方向
Notes: 91

## Slide 92
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
波特率：单位时间传送的位数，单位bps(bit/s)。
波特率因子K：每BIT占用的时钟周期数。
K = 接收或发送时钟频率/波特率, 可取 1，16，32，64
(2) 传输速率
Notes: 92
在波特率指定后，输入移位寄存器/输出移位寄存器在接收时钟/发送时钟控制下，按指定的波特率速度进行移位。一般几个时钟脉冲移位一次。要求：接收时钟/发送时钟是波特率的16、32或64倍。波特率因子就是发送／接收1个数据（1个数据位）所需要的时钟脉冲个数，其单位是个／位

## Slide 93
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
例1：一个异步串行发送器，发送具有8位数据位的字符，在系统中使用一个奇偶校验位和两个停止位。若每秒发送100个字符，则其波特率为多少 ？
100*（1+8+1+2）=1200 bps
例2：一个异步串行发送器，发送具有7位数据位的字符,传送波特率为1800，字符格式为：1个奇偶校验位，1个停止位，问，十秒钟内传送了多少个字符?
10 * 1800/(1+7+1+1) = 1800
0
0/1 0/1
0/1
1 1
起始位
数据位
校验位
停止位
一个字符
格式
Notes: 93

## Slide 94
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
数据通信传输的是数字信号，要求传送线的频带很宽，若传输带宽很窄，直接传输数字信号，信号就要发生畸变。 因此，需用调制器将数字信号转换成模拟信号，经传输后再用解调器将其转换成数字信号。
(3) 信号的调制与解调
根据载波 Asin(ωt +θ ) 的三个参数：幅度、频率、相位，常用的调制技术：
  幅度调制 Amplitude-Modulating (AM)
  频移键控法 Frequency-Shift Keying (FSK)
Notes: 94

## Slide 95
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
用调幅正弦波表示数字1和0
用两种不同频率正弦波表示数字1和0
Notes: 95
调制的方式有幅移键控ASK(Amplitude Shift Keying)、频移键控FSK(Frequency Shift
Keying)和相移键控PSK(Phase Shift Keying)等。

## Slide 96
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
(4) 串行通信数据格式
在数据通信中，传输的对象是一系列的 0和1 ，这些 0、1 在不同的位置有不同的含义，这些含义都要事先约定好。
在通信中，两种最基本的串行通信方式：异步串行通信、同步串行通信
不使用共同的时钟和同步信号
使用同步信号
Notes: 96

## Slide 97
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
异步通讯的数据帧格式
同步通讯的数据帧格式
Notes: 97

## Slide 98
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
异步串行通信 | 同步串行通信
双方使用各自的时钟 | 双方使用同一时钟
一帧以字符为单位(一个字符帧的长度取决于帧格式) | 以数据块为单位(数据块长度可变)
传输效率低 | 效率高，速度快
应用于传输速率不高时，简单，应用较广 | 应用于大批量，高速率数据通信场合
异步串行通信与同步串行通信的对比
Notes: 98

## Slide 99
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
(5) 串行通信的校验方法
串行通信主要适用于远距离通信，因而噪声和干扰较大，为了保证高效而无差错地传送数据，对传送的数据进行校验就成了串行通信中必不可少的重要环节。
常用的校验方法有：
奇偶校验
循环冗余校验(CRC)
Notes: 99

## Slide 100
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
• 这种校验方法主要用于对一个字符的传送过程进行校验。
• 奇偶校验可以检查出一个字节中发生的单个错误。
• 奇偶校验不能自动纠错，发现错误后需“重传”。
奇偶校验
Notes: 100

## Slide 101
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
2. 可编程USART通信接口芯片8251A
(1) 基本功能：
1) 可用于同步和异步通信方式(通信方式通过对方式字编程规定)
同步方式： 波特率0-64Kbps，每字符为5，6，7，8位，可使用内部同步检测和外部同步检测，能自动插入同步字符。
异步方式：波特率 0-19.2Kbps，每字符可为5，6，7，8位，自动增加起始位、停止位和校验位。时钟TxC, RxC速率为波特率的1，16和64倍。
2) 完全双工，双缓冲器接收器和发送器；
3) 出错检测：具有奇偶、溢出和帧错等检测电路。
Notes: 101

## Slide 102
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
Notes: 102

## Slide 103
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
Notes: 103

## Slide 104
读/写控制逻辑:接受CPU的下列控制信号
RESET:复位信号使8251A进入IDLE状态
CLK:8251A用来产生内部的定时信号
/WR:低有效,CPU对8251A进行写操作
/RD:低有效,CPU对8251A进行读操作
/CS:片选信号有效时才可对8251A进行操作
C/D:Control/Data,数据总线传送的是控制信号,状态字/数据
RxD: 接收数据，输入
RxRDY: 接收数据准备好，输出
SYNDET: 同步检测/断点检测
RxC: 接收时钟
(同步: Freq of RxC=Baud Rate)
(异步: Freq of RxC=Baud Rate*Baud Factor)
TxD: 发送数据
TxRDY: 发送准备好
TxE: 发送器空
TxC: 发送器时钟
(同步: Freq of TxC=Baud Rate)
(异步: Freq of TxC=Baud Rate*Baud Factor
Handshaking signals between CPU and Modem
DTR: 数据终端准备好
DSR: 数据装置准备好
RTS: 请求发送
CTS: 清除发送信号
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
Notes: 104

## Slide 105
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
编程流程
(2) 8251A编程
Notes: 105

## Slide 106
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
方式字
异步方式
同步方式
Notes: 106

## Slide 107
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
命令字
状态字
Notes: 107

## Slide 108
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
C/D | RD | WR | CS | 端口选择和操作
0 | 0 | 1 | 0 | CPU从8251A接收数据寄存器读数据
0 | 1 | 0 | 0 | CPU向8251A发送数据缓冲器写数据
1 | 0 | 1 | 0 | CPU从8251A状态寄存器读状态
1 | 1 | 0 | 0 | CPU向8251A写控制字（先方式字寄存器、后命令字寄存器）
X | X | X | 1 | 数据总线悬空
8251A读写操作端口选择表
Notes: 108

## Slide 109
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
RS232C
接口
波特率
发生器
&
G1
A7,A6,A5
D7-D0
/G2A
/G2B
C
B
A
A4
M/IO
A3
A2
A0
A1
RESET
/RD
/WR
/Y0 /CS
C/D
RESET
/RD
/WR
TxRDY
TxE
RxRDY
BRKDET
RxD
TxD
/RxC
/TxC
外设
8086
8251A
74LS138
A7A6A5=111时，G1=1
A4=1时，/G2A=0
M/IO=0时，/G2B=0
此时,当A3A2A0=000时，
译码器/Y0输出低电平，
其它输出高。8251A被选
中。A1=1时,选中控制字，
A7-A0=11110010=F2H。
A1=0时，选中数据口，
A7-A0=11100000=F0H。
Notes: 109

## Slide 110
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
(3) 8251与CPU的数据交换
1) 查询方式
采用查询方式，在数据交换前应读取状态寄存器。
状态寄存器D0=1，CPU可以向8251数据端口写入数据，完成串行数据的发送；
状态寄存器D1=1，CPU可以从8251数据端口读出数据，完成一帧数据的接收。
Notes: 110

## Slide 111
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
2) 中断方式
8251A没有单独的中断请求引脚：
  TxRDY引脚可以作为发送中断请求
  RxRDY引脚可以作为接收中断请求
  收发均采用中断方式时， TxRDY、 RxRDY可以通过或门与系统总线的中断请求线连接。在CPU响应中断转到ISP中时，再对状态寄存器进行查询，以区分是发送中断还是接收中断。
Notes: 111

## Slide 112
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
3) 8251编程示例
例：编写8251异步模式下的接收和发送程序，完成256个字符的发送和接收，设端口地址：208H，209H，波特率因子16，1起始位，1停止位，无奇偶校验，每字符8位。
LEA DI, Buf1
MOV DX,209H
MOV AL,00H ;复位
OUT DX，AL
CALL DELAY
MOV AL,00H ;复位
OUT DX，AL
CALL DELAY
MOV AL,00H ;复位
OUT DX，AL
CALL DELAY
MOV AL,40H ;复位命令
OUT DX，AL
发送程序:
MOV AL，01001110B ;方式选择字
MOV DX，AL
MOV AL，00100111B ;工作命令字
OUT DX，AL
MOV CX，256 ;发送256字节
NEXT： MOV DX, 209H ; 状态字寄存器209H
IN AL，DX ;状态字
AND AL，01H ;TxRDY？
JZ NEXT
MOV AL，[DI]
MOV DX，208H ;数据寄存器208H
OUT DX，AL ;发送
INC DI
LOOP NEXT
Notes: 112

## Slide 113
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
接收程序：接收256字节，放在buf2中
MOV AL，01001110B ;方式字
OUT DX，AL
MOV AL，00110111B ;命令字
OUT DX，AL
MOV CX，256 ;接收256字节
MOV SI，0
NEXT： MOV DX，209H
IN AL，DX ; 状态字
AND AL，02H ; RXRDY？
JZ NEXT
MOV DX，208H
IN AL，DX ;接收1字符
MOV buf2[SI]，AL
INC SI
LOOP NEXT
Data segment
buf2 DB 256 dup(?)
Data ends
┆
MOV DX,209H
MOV AL,00H ;复位
OUT DX，AL
CALL DELAY
MOV AL,00H ;复位
OUT DX，AL
CALL DELAY
MOV AL,00H ;复位
OUT DX，AL
CALL DELAY
MOV AL,40H ;复位
OUT DX，AL
Notes: 113

## Slide 114
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
3. RS-232C串行接口和8251A应用
为了使来自不同厂家的计算机、外部设备以及数据通信设备都能正确连接，这个接口的机械特性、电气特性、功能特性都要遵循一定的规范，也就是要有一个标准。
RS-232C串行接口标准
串行通讯系统
计算机
MODEM
MODEM
计算机
或终端
信道（传输线路）
串行
接口
串行
接口
DTE
DCE
DTE
DCE
Notes: 114

## Slide 115
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
RS-232C（Recommended Standard推荐标准）是美国电子工业协会（EIA）推荐的标准串行接口，是应用于数据通信设备和数据终端设备之间的标准接口。通常有两个信道COM1、COM2.
Notes: 115

## Slide 116
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
接口机械特性
目前COM1、COM2 均使用9针连接器。
Notes: 116

## Slide 117
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
接口功能特性
9针引脚 | 25针引脚 | 名称 | 25针引脚 | 名称
 | 1 | 保护地 | 12 | 次信号载波检测
3 | 2 | 发送数据TxD | 13 | 次信号清除发送
2 | 3 | 接收数据RxD | 14 | 次信号发送数据
7 | 4 | 请求发送RTS | 16 | 次信号接收数据
8 | 5 | 清除发送CTS | 19 | 次信号请求发送
6 | 6 | 数据装置准备好DSR | 21 | 信号质量检测
5 | 7 | 信号地GND | 23 | 数据速率检测
1 | 8 | 载波检测CD | 24 | 终端发生器时钟
4 | 20 | 数据终端准备好DTR | 9、10 | 保留
9 | 22 | 振铃提示RI | 11 | 未定义
 | 15 | 发送时钟TxC | 18 | 未定义
 | 17 | 接收时钟RxC | 25 | 未定义
RS-232C的引脚
Notes: 117

## Slide 118
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
DTE
（数据终端设备）
计算机
或终端
DCE
（数据通信设备）
调制解调器
或其他
通信设备
DTE 准备就绪 DTR
DCE 准备就绪 DSR
清除已传送(允许发送) CTS
请求发送 RTS
接收数据 RxD
发送数据 TxD
载波检测 DCD
振铃检测 RI
信号地 SGND
RI 振铃信号（DCE->DTE）当DCE收到交换机送来的振铃呼叫信号时，使该信号有效，通知DTE已被呼叫。
DCD 数据载波检出（DCE->DTE）当本地DCE收到对方的DCE设备送来的载波信号时，使DCD有效，通知DTE准备接收，并且由DCE将接收到的载波信号解调为数字信号，经RxD线送给DTE。
Notes: 118

## Slide 119
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
接口电气特性:
标准规定：逻辑“1”信号，电平在 –3V ~ -15V 之间；
逻辑“0”信号，电平在 +3V ~ +15V 之间；
因此，使用RS-232C与微机接口时，需要将TTL电平（0 ~ 5V） 与RS-232C电平进行转换。
MAXIM公司
MAX232/MAX233
是现在常用的TTL<-->
RS232C电平转换器
，其最大的优点是只
需单+5V电源。
Notes: 119

## Slide 120
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
(1) 采用Modem(DCE)和电话网通信时的信号连接
系统连接:
Notes: 120

## Slide 121
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
(2) 采用专用线通讯时的信号连接
Notes: 121

## Slide 122
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
(3) 无Modem的标准连接
4
6
8
7
2
3
5
DTR
DSR
CTS
RTS
RxD
TxD
SGND
计算机
或终端
计算机
或终端
4
6
8
7
2
3
5
DTR
DSR
CTS
RTS
RxD
TxD
SGND
Notes: 122

## Slide 123
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
(4) 无Modem的最简单的方式：
计算机
或终端
计算机
或终端
RxD
TxD
SGND
2
3
5
2
3
5
RxD
TxD
SGND
Notes: 123

## Slide 124
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
应用电路
要求：8251A的波特率为2400，波特率系数为16，假设数据端口地址为0E0H，控制端口地址为0E1H。
Notes: 124
8251A 的TxC 和RxC 应为38.4 kHz。8251A 的时钟CLK 频率为2 MHz
8253 的CLK 为2 MHz，使8253 的计数器2 工作于方波方式，分频系数为52，则
OUT2 输出频率约为38.461 kHz，基本满足要求。

## Slide 125
7.4 串口通信和可编程接口芯片8251A
初始化程序：
设发送数据已放入AH中，数据输出程序如下：
WAIT： IN AL，0E1H ;状态字
TEST ，01H ;RXRDY？
JZ WAIT
MOV AL，AH
OUT 0E0H, AL
MOV AL,00H ;复位
OUT 0E1H，AL
CALL DELAY
OUT 0E1H，AL ;复位
CALL DELAY
OUT 0E1H，AL ;复位
CALL DELAY
MOV AL,40H
OUT 0E1H，AL ;复位
CALL DELAY
MOV AL, 01001110B ;方式字
OUT 0E1H,AL
MOV AL, 00100111B
; 命令字，启动发送器和接收器
OUT 0E1H,AL
Notes: 125

## Slide 126
第七章 典型接口芯片原理和应用
END
Notes: 126